WÓJT GMINY LUBICZ

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY LUBICZ

na lata 2004 – 2010

z perspektywą na lata 2011-2020

Toruń 2004 r.

# Spis treści

I. Wstęp	3

1.       Podstawa prawna i cele opracowania	3

II. Ocena aktualnego stanu środowiska Gminy Lubicz	5

1. 	Ogólna charakterystyka gminy 	5

III. Diagnoza stanu gospodarki odpadami w Gminie Lubicz	7

1. 	Odpady komunalne	9

1.1. 	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	9

1.2. 	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	11

1.2.1. Systemy zbierania i transportu odpadów	11

1.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	12

1.2.3. Procesy odzysku	13

1.3.   Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w szczególności odpadów komunalnych	14

1.4     Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych	15

1.5.	Ocena gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszańców gminy Lubicz	15

2.	Odpady przemysłowe 	16

2.1.   Ropdzaje i ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w gminie Lubicz	18

2.2. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi	19

2.2.1. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	19

2.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	20

2.3.    Ocena gospodarowania odpadami  przemysłowymi wytwarzanymi na terenie gminy Lubicz	20

3. 	Odpady niebezpieczne	20

4.       Ocena gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Lubicz	23

IV.	Prognozowanie zmiany w zakresie gospodarki odpadami. 	25

1. 	Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych. 	26

  - Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	28

1.2. 	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 	29

1.3.  	Plan odzysku odpadów opakowaniowych 	30

1.4. 	Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów	31

1.5. 	Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.	32

1.6.  	Zbiórka odpadów niebezpiecznych 	33

1.7. 	Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów 	33

2.      Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych	34

V.  Projektowany system gospadarki odpadami w gminie Lubicz	37

1.     Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie	39

VI. Zasady finansowania	41

1.       Koszty inwestycyjne	41

2.      Koszty eksploatacyjne	42

3.      Opłaty	43

4.      Możliwości finansowania Planu	44

VII. Organizacja i zasady monitorowania systemu gospodarki odpadami	48

1.      Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami	48

2.      Ustawowo określone zadania szczebli administracji	48

2.1     Zadania gmin	48

2.2     Zadania powiatów	49

2.3     Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	50

3.      Aktualizacja planu	50

4.      Raporty z wykonania planu	50

5. Analiza oddziaływania planu na środowisko..........................................................................................52

III. Streszczenie.....................................................................................................54

I. WSTĘP

## Podstawa prawna i cel opracowania

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) tworzy się plany gospodarki odpadami, które należy opracować na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plany będą stanowić część odpowiednich programów ochrony środowiska. tworzonych         w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubicz opracowany jest dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad  gospodarowania odpadami, a także stworzenia na terenie gminy i powiatu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan winien określić:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania    odpadami,

4)	instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

5)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Szczegółowy zakres sporządzenia planu został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 dnia 17 kwietnia 2003 r.)

Gminny plan gospodarki odpadami winien określić aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- Rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku                              i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne                        i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

-  działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego    oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk       i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów

- Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację.

10) Sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych  i ich źródeł;

11) System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd województwa oraz przez Zarząd  powiatu.

# II. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA GMINY LUBICZ

1. Ogólna charakterystyka gminy

# Położenie

Obszar gminy Lubicz znajduje się w północno-wschodniej części powiatu toruńskiego, bezpośrednio na wschód od miasta Torunia i przy granicy z powiatem golubsko-dobrzyńskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 10603 ha. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, które łącznie zajmują 7158 ha (67,5% powierzchni powiatu). Lasy i grunty leśne zajmują 1973 ha, co stanowi 18,6%.

Gmina Lubicz sąsiaduje z miastem Toruń oraz gminami: Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka (powiat toruński ziemski) oraz Ciechocin i Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Siedzibą gminy jest wieś Lubicz oddalona około 9 km od Torunia.

Obszar gminy odznacza się nieregularnym kształtem. Jest wydłużony na kierunku północ-południe. Pod względem fizycznogeograficznego podziału Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy leży w obrębie trzech jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny Toruńskiej (południowa część gminy), Pojezierza Chełmińskiego (północno-zachodnia część) oraz Doliny Drwęcy (wschodnia część gminy).

Według podziału na regiony naturalne R. Galona, obszar gminy znajduje się w obrębie Równiny Chełmżyńskiej, Pagórków Wąbrzeskich, Doliny Środkowej i Dolnej Drwęcy oraz Wydm Toruńskich.

Pod względem hydrograficznym przeważająca część obszaru gminy znajduje się w zlewni Drwęcy, tylko zachodnia część znajduje się w zlewni Strugi Toruńskiej, a tylko niewielkie fragmenty w południowej części gminy znajdują się w obrębie zlewni Strugi Jordan i Przyrzecza Wisły.

Najwyżej położony punkt na terenie gminy wznosi się 106,7 m n.p.m. (w rejonie wsi Gronowo), zaś najniżej położony (ujście Drwęcy do Wisły) 36,2 m n.p.m.

Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 17 sołectw (19 wsi).           W porównaniu z innymi gminami wiejskimi regionu gmina Lubicz wyróżnia się wysokim stopniem urbanizacji.

# Demografia

W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost liczby ludności gminy Lubicz. Jest najliczniejszą pod tym względem gminą wiejską województwa kujawsko-pomorskiego. O ile na koniec 1996 r. obszar gminy zamieszkiwały 13882 osoby, to na koniec 1998 r. zwiększyła się do 14167 osób i na koniec 2002 r. do 14297 osób. Prognoza demograficzna zakłada stały wzrost liczby ludności gminy. Można przewidywać, że przyrost będzie osiągał 100-150 osób rocznie. Zwiększanie się liczby ludności gminy Lubicz jest wynikiem migracji ludności na teren gminy, co jest skutkiem intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, a nie następuje wskutek przyrostu naturalnego.

Wzrost populacji gminy przez ludność napływową może w najbliższej przyszłości zmienić strukturę wieku mieszkańców i zwiększanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym.

# Układ komunikacyjny

Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Lubicz jest bardzo dobrze rozwinięta. Najważniejszym elementem tej sieci są drogi krajowe nr 10 i nr 15 oraz fragment planowanej autostrady A-1 z węzłem w Lubiczu. Drogi te umożliwiają skomunikowanie z Toruniem, Warszawą i Olsztynem, a w przyszłości z Trójmiastem i Śląskiem. Uzupełnienie dróg krajowych stanowią drogi wojewódzkie oraz gęsta sieć stosunkowo dobrze utrzymanych dróg powiatowych i gminnych. Przez obszar gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Toruń – Iława oraz jednotorowa linia drugorzędna Toruń – Sierpc.

# Gospodarka

Spośród gmin powiatu toruńskiego gmina Lubicz wyróżnia się liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, których jest ponad 1000. Ponad 90% tych podmiotów to niewielkie zakłady prywatne i spółki. Przeważają firmy usługowe i handlowe (ponad 45%). Ważną dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych, najwięcej w Grębocinie i Młyńcu. Prawie 60% gospodarstw produkuje na rynek. Ponad 50% gospodarstw utrzymuje się jednak głównie            z działalności pozarolniczej. Część mieszkańców gminy dojeżdża do pracy do pobliskiego Torunia. W najbliższych latach należy prognozować wzrost zapotrzebowania na usługi oraz na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. Zwiększa się także zapotrzebowanie na usługi związane z obsługa ruchu turystycznego, w tym wypoczynku świątecznego.

## III. DIAGNOZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE LUBICZ

Zgodnie z definicją(art.3 ustawy o odpadach,Dz.U.01.62.628 z dnia 27 kwietnia 2001 r.) odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do w/w ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Rozróżnia się :

- Odpady niebezpieczne -  odpady należące do:

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

- kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy      i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

- Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań.

- Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Komunalne osady ściekowe - pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Diagnozę istniejącego stanu gospodarowania odpadami w gminie Lubicz sporządzono w oparciu o metodę bilansowania odpadów w zależności od źródła ich powstawania. Dla uproszczenia dokonano podziału odpadów na:

- „przemysłowe”  wytwarzane przez podmioty  gospodarcze, działające na terenie gminy

- komunalne wytwarzane przez mieszkańców gminy oraz odpady komunalne wytwarzane przez: zakłady przemysłowe, obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Suma odpadów tworzy zbiór odpadów wytwarzanych na terenie gminy.

Pod pojęciem odpadów przemysłowych rozumie się wszystkie odpady określone w grupach od 1 do 19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy 20 katalogu odpadów.

Z grup odpadów komunalnych i przemysłowych wydzielono odpady niebezpieczne, oceniając ich rodzaje, ilość i sposób postępowania z nimi.

Niezbędne dane do bilansowania odpadów uzyskano z  ankiet wypełnionych przez samorządy gminne na potrzeby Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, informacji uzyskanych od zarządzającego  składowiskiem odpadów, informacji od zakładów przemysłowych i usługowo-handlowych.

Istotnym źródłem informacji były:

- sprawozdania GUS M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów za 2002 rok

- wykaz informacji o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowiskach odpadów

- dane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (materiały wyjściowe do Raportu o stanie środowiska województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2002)

- ODPADY KOMUNALNE

  - Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr.62, poz. 628 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty

turystyczne, targowiska.

Odpady komunalne obejmują wszystkie pozycje z grupy „20” wg.  katalogu odpadów.

Biorąc pod uwagę źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz analizując ich skład   z punktu widzenia możliwości technologicznych związanych z odzyskiem                                 i unieszkodliwianiem odpadów - dla potrzeb powiatowego planu gospodarki odpadami wyodrębniono niżej wymienione strumienie odpadów:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich,  cmentarzy, ulegające biodegradacji),

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- tekstylia,

- szkło (opakowania ze szkła, szkło nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady

metalowe nie zaliczane do odpadów opakowaniowych),

- odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,

- drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

-  odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Lubicz przyjęta do Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami została oszacowana na  1430 Mg w roku 2002.

Do wyliczenia ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy przyjęto:

- ilości mieszkańców w gminie  na koniec 2002 r.- 14297

- średni wskaźnik wytwarzania odpadów w kg/M/rok przyjęto na poziomie 100 kg/M/rok kwalifikując gminę do gmin podmiejskich

Dla strumienia odpadów komunalnych ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej          i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza  odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli 1

Podział frakcyjny odpadów komunalnych [%]

Tab. 1

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji [%]* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 11.7 |
| 2 | Papier i tektura | 11.8 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 0,8 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 12,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,0 |
| 6 | Szkło | 8,9 |
| 7 | Metale | 2,9 |
| 8 | Odpady mineralne | 5,9 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 18,0 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 6,7 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,9 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,9 |
| RAZEM | 100% |

* w oparciu o dane literaturowe i  wg WPGO 2002

W oparciu o powyższe wskaźniki dokonano bilansu wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych. Dane  przedstawiono w tabeli 2.

Bilans strumieni  odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców powiatu toruńskiego dla roku 2002 [ Mg ]

Tab. 2

| Odpady komunal. ogółem Mg/rok | Podział na frakcje [Mg/rok] |
| --- | --- |
|  | Odpady ulegające biodegr. | Papier i tektura | Opakowania wielom | Tworzywa sztucze | Tekstylia | Szkło | Metale | Odpady miner. | Drobna frakcja popioł. | Odpady wielkogab. | Odpady budowlane | Odpady niebezp. |
| 1430,0 | 167,3 | 168,7 | 11,3 | 178,8 | 28,6 | 127 | 41,5 | 84,4 | 257,4 | 95,8 | 256,0 | 12,9 |

  - Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk                           i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

    - System zbierania i transportu odpadów.

System gromadzenia odpadów na terenie gminy  polega na stosowaniu pojemników zunifikowanych, które są dostosowane do mechanicznego opróżniania. Pojemniki kontenerowe zastosowano dla zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach o dużym zaludnieniu. Pojemniki o pojemności od 50 do 1100 dm3 obsługują osiedla zabudowy niskiej oraz gromadzą odpady usuwane poprzez zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych..

Na terenie gminy realizowane są zadania wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku podjęte w Uchwale Rady Gminy.

Obowiązki wynikające z przyjętych zasad utrzymywania czystości i porządku  realizowane są przez:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy

- Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubiczu

- Alba Śląsk Sp. z o.o. w Bytomiu - Odział w Toruniu

Ilość zwiezionych odpadów wraz z systemem zbierania obrazuje tabela 3

Dane za rok 2002 w zakresie systemu zbierania  i ilości odpadów zwiezionych z terenu gminy Lubicz  wg. danych  uzyskanych od poszczególnych przewoźników.

Tab. 3

|  | M P O Sp. z o.o. w Toruniu | Gospodarstwo Pomocnicze przy U G w Lubiczu | Sp. M. w Lubiczu | Alba Śląsk Sp. z o.o. w Bytomi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System zbierania i wywozu odpadów | NGB120, NGB240, PA 1100, SM 110, SM50, ZW-28, KP-7 | SM110, Kielich1,3m,PA1100, KP-7, ZW-28 |  | NGB120 NGB240 |
| Ilość zwiezionych odpadów [m3] | 12390 | 1942 | 1088 | 131,8 |
| Ogółem zwiezione odpady [ m3]/Mg | 15551,8/2480 Mg |

Częstotliwość opróżniania pojemników wynosi od 1raz/tydzień do 1raz/2 tygodnie.

System gromadzenia odpadów komunalnych dla przedsiębiorstw jest dostosowany indywidualnie do potrzeb wytwórców. Dominują pojemniki typu: SM 110, PA 1100, NG120, NGB 240, KP-7. Szacuje się, że w skali roku sektor gospodarczy wytwarza około 424 Mg odpadów komunalnych bilansowanych łącznie z odpadami wytwarzanymi od mieszkańców.

System gromadzenia odpadów przemysłowych w  przedsiębiorstwach dostosowany jest  do indywidualnych potrzeb. Dominują pojemniki typu: PA 1100, KP7 opróżniane na życzenie.

1.2.2.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Na terenie gminy Lubicz stosowane są następujące procesy unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

- D5	Składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Składowanie na składowisku odpadów jest dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Unieszkodliwianiu poddaje się niesegregowane zmieszane odpady komunalne zwożone z terenu gminy oraz odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne powstające w wyniku działalności podmiotów gospodarczych z terenu gminy.

Do końca marca 2003 roku odpady unieszkodliwiane były na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi.

W związku z zakończeniem eksploatacji gminnego składowiska odpadów w Nowej Wsi od 1 kwietnia.2003 odpady unieszkodliwiane są na miejskim składowisku odpadów                  w Toruniu.

W roku 2002 na gminnym składowisku unieszkodliwiono odpady w rodzajach                   i ilościach zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 4.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów komunalnych unieszkodliwionych w roku 2002 na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi

Tab.4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość składowanych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 02 02 | Gleba, ziemia w tym kamienie | 1,9 |
| 2 | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodergadacji | 8,52 |
| 3 | 20 03 01 | Niesegregowane zmieszane odpady komunalne | 1789,27 |
| 4 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 1,5 |
| 5 | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 14,0 |

Razem: 1815,19

1.2.3.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub            w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

W Gminie Lubicz stosuje się działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem. Zgodnie z załącznikiem nr 5 Ustawy o odpadach, procesy oznaczane są jako odzysk metodą R14.

Odzysk odpadów prowadzony był na gminnym składowisku odpadów. W roku 2002 odzyskano ogółem: 21,8 Mg odpadów o kodzie 20 02 02 (gleba, ziemia w tym kamienie).

Odpady zostały wykorzystane do bieżącej eksploatacji i rekultywacji składowiska odpadów.

Na terenie gminy nie funkcjonuje system selektywnej zbiórki surowców wtórnych             z odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców.

Odzysk surowców prowadzony jest przez podmioty gospodarcze w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych w związku z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy           z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

1.3.   Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych

Wykaz instalacji zlokalizowanych na terenie gminy Lubicz został zamieszczony

w tabeli 5

Tab.5

| Lp. | Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów | Metoda odzysku | Metoda unieszkodliwiania | Wydajność instalacji Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPHU Primet sc w Lubiczu | Zb,Od | Opakowania z papieru, papier i tektura 150101 200101 | R14 |  | 4000 |
| 2 | PPHU Wtórex Jan Ciborski Złotoria | Zb,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102, 070213 | R5 |  | 1000 |
| 3 | PPH Euro-Light Złotoria | Zb,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102, 070213 | R5 |  | 900 |
| 4 | Firma Usługowa SEM Złotoria | ZB,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102, 070213 | R5 |  | 20 |
| 5, | Gminne składowisko odpadów w Nowej Wsi | Un, | Odpady komunalne i inne niż niebezpieczne |  | D 5 | Składowisko zamknięte z dn. 31,03,2003 r. |

*wg. Wykazu  decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na prowadzenie działalności

1.4.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

#### Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Lubicz został zamieszczony w tabeli 6

Tab.  6

| Lp. | Nazwa | Rodzaj działalności | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MPO Sp. z o.o. w Toruniu | Zb,Tr,Un, Od | Zmieszane odpady komunalne Surowce wtórne |
| 2 | Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Lubicz | Zb, Tr | Zmieszane odpady komunalne |
| 3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu | Zb,Tr | Zmieszane odpady komunalne |
| 4 | Alba Śląsk sp. z o.o. w Bytomiu | Zb,Tr | Zmieszane odpady komunalne |
| 5 | PPH Unigum w Lubiczu | Zb, | Zużyte opony 160103 |
| 6 | PPHU Primet sc w Lubiczu | Zb,Od | Opakowania z papieru, papier i tektura 150101 200101 |
| 7 | PPHU Wtórex Jan Ciborski Złotoria | Zb,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102, 070213 |
| 8 | Skup Surowców Wtórnych Lubicz | Zb,Tr | Złom metali |
| 9 | SpedycjaTrans Wit Lubicz | Tr | Odpady różne |
| 10 | Marko Lubicz | Tr | Złom metali |
| 11 | PPH Euro-Light Złotoria | Zb,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102, 070213 |
| 12 | Firma Usługowa AN-Daw Lubicz | Zb,Tr | Złom metali |
| 13 | Firma Usługowa SEM Złotoria | ZB,Tr,Od | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102, 070213 |

*wg. Wykazu  decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na prowadzenie działalności

1.5.	 Ocena systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy.

Z terenu gminy Lubicz w roku 2002 zwieziono ogółem ok.1815 Mg odpadów komunalnych, odpady zebrane od mieszkańców stanowiły 1391 Mg, pozostałe odpady zostały odebrane z sektora gospodarczego. Dominującą metoda gospodarowania odpadami było ich unieszkodliwienia na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi.

Na składowisku unieszkodliwiono wszystkie odpady komunalne oraz odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne.

Szacuje się , że mieszkańcy gminy Lubicz wytworzyli w 2002  roku 1430 Mg odpadów komunalnych

.

Ocenę systemu zbierania odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 7

Tab. 7

| Ilość odpadów wytworzona przez mieszkańców Mg/rok | Ilość odpadów unieszkodliwiona na składowisku odpadów Mg/rok | % mieszkańców objętych systemem zbierania odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1430 | 1391 | 97 |

Szacuje się , że około 41 Mg w skali roku odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy trafia nielegalnie do środowiska tworząc dzikie wysypiska odpadów.

- ODPADY PRZEMYSŁOWE

Spośród gmin powiatu toruńskiego gmina Lubicz wyróżnia się liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych( 1000 podmiotów). Ponad 90% tych podmiotów to niewielkie zakłady prywatne i spółki. Przeważają firmy usługowe i handlowe (ponad 45%). Wykaz głównych podmiotów zawarty jest w tabeli nr 8.

#### Główne podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy Lubicz

Tab. 8

| Lp. | Nazwa | Miejscowość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masarnia Lubicz Mirosław Jastrzębski | Lubicz Dolny |
| 2 | Zespół Szkół W Gronowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | Gronowo |
| 3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubicz | Lubicz Dolny |
| 4 | Urząd Gminy Lubicz | Lubicz |
| 5 | Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej Pstrąg W Lubiczu | Lubicz Górny |
| 6 | PPH „Unigum”, Zbigniew Wrotek, 87-162 Lubicz | Lubicz |
| 7 | MZWiK Wydział Ujęć Powierzchniowych Lubicz | Lubicz |
| 8 | Firma PHU „Torpap”, Ul. Piaskowa, 87-162 Lubicz | Lubicz Górny |
| 9 | Gminna Spółdzielnia SCH | Lubicz |
| 10 | Szkoła Podstawowa | Grębocin |
| 11 | Meblotor S.C. | Złotoria |
| 12 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lubicz Górny - Kotłownia Ul. Paderewskiego | Lubicz Górny |
| 13 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Polo | Lubicz |
| 14 | Zakład Produkcyjno - Handlowy Eko Bryk Bud Z. B. Potęga | Lubicz |
| 15 | Przedsiębiorstwo Produkcujno Usługowo Handlowe Primet S.C. | Lubicz Górny |
| 16 | PPH Anre S.C. Młyn Lubicz | Lubicz |
| 17 | PW Dynamic Metal J. Tułodziecki, Ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin | Grębocin |
| 18 | Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Torpap H. Świtajska | Lubicz |
| 19 | Przedsiębiorstwo Oilstop R.K. Romanowski L Spółka | Grabowi Ec |
| 20 | Firma Produkcyjna Tagmet Export Import Antoni Taglewski | Lubicz |
| 21 | Pph Kobero Józef Kotkiewicz | Złotoria |
| 22 | Firma Produkcyjno-Handlowa El - Łuk S.C. W. Łukiewski & B. Łukiewska | Jedwabno K/Torunia |
| 23 | Przedsiębiorstwo „Alwo”Sp z o.o., Ul. Lipowa 37 87-124 Złotoria | Złotoria |
| 24 | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych | Złotoria |
| 25 | Was Wietmarscher Polska Sp. z o.o. | Lubicz |
| 26 | Hansen - Poliester | Złotoria |
| 27 | Stal - Pol | Lubicz |
| 28 | Zakład Włókienniczy “Angratex”, Andrzej Wojciechowski, Grabowiec 17, 87- 124 Złotoria | Grabowiec |
| 29 | FPH Zaks, J. Urbańska, Ul. Lipowa 33a, 87-124 Złotoria | Złotoria |
| 30 | Oczyszczalnia Ścieków - Zespół Szkół W Gronowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | Gronowo |
| 31 | Oczyszczalnia Ścieków - UG w Lubiczu | Lubicz |
| 32 | Oczyszczalnia Ścieków - FHU Tagmet Export - Import Lubicz | Lubicz |
| 33 | Z-D Usług Poligraficznych, „Bartorex” Krobia, 87-162 Lubicz | Krobia |
| 34 | Roma Sp. z o.o. Grabowiec, 87-124 Złotoria | Grabowiec |
| 35 | „Polo”, Ul. Piaskowa 20, 87-162 Lubicz | Lubicz |
| 36 | Przedsiębiorstwo „Alwo” Sp z o.o., Ul. Lipowa 37 87-124 Złotoria | Złotoria |

  - Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w gminie Lubicz

Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych zamieszczono w tabeli 9

Zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości odpadów przemysłowych unieszkodliwionych w roku 2002 na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi

Tab. 9

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1601 22 | Inne nie. wymienione elementy | 19,57 |
| 2 | 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż | 9,94 |
| 7 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 0,20 |
| 8 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 2,90 |
| 9 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 197,46 |
| 10 | 03 03 99 | Inne nie wymienione odpady | 1,14 |
| 11 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 3,23 |
| 12 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady z przemysłu tekstylnego | 1,64 |
| 13 | 070213 | Odpady tworzyw sztucznych | 47,10 |
| 14 | 1001 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 4,49 |
| 15 | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 0,20 |
| 16 | 101206 | Zużyte formy | 3,90 |
| 17 | 101208 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termiczne;) | 31,23 |
| 18 | 1201 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 0,00 |
| 19 | 1201 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 54,23 |
| 20 | 1201 13 | Odpady spawalnicze | 1,09 |
| 21 | 170380 | Odpadowa papa | 1,00 |
| 22 | 190599 | Inne nie wymienione odpady | 4,50 |
| 23 | 1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 31,10 |
| 24 | 1701 02 | Gruz ceglany | 10,90 |
| 25 | 1701 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 0,80 |
| 26 | 1701 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 9,60 |
| 27 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 | 145,60 |
| 28 | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury | 2,29 |
| 29 | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,28 |
| 30 | 1501 05 | Opakowania wielomateriałowe | 9,88 |
| 31 | 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 41,20 |
| 32 | 170203 | Tworzywa sztuczne | 3,53 |
| 33 | 191201 | Papier i tektura | 0,19 |
| 34 | 190805 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 4,20 |
| 35 | 190899 | Inne nie wymienione odpady | 3,15 |
| 36 | 190999 | Inne niewymienione odpady z uzdatniania wodv | 3,15 |
| 37 | 190801 | Skratki | 1,37 |
| 38 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 5,50 |

Razem odpady przemysłowe  		     665,21 Mg

  - Gospodarowanie odpadami przemysłowymi

Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk                             i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

    - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

Pod pojęciem unieszkodliwiania odpadów rozumie poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Na terenie gminy Lubicz stosowane są następujące procesy unieszkodliwiania odpadów  przemysłowych:

Metoda D5	Składowanie  na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Wszystkie odpady przemysłowe wyszczególnione w tabeli 10 były w roku 2002 unieszkodliwione na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi metodą D 5. Całkowita ilość unieszkodliwionych odpadów wyniosła 665,21 Mg

Metodą  D4 - retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

Osady z gminnej oczyszczalni ścieków kod 19 08 05 w ilości 89,6 Mg unieszkodliwiono w roku 2002 metodą retencji powierzchniowej. Po stabilizacji osady będą wykorzystane przyrodniczo.

    - Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

Przez odzysk rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub           w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

W roku 2002 na terenie gminy stosowano odzysk odpadów przemysłowych metodą

R 14 jako odzysk materiałowy. Ilość odzyskanych odpadów przedstawia tab. Nr 10

Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Tab. 10

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów (Mg) | Metoda odzysku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy | 29,0 | R 14 |
| 2 | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania | 660,92 | R 14 |

Łącznie     		                    695,92

2.3. Ocena gospodarowania odpadami przemysłowymi na terenie gminy Lubicz

Na terenie gminy w roku 2002 podmioty gospodarcze wytworzyły 1451 Mg odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne.

Na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi unieszkodliwiono 665 Mg tj. 45%.

Metodami odzysku materiałowego objęto 696 Mg tj. 48 % odpadów. Pozostałą ilość odpadów unieszkodliwiono na poletkach osadowych celem wykorzystania przyrodniczego.

- ODPADY NIEBEZPIECZNE

Szacuje się, że na terenie gminy Lubicz powstaje rocznie 12,9 Mg odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy. Zgodnie z katalogiem odpadów w odpadach komunalnych rozróżnia się następujące odpady niebezpieczne:

- 20 01 13* Rozpuszczalniki

- 20 01 14* Kwasy

- 20 01 15* Alkalia

- 20 01 17* Odczynniki fotograficzne

- 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

- 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

- 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

- 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

- 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

- 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

- 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

- 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

- 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

Na terenie powiatu nie prowadzi się w sposób systemowy zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców.

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez podmioty gospodarcze to przede wszystkim zużyte lampy fluorescencyjne, zużyte akumulatory i oleje odpadowe. Zgodnie z bazą SIGOP (WIOŚ) podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatu nie sprawozdały się               z ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez podmioty gospodarcze winny być przekazywane do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Odbiorcy odpadów często prowadząc obsługę usuwania odpadów stają się wytwórcami tych odpadów.

Na terenie powiatu systemem zbierania objęte są następujące odpady niebezpieczne:

- odpady medyczne powstające w ośrodkach zdrowia i gabinetach lekarskich

- odpady weterynaryjne ( padłe zwierzęta oraz zwierzęta ubite z konieczności)

Odpady są przekazywane do unieszkodliwienia w procesach termicznego przekształcanie odpadów w instalacjach - Metoda D10.

Odpady medyczne przekazywane są do unieszkodliwienia w spalarni odpadów medycznych przy Wojewódzkim Szpitalu w Toruniu.

Odpady weterynaryjne przekazywane są do unieszkodliwienia do Zakładu Utylizacyjnego w Olszówce gm. Golub Dobrzyń.

Na terenie gminy oraz powiatu toruńskiego nie są zlokalizowane instalacje do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne przeterminowanych środków ochrony roślin

# Na terenie gminy Lubicz zlokalizowano 2 mogilniki, w których zgromadzono wycofane z obrotu i użytkowania zapasy środków ochrony roślin oraz opakowań po zastosowanych w rolnictwie preparatach. Lokalizację mogilników  obrazuje tabela 11.

Lokalizacja i inwentaryzacja mogilników - dane WIOŚ 2001 r.

Tab. 11

| Lp. | Miejscowość | Gmina | Powiat | Szacowana ilość zdeponowanych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3 |
| 1 | Grębocin | Lubicz | toruński | 5 |
| 2 | Rogowo | Lubicz | toruński | 5 |

Mogilniki użytkowane były do początków lat 90-tych. Po wyczerpaniu chłonności były zamykane i zabezpieczane przed dostępem osób postronnych. Sposób zabezpieczenia mogilników nie budzi zastrzeżeń. Z inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego podjęto czynności związane z likwidacją mogilników zlokalizowanych na terenie województwa. Likwidacja mogilników prowadzona w ramach krajowego programu „Likwidacji starych składowisk odpadów niebezpiecznych" i była finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska, przy współudziale funduszy wojewódzkich, powiatowych.. Prace związane z likwidacją mogilników w powiecie toruńskim rozpoczęto od likwidacji mogilnika w Kąkolu. Do likwidacji w powiecie pozostały jeszcze 2 tego typu obiekty tj. w Grębocinie       i w Rogowie zlokalizowane na terenie gminy Lubicz.

###### Odpady zawierające azbest

Określenie precyzyjnej ilości odpadów zawierających azbest na terenie gminy jest praktycznie nie możliwe. Odpady azbestowe powstają głównie  w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych. Na podstawie danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjmuje się, że na terenie gminy Lubicz do roku 2010 powstanie ok. 715 Mg odpadów azbestu.

4.		OCENA GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYTWARZANYMI NA TERENIE GMINY LUBICZ

Na terenie Gminy Lubicz w roku 2002  wytworzono ogółem 3288 Mg odpadów, w tym:

- odpadów przemysłowych  	1473 Mg

- odpadów komunalnych 		1815 Mg

Procesom unieszkodliwiania (głównie metoda D 5 unieszkodliwienie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne) poddano ogółem 2570 Mg

w tym:

- D5 - 2480 Mg

- D4 -  90 Mg

Procesom odzysku poddano ogółem  718  Mg odpadów.

Większość wytworzonych odpadów (ok. 75 %) unieszkodliwiono na gminnym składowisku odpadów w Nowej Wsi. W związku z likwidacją tego składowiska w roku 2003, koszt unieszkodliwiania odpadów na miejskim składowisku w Toruniu, niewątpliwie wzrośnie. Aby zmniejszyć koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów należy, podjąć pilne działania celem wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów i odzysku surowców wtórnych.

Analiza materiałów źródłowych wykorzystanych do niniejszego opracowania wykazuje, że na terenie gminy funkcjonuje wystarczająca ilość podmiotów prowadzących działalność      w zakresie: zbierania i odzysku surowców wtórnych zwłaszcza tworzyw sztucznych.

Ocenia się, że tylko 3% mieszkańców gminy nie jest objęta systemem zbierania odpadów.

Prowadzoną w gminie Lubicz gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako niewystarczającą ze względu na:

- brak zorganizowanego systemu zbiórki surowców wtórnych „u źródła”

- brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od

mieszkańców gminy

Na terenie gminy Lubicz zlokalizowano 2 mogilniki, w których zgromadzono wycofane z obrotu i użytkowania środków ochrony roślin. Sposób zabezpieczenia mogilników nie budzi zastrzeżeń. Mogilniki do 2010 roku. będą podlegały likwidacji

Szacuje się się, że na terenie gminy Lubicz do roku 2010 powstanie ok. 715 Mg odpadów azbestu.

IV.		 PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost liczby ludności gminy Lubicz. Jest najliczniejszą pod tym względem gminą wiejską województwa kujawsko-pomorskiego. O ile na koniec 1996 r. obszar gminy zamieszkiwały 13882 osoby, to na koniec 1998 r. zwiększyła się do 14167 osób i na koniec 2002 r. do 14297 osób. Prognoza demograficzna zakłada stały wzrost liczby ludności gminy. Można przewidywać, że przyrost będzie osiągał 100-150 osób rocznie. Zwiększanie się liczby ludności gminy Lubicz jest wynikiem migracji ludności na teren gminy, co jest skutkiem intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, a nie następuje wskutek przyrostu naturalnego.

Przewiduje się stały wzrost ilości odpadów komunalnych, których skład będzie zmieniał się w miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Potęgować go będzie wzrost postaw konsumpcyjnych, które są wysoce „odpadogenne”.

Można przewidywać, że nastąpi rozwój budownictwa drogowego i prac remontowo-budowlanych, co wywoła wzrost ilości odpadów budowlanych i remontowych.

Dla potrzeb konstrukcji planu gospodarki odpadami dla gminy przyjęto zwiększenie ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców powiatu na podstawie prognozowanych zmian jednostkowych wskaźników emisji odpadów. Przyjęto prognozowany wzrost emisji odpadów  zgodnie z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami” na poziomie:

o 16% w 2007 r.,

o 31% w 2016 r.

w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w 2002 r.

Podstawą do prognozy ilości wytwarzanych odpadów jest diagnoza stanu gospodarki odpadami w 2002 r.

## 1.	Prognozowane zmiany ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Lubicz

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przedstawia tabela12

Prognozowane ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Lubicz

Tab. 12

| Gmina | Prognozowana liczba ludności w 2010 r. | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2010 r Mg/rok | Prognozowana liczba ludności w 2020 r. | Prognozowana ilość odpadów wytworzonych w 2020 r Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUBICZ | 14450 | 1676 | 15440 | 2038 |

Dla wyżej wymienionych strumieni odpadów komunalnych ustalono wskaźniki

charakterystyki ilościowej i jakościowej z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Szczegółowa analiza  odpadów komunalnych zawarta jest w tabeli 13

Prognozowany podział na strumienie jakościowe odpadów komunalnych w oparciu o dane literaturowe i wg WPGO 2002

Tab. 13

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Zawartość frakcji dla roku 2010-2020 (%)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 18,1 |
| 2 | Papier i tektura | 17,9 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 1,3 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 13,5 |
| 5 | Tekstylia | 2,5 |
| 6 | Szkło | 8,5 |
| 7 | Metale | 3,5 |
| 8 | Odpady mineralne | 3,4 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 7,4 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 5,9 |
| 11 | Odpady budowlane | 17,4 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 0,6 |
| RAZEM | 100 |

W oparciu o powyższe wskaźniki ustalono prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych strumieni odpadów komunalnych.

Dane przedstawiono w  tabeli 14.

Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Lubicz (Mg)

Tab.14

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2010 roku Mg/rok | Prognozowany bilans strumieni odpadów komunalnych w 2020 roku Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady ulegające biodegradacji | 303 | 369 |
| 2 | Papier i tektura | 300 | 365 |
| 3 | Opakowania wielomateriałowe | 22 | 26 |
| 4 | Tworzywa sztuczne | 226 | 275 |
| 5 | Tekstylia | 42 | 51 |
| 6 | Szkło | 142 | 173 |
| 7 | Metale | 59 | 71 |
| 8 | Odpady mineralne | 57 | 69 |
| 9 | Drobna frakcja popiołowa | 124 | 151 |
| 10 | Odpady wielkogabarytowe | 99 | 120 |
| 11 | Odpady budowlane | 292 | 355 |
| 12 | Odpady niebezpieczne | 10 | 12 |
| RAZEM | 1676 | 2038 |

Analiza ustaleń powyższej tabeli pozwala na stwierdzenie, że w najbliższym czasie w strumieniu odpadów komunalnych można spodziewać się dwukrotnego zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów opakowań z papieru i tektury.

Prognozuje się równie wzrost odpadów opakowań z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz wzrost odpadów wielkogabarytowych, a zwłaszcza odpadów budowlanych. Przewiduje się znaczne zmniejszenie udziału odpadów mineralnych oraz drobnej frakcji popiołowej.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych w dalszej perspektywie czasowej nie będzie się zasadniczo różnił. Przewiduje się wzrost udziału opakowań szklanych oraz opakowań z papieru i tektury na rzecz zmniejszenia ilości opakowań z tworzyw sztucznych.

Przewiduje się również wzrost ilości wytwarzanych odpadów budowlanych.

Udział odpadów ulegających biodegradacji będzie się stabilizować.

  - Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Cele krótkookresowe 2004-2010

Głównymi działaniami niezbędnymi do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacji założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami są :

- objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu,

- zorganizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie wszystkich gmin

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Cele długookresowe 2010-2020

- dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki

odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod

- termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Wymagania Dyrektywy Rady 1999/31/EC oraz założenia Wojewódzkiego Plan Gospodarki Odpadami:

- W 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji w takim stopniu, aby kierować do składowania ilość równą 75 % odpadów wytworzonych w 1995 roku. W 2013 roku zredukuje się w ten sam sposób składowane odpady do 50 % wytworzonych w porównywalnym 1995 roku;

- W 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50 % odzyskowi, a w 25 % - recyklingowi;

- W 2006 roku 20 % odpadów wielkogabarytowych będzie odbieranych w wyniku selektywnej zbiórki, w 2010 roku - 50 %, a w 2014 roku - 60 %;

- Selektywna zbiórka odpadów budowlanych zapewni wydzielenie ich ze wszystkich odpadów komunalnych w 2006 roku w 15 %, w 2010 roku w 40 % i w 2014 roku w 60 %;

- Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

  - Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. dla gminy Lubicz  przyjęto(zgodnie z ustaleniami WPGO) na poziomie 750 Mg.

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 660Mg

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 562 Mg

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 375 Mg

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 roku. tj.  262 Mg

Ilość odzyskanych lub unieszkodliwionych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

obrazuje tabela 15.

Ilość odzyskiwanych lub unieszkodliwianych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Tab. 15

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2013 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2020 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 469 | 603 | 668 | 734 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 0 | 41 | 293 | 472 |

* ilości średnie

Realizacja założonych celów dotyczących odpadów ulegających biodegradacji

w pierwszym okresie czyli 2003-2006 związana będzie w głównej mierze z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Do głównych instrumentów służących promowaniu selektywnej zbiórki odpadów , należy

polityka opłat, w szczególności polityka opłat za składowanie. Cena za przyjmowanie

odpadów do składowania powinna być na takim poziomie, by zachęcać do innych rozwiązań

w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Preferowane metody i technologie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji to:

- kompostowanie,

- fermentacja)

- biologiczno-mechaniczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

  - Plan odzysku odpadów opakowaniowych

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

-	zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego;

-	zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie

deponowania tych odpadów na składowiskach przez

-	odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii;

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling z uwagi na wymagania ochrony środowiska.

Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu ustalany jest na szczeblu krajowym, przy

uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągniecie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2006 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie ustaleniami KPGO wynoszą:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury- 45%

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych- 22%

- odpady opakowaniowe ze szkła- 35%

Ilość do odzyskania odpadów opakowaniowych obrazuje tabela 16

Ilość do odzyskania odpadów opakowaniowych

tabela 16

| Odpady opakowaniowe | Prognoza na rok 2006* |
| --- | --- |
|  | Ilość wytworzona Mg/rok | Ilość odpadów do zagospodarowania Mg/rok |
| z papieru i tektury | 234 | 105 |
| z tworzyw sztucznych | 202 | 44 |
| ze szkła | 134 | 47 |
| Razem | 570 | 196 |

*ilości średnie z 2002 i 2010 roku

  - Plan redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów.

System gospodarki odpadami powinien zapewnić:

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2006 roku w 20 %

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2010  50 %

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w 2014  60 %

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych obrazuje tabela 17

Ilość zbieranych odpadów wielkogabarytowych

Tab. 17

| Odpady wielkogabarytowe | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok)* | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 97 | 99 | 109 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 19 | 49 | 65 |

*ilości średnie z 2002 i 2010 roku

  - Plan redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.

Plan gospodarki odpadami powinien zapewnić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

- w 2006 roku w 15 %,

- w 2010 roku - w 40 %

- w 2014 roku - w 60 %;

Ilość zebranych odpadów budowlanych obrazuje tabela 18

Ilość zbieranych odpadów budowlanych

Tab.18

| Odpady budowlane | Prognoza na rok 2006 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 274 | 292 | 323 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 41 | 117 | 194 |

  - Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia powinna objąć w 2005 roku - 15 %; w 2010 roku - 50 % i w 2014 roku - 80 %.

Ilość zbieranych  odpadów niebezpiecznych obrazuje tabela 19

Ilość zbieranych odpadów niebezpiecznych

Tab. 19

| Odpady niebezpieczne | Prognoza na rok 2005 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2010 (Mg/rok) | Prognoza na rok 2014 (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 10 | 10 | 11 |
| Ilość odpadów do unieszkodliwienia | 1,5 | 5 | 8,8 |

  - Odpady unieszkodliwiane na składowiskach odpadów.

Z analizy masy odpadów, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i poddać odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwić, aby uzyskać zakładane poziomy odzysku określono ilości pozostałych odpadów, które mogą być przekazywane do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów.

Prognozowana ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów obrazuje tabela 20

Prognozowana ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów

Tab. 20

|  | 2006 Mg/rok | 2010 Mg/rok | 2013 Mg/rok | 2014 Mg/rok | 2020 Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowane ilości odpadów komunalnych | 1550 | 1676 | 1860 | 1860 | 2038 |
| Odzysk odpadów ulegających biodegradacji | 0 | 41 | 293 | 293 | 472 |
| Odzysk odpadów opakowaniowych | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Odzysk odpadów wielkogabarytowych | 19 | 49 | 65 | 65 | 65 |
| Odzysk odpadów budowlanych | 41 | 117 | 194 | 194 | 194 |
| Zbiórka odpadów niebezpiecznych | 1,5 | 5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Razem odpady zebrane selektywnie | 257,5 | 408 | 757 | 757 | 936 |
| Ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do unieszkodliwienia przez składowanie | 1292,5 | 1268 | 1103 | 1103 | 1102 |

Prognozuje się, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy kierowanych do  unieszkodliwiania na składowisko odpadów do roku 2010 będzie kształtować się na poziomie ok. 1270 Mg/rok.

Do roku 2020 przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie do ok. 1100 Mg/rok. Prognozuje się ,że sektor gospodarczy wytworzy odpady komunalne na poziomie roku 2002. Całkowita ilość unieszkodliwianych rocznie odpadów nie powinna przekraczać 1500 Mg.

## 2.	Prognozowane zmiany ilości i składu wytwarzanych odpadów przemysłowych.

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym w perspektywie zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. W najbliższej przyszłości (lata 2003 – 2006) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Nie przewiduje się natomiast znaczącego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów oraz rozwoju innych, dotychczas nie występujących w powiecie  gałęzi przemysłu, w szczególności takich, które mogłyby wytwarzać duże ilości odpadów.

Możliwy jest wzrost osadów ściekowych z oczyszczalni, związany z rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej i pełniejszym wykorzystywaniem przepustowości oczyszczalni ścieków. Jednak zakładać należy, że nastąpi jednocześnie wzrost wykorzystania osadów ściekowych, w tym poprzez kompostowanie.

Szacuje się, że w 2006 roku ilość wytwarzanych odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zwiększy się o 2,5%, a w 2010 roku o 5%. Zbliżone szacunki zakłada też krajowy plan gospodarki odpadami. Jedynie w odniesieniu do odpadów                z urządzeń do likwidacji neutralizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i gospodarki wodnej przyjęto prognozę wzrostu ilości wytwarzania odpadów z tej grupy o 20% do roku 2006 i 40% do roku 2010.

Plan gospodarki odpadami przemysłowymi zakłada uwzględnienie obowiązków,           w tym nakazów i zakazów określonych w następujących przepisach prawnych:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach producentów niektórych wyrobów oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235).

oraz osiągnięcie limitów  wynikających z Polityki ekologicznej państwa tj. :

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości       i samowystarczalności,

- ograniczanie ilości odpadów deponowanych na składowiskach,

- zorganizowanie sprawnego systemu odzysku wszystkich surowców wtórnych              z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT),

- sukcesywną likwidację starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii mało odpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia z całego strumienia odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne rodzajów odpadów, dla których gospodarka prowadzona jest w sposób niedostateczny tj. odpadów trafiających dotychczas na składowiska odpadów. Dotyczy to następujących odpadów:

- odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- osadów ściekowych

Jako pilne działanie wskazuje się na konieczność wydzielenia ze strumienia odpadów remontowych;

- odpadów zawierających azbest

Szacuje się, że na terenie gminy do roku 2010 wytworzy się  około 715 Mg odpadów zawierających azbest w postaci płyt i rur azbestowo-cementowych.

Niezbędne jest powstanie bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości           i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania               i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Unieszkodliwianie tego typu odpadów jest i powinno być w dalszym ciągu prowadzone w ramach działalności przedsiębiorstwa „Izopol” sp. z o.o. w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie).

V.	 PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE 	LUBICZ

Zbudowanie racjonalnej gospodarki odpadami, zgodnej z wymogami prawa                    i założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami możliwe jest jedynie na szczeblu powiatu, ze względu na możliwości finansowania, oraz możliwości gospodarowania dostępnymi środkami.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy są :

- Objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowaną zbiórką odpadów.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.

- Zrealizowanie założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w tym wykonanie:

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- planu odzysku odpadów opakowaniowych

- planu redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów.

- planu redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów.

- zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

Ilości odpadów do zagospodarowania w poszczególnych okresach dostosowawczych

zostały określone w tabeli 20. Do roku 2010 do zagospodarowania przewidziano następujące ilości zebranych selektywnie odpadów :

- 41 Mg odpadów ulegających biodegradacji

- 196 Mg odpadów opakowaniowych

- 49 Mg odpadów wielkogabarytowych

- 117 Mg odpadów budowlanych

- 5   Mg odpadów niebezpiecznych

Dla osiągnięcia założonych celów koniecznym jest podjęcie pilnych działań w kierunku wdrożenia na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów „ u źródła” w zakresie zbiórki:

- surowców wtórnych( makulatury ,tworzyw sztucznych i szkła)

- odpadów budowlanych,

- odpadów wielkogabarytowych

- odpadów niebezpiecznych

- bioodpadów

Zbiórkę surowców wtórnych można zorganizować w systemie pojemników rozstawionych na terenie gminy( przy osiedlach, przy centrach handlowych, kulturalnych         i innych miejscach o zwartej zabudowie), w oparciu o system workowy ( surowce gromadzone u wytwórców indywidualnie) lub system mieszany.

Zbiórkę odpadów budowlanych i wielkogabarytowych można  zorganizować akcyjnie (np.2razy /rok w okresie wiosny i jesieni) informując wcześniej mieszkańców o możliwości bezpłatnego odbioru przedmiotowych odpadów. Obsługę systemu zbiórki można powierzyć firmie  wywozowej lub innej firmie specjalistycznej prowadzącej działalność gospodarczą       w zakresie wywozu, zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów.

Odbiór odpadów niebezpiecznych należy powierzyć firmie specjalistycznej.

Koniecznym jest przeprowadzenia kampanii informacyjno- edukacyjnej oraz włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz wdrażania systemu selektywnej zbiórki odpadów „ U źródła” .

Należy rozważyć wykorzystanie potencjału i doświadczenia firm prowadzących na terenie powiatu działalność w zakresie zbierania, odzysku odpadów. opakowaniowych.

Na terenie powiatu działają firmy , które posiadają instalacje pozwalające na odzysk, w tym  recykling odpadów opakowaniowych.

System zbierania odpadów niebezpiecznych

Zbieranie odpadów niebezpiecznych zaleca się stosować w następujących systemach organizacyjnych:

  - zbieranie w punktach zbiorczych -odpady donoszone są do punktów indywidualnie przez mieszkańców. Ilość punktów uzależniona będzie od charakteru gminy i miasta. W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz.

  - odbiór odpadów przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i odbiór odpadów niebezpiecznych. Rozstrzygnięcia dotyczące  wyboru firmy, sposobu i częstotliwości odbioru odpadów powinno być określone w prawie miejscowym.

  - zbieranie odpadów poprzez sieć handlową np. apteki, sklepy z farbami, placówki zdrowia.

Plan redukcji „bioodpadów”

Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zakłada odzysk odpadów od 41 Mg w roku 2010 do  472 Mg w roku 2020.

Odzysk „bioodpadów” proponuje się zorganizować poprzez :

- Propagowanie kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych .

- Bezpłatny odbiór  odpadów zielonych od mieszkańców  oraz firm zajmujących się utrzymaniem terenów

„Bioodpady” należy poddawać kompostowaniu łącznie z osadami ściekowymi na poletkach osadowych gminnej oczyszczalni ścieków lub przekazywać do kompostowania w ramach rozwiązań na szczeblu powiatu.

Unieszkodliwianie odpadów

Na terenie gminy  nie przewiduje się lokalizować składowiska odpadów. Odpady należy dostarczać do unieszkodliwienia na składowisko odpadów zgodnie z ustaleniami Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

1.	Harmonogram realizacji systemu gospodarki odpadami w gminie

Możliwość osiągnięcia założonych celów  w planie gospodarki odpadami wiąże się           z realizacją określonych zadań, które w części stanowią ustawowe obowiązki samorządu  gminnego i powiatowego. Większość zadań Sejmik i Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego będzie wspierał, koordynował, inicjował bądź opiniował.

W poniższym zestawienie-tabela nr 21  przedstawiono wykaz zadań na lata 2003-2014 związanych z organizacją i monitorowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubicz.

Tab.21

| Działanie | Terminy realizacji | Podmiot odpowiedzialny, jednostki współpracujące |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie, zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | Do końca grudnia 2003 | Zarząd powiatu, Samorząd gminny |
| Zakup pojemników i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki -surowców wtórnych - odpadów budowlanych - odpadów gabarytowych -odpadów niebezpiecznych | Zadanie ciągłe | Samorząd gminny |
| Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej nt. minimalizacji ilości oraz selektywnej zbiórki odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców: Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej Organizacja szkoleń i konferencji Włączanie organizacji ekologicznych w działania na rzecz gospodarki odpadami Wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców | Zadanie ciągłe | Zarząd Powiatu Samorząd gminny |
| Ocena systemu selektywnej zbiórki za rok 2003-Weryfikacja systemu zbiórki, | Do marca 2004 | Samorząd gminny |
| Rekultywacja gminnego składowiska odpadów , prowadzenie monitoringu środowiska | Zadanie ciągłe | Samorząd gminny |
| Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | Zadanie ciągłe | Samorząd gminny |
| Monitorowanie planu gospodarki odpadami | Zadanie ciągłe | Zarząd Powiatu Samorząd gminny, |

VI. ZASADY FINANSOWANIA

1.  Koszty inwestycyjne

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny  i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności inwestycji. Celem analizy kosztów jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług. Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych  i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek  finansowy.                                                                          |

Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok); dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne; pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach Fundusz Wojewódzki. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie 70% kosztów zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanym terminie (umorzona kwota musi zostać przeznaczona na inne działanie proekologiczne). Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony  Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat, możliwa karencja 1.5 roku. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu. Pożyczki i preferencyjne  kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin. Komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

Emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.  Udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

2. Koszty eksploatacyjne

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży:

• surowców wtórnych,

• kompostu,

• energii ze spalania odpadów,

• biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne). Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

• pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją obiektów gospodarki odpadami,

• pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

•  rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

• dofinansowane z budżetów gminnych,

• dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich unieszkodliwienie (koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio przez wytwórców odpadów tj. mieszkańców i jednostki organizacyjne).

# 3. Opłaty

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną.

W krajach Unii Europejskiej koszt gospodarki odpadami jest pokrywany albo z budżetu gminy, albo przez opłaty komunalne. Aby ukazać koszt świadczenia usług na rzecz społeczeństwa w ogóle, a indywidualnych producentów odpadów w szczególności, zaleca się gminom koncepcji; opłat komunalnych. Opłaty komunalne za odpady stale są też zgodne z przyjętą zasadą „zanieczyszczający płaci".

Jedyną możliwością dla wprowadzenia opłat za odpady stałe na zasadzie, jak opłaty komunalne (np. jak za wodę czy ścieki) jest przeprowadzenie w gminie referendum. Gdyby referendum dało pozytywny wynik gmina mogła by przejąć obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości. Należy dążyć do opłat wg odpowiednich wag, a nie ryczałtowych. Władze gminne powinny spowodować, aby na zarządzanym przez nie terenie wszyscy właściciele nieruchomości mieli obowiązek zawierania umów na zbieranie odpadów.

Firmy wywozowe nie powinny mieć możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi. Pomogłoby to wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów, a także nad pobieranymi opłatami. Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Taryfy powinny  dać się łatwo zmienić w przypadku zmiany kosztów (cen i ich struktury). Z drugiej strony zmiana popytu na usługi powinna bez korekty struktury i wysokości taryfy w dalszym ciągu zapewniać przychody wystarczające na pokrycie kosztów.

Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć l % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Ponadto w przypadku zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji opłaty powinny uwzględniać spłatę rat kredytu. Opłaty powinny być wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która potem rozlicza się z firmą, świadczącą usługi.

4. Możliwości finansowania Planu

Pomimo swojego miejsca i znaczenia rynek finansowy ochrony środowiska nie jest w pełni znany i zrozumiały dla potencjalnych klientów. Wielość form, źródeł i procedur stosowanych w jego ramach wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe informacje na temat podstawowych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych. Są nimi: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki oraz fundusze inwestycyjne. Każda grupa podmiotów i poszczególne podmioty w ramach grup zostały przedstawione w możliwie zwartej i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływają na to: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

Narodowy Fundusz. Ochrony Środowisku i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

# Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych. Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie-obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych. Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

WFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne.

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń (np. pozwolenia na budowę). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  może współfinansować inwestycje i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚ1GW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej. Dochodami PFOŚłGW są wpływy z:  opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),  o opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się: całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów. o 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy, 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW  jest zarząd gminy. Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GPOSIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Środki finansowe można uzyskać również z następujących źródeł: Ekofunduszy, Funduszów Inwestycyjnych, Banków oraz z Programów Pomocowych Unii Europejskiej( SAPARD, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, CRAFT/6, ,ISPA, DEPA)

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania Planu Gospodarki Odpadami mogą być:

- opłaty produktowe

- depozyty ekologiczne

VII.  ORGANIZACJA I ZASADY MONITOROWANIA  SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

1.  Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w powiecie toruńskim wynikać będzie:

1. Z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów.

2. Zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaakceptowanych przez Zarząd Powiatu oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu. Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze powiatu, zwłaszcza z:

1. Programem Ochrony Środowiska (którego jest częścią).

2. Planem zagospodarowanie przestrzennego.

3. Innymi Planami np. wykorzystania energii, ochrony zdrowia itp.

2. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami

2.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania (art. 3.2.).

Zapisane w (art. 3.2.) zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

1. Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

2.2. Zadania powiatów

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 póz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

1. Ochrony środowiska.

2. Zagospodarowania przestrzennego.

- Nadzoru budowlanego.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.3. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Według ustawy o odpadach projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez:

1. Marszałka Województwa.

2. Organy wykonawcze gmin i powiatów.

Marszałek opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim. Z kolei organy wykonawcze powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają" one swoje interesy lokalne.

Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

1. Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

2. Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze

gmin z terenu powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że Plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami pozostałych szczebli.

3. Aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami(GPO)

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane odpowiednio: Radzie Powiatu, Radzie Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji  będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat. w celu aktualizacji Planu.

4. Raporty z wykonania Planu

Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:

- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć

- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów

- Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

- Analizy przyczyn tych rozbieżności.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Zarząd Powiatu przekazuje raport Radzie Powiatu. Pod koniec 2007 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "o odpadach".

Wskaźniki efektywności Planu

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (Tabela 26 i Tabela 27 ) zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Wskaźniki monitorowania Planu - sektor gospodarczy

Tab. 22

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami - sektor gospodarczy |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym: niebezpiecznych odpadów innych niż niebezpieczne |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym: wykorzystywane unieszkodliwiane składowane |
| 3 | Sposób zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne powstających w przemyśle [%] w tym: wykorzystywane unieszkodliwiane składowane |
| 4 | Ilość powstających osadów ściekowych Mg |
| 5 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: [ Mg / %] -wykorzystane na cele przemysłowe -na cele rolnicze -kompostowane -składowane (na terenie oczyszczalni) |
| 6 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów w tym [szt. / wydajność] |
| 7 | Ilość odpadów zawierających azbest [ Mg] w tym sposób postępowania |

Wskaźniki monitorowania Planu  - sektor komunalny

Tab.  23

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny |
| --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok] |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] |
| 7 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] |
| 8 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło |
| 9 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: -wielkogabarytowych - budowlanych - niebezpiecznych |
| 10 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt.] |
| 11 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: -linie do segregacji -kompostownie [szt./( Mg/rok)] -linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych -inne obiekty |

W oparciu o analizę wskaźników sektora komunalnego  i  sektora gospodarczego będzie możliwa ocena efektywności realizacji 'Planu gospodarki odpadami".

W oparciu o tą ocenę należy aktualizować plan.

5. Analiza oddziaływania planu na środowisko

Wszystkie wymienione w Planie Gospodarki Odpadami cele ukierunkowane są pośrednio na ochronę środowiska dotyczącą wprost zapobieganiu i ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów.

Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów jest najbardziej pożądaną strategią gospodarki odpadami.

Jako działania niezbędne do osiągnięcia poprawy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi plan wskazuje objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów. Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska powinno przynieść rezultaty w postaci pełnej ochrony środowiska gleb, wód powierzchniowych, podziemnych i lasów powiatu.

Zadanie ograniczenia produkcji odpadów jest zadaniem długofalowym i wymagającym rozległych działań. Zmniejszenie ilości powstających odpadów można m.in. osiągnąć stosując: selektywną zbiórkę odpadów, recykling i odzysk odpadów.

Plan określa działania stosowane w celu ograniczenia produkcji odpadów. Do działań tych zaliczono: organizowanie i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Plan określa ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidziane do zebrania i zagospodarowania w sposób inny niż składowanie.

Osiągnięcie zakładanych limitów pozwoli na znaczne ograniczenie odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Na terenie gminy zostało zlikwidowane składowisko odpadów zlokalizowane w Nowej Wsi.

Nie stwierdzano negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb. Składowisko będzie podlegać monitorowaniu w oparciu o sieć piezometrów kontrolnych.

Plan przewiduje likwidację „dzikich” wysypisk śmieci oraz rekultywację terenów zdegradowanych.

Plan Gospodarki Odpadami będzie podlegać monitorowaniu w oparciu o analizę ustalonych wskaźników monitorowania planu. Prowadzony monitoring „Planu Gospodarki Odpadami” pozwoli na ocenę stopnia realizacji założonych celów służących poprawie gospodarowania odpadami i ochronie środowiska przed odpadami.