WPI

spółki elwik

na lata

2006-2015

Czerwiec 2006

# Spis treści

Spis treści	2

1. Ogólna charakterystyka Gminy Lubicz	4

2. Charakterystyka poszczególnych miejscowości Gminy Lubicz – Stan Istniejący	5

Lubicz Dolny	5

W O D A – 2006 rok	6

Ś C I E K I – 2006 rok	7

Lubicz Górny	7

W O D A – 2006 rok	7

Ś C I E K I – 2006 rok	8

Złotoria	8

W O D A – 2006 rok	9

Ś C I E K I – 2006 rok	9

Nowa Wieś	10

W O D A – 2006 rok	10

Ś C I E K I – 2006 rok	10

Krobia	11

W O D A – 2006 rok	11

Grębocin	11

W O D A – 2006 rok	12

Brzezinko	12

W O D A – 2006 rok	12

Brzeźno	13

W O D A – 2006 rok	13

Grabowiec	13

W O D A – 2006 rok	13

Gronowo	14

W O D A – 2006 rok	14

Jedwabno	15

W O D A – 2006 rok	15

Kopanino	15

W O D A – 2006 rok	15

Młyniec Pierwszy	16

W O D A – 2006 rok	16

Młyniec Drugi	16

W O D A – 2006 rok	16

Józefowo	17

W O D A – 2006 rok	17

Mierzynek	17

W O D A – 2006 rok	17

Rogowo	18

W O D A – 2006 rok	18

Rogówko	18

W O D A – 2006 rok	18

Gronówko	19

W O D A – 2006 rok	19

3. Ogólne założenia do przeprowadzenia analizy WPI	20

3.1. Założenia do planu podstawowego	20

3.2. Założenia do planu rozszerzonego	21

Obszar Pierwszy – Aglomeracja Lubicka	21

Obszar Drugi – Aglomeracja Grębocińska	23

Obszar Trzeci	24

4. WPI - wariant podstawowy	25

5. Wnioski dla WPI - wariant podstawowy	31

6. Podsumowanie	31

Zużycie wody – zbiorczo……………………………………………………….34

Przerób ścieków – zbiorczo……………………………………………………35

# 1. Ogólna charakterystyka Gminy Lubicz

Gmina Lubicz położona jest w województwie kujawsko pomorskim, powiecie toruńskim, na wschód od Torunia, nad Wisłą i obydwoma brzegami Drwęcy. Z gminą Lubicz sąsiadują gminy Toruń, Łysomice, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin i Obrowo. Powierzchnia gminy wynosząca 106,03 km2 stanowi 8,6% powierzchni powiatu toruńskiego. Strukturę gminy stanowi 17 sołectw obejmujących 19 miejscowości.

Ważnym atutem gminy jest jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Torunia i bardzo dogodny układ komunikacyjny. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 10 Płońsk Szczecin, droga krajowa nr 15 Trzebnica Ostróda oraz odcinek drogi S 1 (budowany jako część autostrady A1 Północ Południe). Właśnie takie położenie i układ komunikacyjny stanowi o atrakcyjności inwestycyjnej gminy, w szczególności dla obiektów magazynowo składowych, usług, przemysłu i obiektów rekreacyjnych, usługowych i rozrywkowych zlokalizowanych jako obiekty związane z obsługą ruchu samochodowego.

Gmina Lubicz prowadzi aktywną politykę przestrzenną. W znacznym stopniu jest ona „wymuszana” lawiną wniosków inwestorów i właścicieli terenów. Dominującym, nowym przeznaczeniem terenów, jest funkcja mieszkaniowa i mieszkaniowa z działalnością gospodarczą. Generalnie ruch budowlany na terenie gminy należy ocenić jako bardzo duży, wyraźnie narastający w ostatnich latach.

Wydaje się, że w przypadku takiej gminy jak Lubicz, bardziej użyteczną niż klasyczna prognoza demograficzna (opierająca się o cechy ludności i tendencje zachodzenia podstawowych  zjawisk ludnościowych), może być obserwacja ruchu budowlanego na terenie gminy (pozwoleń, decyzji o warunkach zabudowy), obrotu gruntami, lokalizacja „przesądzonych” inwestycji, zwłaszcza drogowych. Są one niejako wyznacznikiem rynkowego zainteresowania gminą, które na jej terenie wydają się być istotnym czynnikiem gospodarki przestrzennej. Tendencje do przeprowadzania się mieszkańców Torunia na przedmieścia, spowodowała rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz budownictwa typu TBS, co również wpływa na zwiększenie rynku potencjalnych odbiorców.

Gmina Lubicz jest zwodociągowania w obrębie starej zabudowy prawie w 100%. Wodociągami wiejskimi objęte są w zasadzie wszystkie wsie i jednostki osadnicze. Wodociągi wiejskie w Gminie zaopatrywane są w wodę z miejskiego ujęcia wody powierzchniowej na rzece Drwęcy i infiltracyjnego we wsi Jedwabno, które zaopatrują również w wodę miasta Toruń i Inowrocław. Ujęcia te podlegają Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu. Jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną, to po zrealizowaniu inwestycji w Lubiczu, Nowej  Wsi i Złotorii, Gmina jest skanalizowana w 40%.

Do zwiększenia w przyszłych latach liczby odbiorców może przyczynić się szybki rozwój przemysłu. Ze względu na atrakcyjną lokalizację i sąsiedztwo Torunia powoduje, że na terenie Gminy Lubicz powstaje dużo terenów pod zabudowę przemysłową.

# 2. Charakterystyka poszczególnych miejscowości Gminy Lubicz – Stan Istniejący

## Lubicz Dolny

Lubicz Dolny jest głównym ośrodkiem w sieci osadniczej Gminy Lubicz i jest to najbardziej zabudowana ze wszystkich miejscowości gminy. Należy ona do strefy zurbanizowanej i scala przenikające się, istniejące funkcje mieszkaniowe, usługowe, przemysłowo-produkcyjne, magazynowe itp. W Lubiczu Dolnym mieści się siedziba Urzędu Gminy Lubicz. Przebiega tam autostrada A1, co stwarza dodatkowe szanse dla rozwoju gospodarczego tego terenu.

Największą firmą odbierającą wodę i odprowadzającą ścieki w całej Gminie Lubicz jest Nestle Pacyfik. Aktualnie pobiera on średnio 2666 m3 wody i 2466 m3 ścieków. Planowany jest dalszy rozwój tego zakładu, w wyniku czego zużycie wody w ciągu 3 lat wzrośnie do 4 tys. miesięcznie, a przerób ścieków do 3,7 tys. miesięcznie.

Innymi większymi odbiorcami spółki Elwik są następujące podmioty, które zużywają odpowiednio:

| Odbiorca | średnie miesięczne zużycie (m3) |
| --- | --- |
|  | wody | ścieków |
| Ubojnia Sosiński | 503 | 503 |
| Schiedel | 124 | 124 |
| Tagmet | 200 | 200 |
| Wspólnota Mieszkaniowa | 123 | 123 |

Teren, na którym mieści się Nestle Pacyfic to kilkaset hektarów ziemi pod budownictwo przemysłowe. Intensywny rozwój tych terenów będzie możliwy przez wybudowanie nowej drogi łączącej Lubicz z Toruniem, tzw. Leśnego Traktu.

Budowa tej drogi zacznie się w przyszłym roku.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006 r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 2600 | 600* | 11,00 | 6 600*/ | 79200* |
| Instytucjonalni Nestle Pacyfic TBS |  | 16* 1* 1* | 26,3 2700 550 | 420 2700 550 | 5 040 32 400 6 600 |
| Razem |  | 618** |  | 10 270 | 123 240* |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

W Lubiczu Dolnym istnieje sieć kanalizacyjna. Na dzień dzisiejszy jest tam 95 przyłączy kanalizacyjnych. Jeśli chodzi o klientów instytucjonalnych, to aktualnie tylko 8 spośród 17 przyłączonych do sieci wodociągowej, odprowadza ścieki poprzez sieć kanalizacyjną. Na  przełomie października i listopada tego roku do sieci przyłączą się 4 budynki TBS, które będą odprowadzały ok. 500 m3 ścieków miesięcznie.

| Ś C I E K I – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny przerób ścieków na 1 przyłącze (m3) | Przerób ścieków w 2006 r. |
|  |  |  |  | miesięczny (m3) | roczny (m3) |
| Indywidualni | 2 600 | 100* | 11,00 | 1100 | 13 200 |
| Instytucjonalni Nestle Pacyfic TBS |  | 7* 1* 1* | 26,3 2500 500 | 420 2 500 500 | 5 040 30 000 1 000 |
| Razem |  | 109 |  | 4520* | 49240* |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Planowana rozbudowa firmy Nestle Pacyfic spowoduje zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków do 3,7 tys. w roku 2008.

## Lubicz Górny

Lubicz Górny to najbardziej zaludniona wieś w Gminie Lubicz. Jest to strefa intensywnej urbanizacji. Na tym terenie mieszczą się bloki Spółdzielni Mieszkaniowej, która wciąż się rozwija..

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 mieszkańca (m3) | Zużycie wody w 2006 r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 3450 | 520* | 3 | 10350* | 124200* |
| Instytucjonalni |  | 15 | 50 | 750 | 9000 |
| Razem |  | 535* |  | 11 100* | 133200* |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Największymi odbiorcami instytucjonalnymi oprócz Spółdzielni Mieszkaniowej są:

| Odbiorca | średnie miesięczne zużycie (m3) |
| --- | --- |
|  | wody | ścieków |
| Torpap | 720 | - |
| Warex | 32 | - |
| Zespół Szkół | 643 | 643 |
| Pral Trans | 1043 | 1043 |
| Kamilla | 62 | - |

W Lubiczu Górnym przewiduje się budowę jednego bloku (z 50 mieszkaniami) na dwa lata (do 2008 roku).

| Ś C I E K I – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny przerób ścieków na 1 przyłącze (m3) | Przerób ścieków w 2006 r. |
|  |  |  |  | miesięczny (m3) | roczny (m3) |
| Indywidualni | 3450 | 90* | 12,5 | 1125* | 13 500 |
| Instytucjonalni. SM |  | 6 | 50 5700* | 300* 5700 | 3 600 68400 |
| Razem |  | 96* |  | 7 125* | 85 500* |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

## Złotoria

Złotoria to wieś zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Torunia. Od Torunia oddziela ją rzeka Drwęca. Jest to jedna z najsilniej rozwijająca się obok Krobii Grębocina miejscowość, stająca się sypialnią Torunia. Duża migracja z Torunia powoduje dobre wskaźniki zużycia wody. Na dzień dzisiejszy jest opracowany projekt budowlany, który przewiduje podłączenie 560 odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej. Projekt nie przewiduje podłączania działek, na których nie rozpoczęto jeszcze prac inwestycyjnych. Można zatem przewidzieć, że po rozpoczęciu inwestycji doprojektowanych zostanie około 200 przyłączy.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 1800 | 440* | 11 | 4840* | 58 080 |
| Instytucjonalni |  | 9 | 85 | 765 | 9 180 |
| Razem |  | 449* |  | 5605* | 67260* |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Wieś Złotoria jest częściowo skanalizowana. Na dzień dzisiejszy jest tam 222 przyłączy kanalizacyjnych (a do końca roku liczba ta wzrośnie do 230.

| Ś C I E K I – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny przerób ścieków na 1 przyłącze (m3) | Przerób ścieków w 2006 r. |
|  |  |  |  | miesięczny (m3) | roczny (m3) |
| Indywidualni | 1800 | 230* | 7 | 1610* | 19320 |
| Instytucjonalni |  | 2 | 85 | 160 | 1920 |
| Razem |  | 232* |  | 1770* | 21 240 |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Złotorii. Inwestycja ta zaplanowana jest na lata 2008-15 rok i byłaby finansowana przez Fundusz Spójnosci. W wyniku tej inwestycji zostałoby przyłączonych do sieci ok. 500. W latach kolejnych planuje się przyłączanie 20 odbiorców rocznie.

## Nowa Wieś

Według planu zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś jest przeznaczona pod rozwój budownictwa jednorodzinnego. Istnieje tam już sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Do Gminy wpływa coraz więcej wniosków o  podziały terenów pod budownictwo. Ze względu na budowę głównie domków jednorodzinnych, w których zużycie wody jest największe, miesięczny pobór wody na jedno przyłącze powinien wzrosnąć  w ciągu 5 lat do 10 m3.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 305 | 90 | 7,5 | 675 | 8100 |
| Instytucjonalni |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem |  | 90 |  | 675 | 8100 |

Ze względu na intensywny rozwój budownictwa, liczba  mieszkańców wsi  powinna się podwoić w ciągu 5 lat, a ilość przyłączy wzrosnąć do około 130 w 2009 roku.

Sieć kanalizacyjna w Nowej Wsi powstała w ramach prowadzonej przez spółkę Elwik inwestycji skanalizowania trzech wsi (Złotorii, Nowej Wsi i Lubicza). Na dzień dzisiejszy w Nowej Wsi jest 41 przyłączy kanalizacyjnych.

| Ś C I E K I – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny przerób ścieków na 1 przyłącze (m3) | Przerób ścieków w 2006 r. |
|  |  |  |  | miesięczny (m3) | roczny (m3) |
| Indywidualni | 305 | 50 | 7,0 | 350 | 4 200 |
| Razem |  | 39 |  | 350 | 4 200 |

## Krobia

Krobia to miejscowość granicząca z Gminą Obrowo. Położona jest przy drodze krajowej nr 10. Jest to strefa intensywnej urbanizacji, z pełnym planem zagospodarowania. Na tym terenie występuje bardzo szybki rozwój budownictwa jednorodzinnego.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej graniczącej z Krobią miejscowości Brzozówka (sąsiednia Gmina Obrowo). Przeprowadzone są w tej sprawie wstępne rozmowy z Gminą Obrowo.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 1100 | 270* | 11,5 | 3105* | 37 260 |
| Instytucjonalni |  | 1 | 80 | 80 | 960 |
| Razem |  | 271 |  | 3185* | 38 220 |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Na dzień dzisiejszy w Krobii nie ma sieci kanalizacyjnej, jednak przygotowywany jest projekt skanalizowania tej miejscowości. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia inwestycji w 2008 roku w oparciu o Fundusz Spójności.

## Grębocin

Grębocin to jedna z większych miejscowości graniczących z Toruniem. Zgodnie z „Kierunkami zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz” należy do strefy intensywnej urbanizacji. Powstają tu nowe tereny budowlane. Jest to teren bardzo rozwojowy, między innymi ze względu na możliwość rozwoju przemysłu ogrodniczego.

Spółka Elwik dostarcza wodę do pięciu klientów instytucjonalnych, z których największy to firma Dynamic Metal. Miesięcznie pobiera ona ok. 130 m3 wody.

Zużycie wody w 2006 roku wygląda następująco:

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 2200 | 550* | 11,0 | 6 050 | 72 600 |
| Instytucjonalni |  | 5 | 135 | 675 | 8 100 |
| Razem |  | 555 |  | 6 725 | 80 700 |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Grębocin nie jest aktualnie skanalizowany, lecz istnieje możliwość zrzutu ścieków do kolektora toruńskiego. Wiąże się to jednak z budową infrastruktury kanalizacyjnej, która to została przewidziana do realizacji o wspólny z Toruniem plan rozbudowy infrastruktury na lata 2008-15

## Brzezinko

Miejscowość Brzezinko położona jest na północy Gminy Lubicz. Są to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Liczba przyłączy oraz zużycie wody w 2006 roku kształtuje się następująco:

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne | roczne |
| Indywidualni | 260 | 56 | 12,0 | 672 | 8 064 |
| Instytucjonalni |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 260 | 56 | 12,0 | 672 | 8 064 |

Nie planuje się tutaj przyłączania klientów instytucjonalnych.

## Brzeźno

To miejscowość położona na północy Gminy Lubicz. Przebiega przez nią część autostrady A1. Do sieci wodociągowej w tej miejscowości przyłączonych jest 2 klientów instytucjonalnych, u których średni miesięczny pobór wody na jedno przyłącze jest podobny jak w przypadku odbiorców indywidualnych.

Zużycie wody w 2006 roku kształtuje się następująco:

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne | roczne |
| Indywidualni | 375 | 85 | 12,0 | 1020 | 12 240 |
| Instytucjonalni |  | 2 | 15 | 30 | 360 |
| Razem | 375 | 87 |  | 1 050 | 12 600 |

## Grabowiec

Miejscowość Grabowiec położona jest na południu Gminy Lubicz, po dwóch stronach drogi ekspresowej (planowanej autostrady A1 – obwodnicy Torunia), w bliskim sąsiedztwie Złotorii. Według uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz jest to strefa ekologiczno-osadnicza.  W związku z tym przewiduje się intensywny rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego miedzy innymi ze względu na bliskość dojazdu (do Torunia), walory krajobrazowe oraz infrastrukturę turystyczną (min. stadnina koni). Będzie to prawdopodobnie po Złotorii kolejna sypialnia Torunia.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 600 | 20* | 5,0 | 100 | 1 200 |
| Razem | 600 |  |  | 100 | 1 200 |

* Stan na 31.12.2006r.

Szacuje się, że z roku na rok ilość przyłączy wodociągowych w tej miejscowości będzie wzrastać. Ze względu na dużą migrację z Torunia zużycie wody na jedno przyłącze będzie wzrastało i prognozuje się, że w roku 2009 wyniesie 10 m3 na miesiąc i będzie się utrzymywało na stałym poziomie w latach kolejnych.

Miejscowość Grabowiec nie jest aktualnie skanalizowana. Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej oczyszczalni ścieków, ale wymaga to modernizacji i zbudowania około 5 km sieci kanalizacyjnej.  Koszt wykonania kształtowałby się w granicach 2,0 -2,5 mln zł.

## Gronowo

Gronowo to miejscowość położona na północy Gminy Lubicz. Jest to m.in. strefa leśna i strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z terenami możliwymi do wykorzystania na intensywny rozwój mieszkalnictwa rezydencjalnego

Znaczącym klientem instytucjonalnym jest tu Zespół Szkół Rolniczych.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 850 | 165* | 10,0 | 1 650* | 19 800 |
| Instytucjonalni |  | 6 | 200 | 1 200 | 14 400 |
| Razem |  | 181 |  | 2850 | 34 200 |

* Prognozowany stan na 31.12.2006 r.

Miejscowość w zasadzie nie jest skanalizowana. Mieści się tu oczyszczalnia ścieków należąca do Starostwa Powiatowego, z którym prowadzone są rozmowy w sprawie ewentualnego przejęcia oczyszczalni przez spółkę Elwik. Koszt przejęcia i modernizacji kształtuje się na poziomie  ok. 2 mln zł. W zamian Elwik otrzymałby teren, na którym mieści się oczyszczalnia.

W chwili obecnej przewiduje się wybudowanie sieci kanalizacyjnej w oparciu o współpracę z Toruniem (Projekt Grębocin; Rogowo; Gronowo)

## Jedwabno

Miejscowość Jedwabno znajduje się w centralnej części Gminy Lubicz, przy rzece Drwęcy.  Mieści się tu ujęcie wody dla Torunia.

Zużycie wody w 2006 roku wygląda następująco:

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 400 | 75 | 11,0 | 825 | 9 900 |
| Instytucjonalni |  | 3 | 45,0 | 135 | 1 620 |
| Razem |  | 78 |  | 960 | 11 520 |

Nie jest przewidywany tutaj szybki rozwój infrastruktury.

## Kopanino

Kopanino to miejscowość położona na południu Gminy Lubicz, o podobnych walorach krajobrazowych jak w Grabowcu. Jest to strefa ekologiczno-osadnicza dla zabudowy jednorodzinnej i rezydencjalnej.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 220 | 50 | 12,0 | 600 | 7 200 |
| Instytucjonalni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem |  | 50 |  | 600 | 7 200 |

Przewiduje się tutaj stopniowy a w późniejszym okresie znaczny wzrost budownictwa jednorodzinnego zwłaszcza o charakterze rezydencjonalnym.

## Młyniec Pierwszy

To wieś położona na północy rzeki Drwęcy. Jest to strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz strefa rekreacyjno-leśna. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie przewiduje się dużego przyrostu liczby przyłączy. Taka możliwość nastąpić może w dalszej przyszłości po wyczerpaniu zasobów ziemskich położonych w pobliżu Torunia. Przewiduje się tutaj rozwój posiadłości rezydencjalnych Miejscowość nie jest skanalizowana i prawdopodobnie najkorzystniejszym  na dzień dzisiejszy byłoby lokalizowanie lokalnej oczyszczalni bądź w przypadku zaakceptowania przez Fundusz Spójności aplikacji włączenie miejscowości do Aglomeracji Lubicza.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Mies.pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 560 | 90 | 13,0 | 1170 | 14 040 |
| Instytucjonalni |  | 1 | 40 | 40 | 480 |
| Razem |  | 91 |  | 1210 | 14 480 |

## Młyniec Drugi

To wieś położona na południu rzeki Drwęcy. Podobnie jak Młyniec Pierwszy jest to strefa rolnicza oraz rekreacyjno-leśna. Miejscowość nie jest skanalizowana. Podobnie jak Młyniec Pierwszy Planowane jest włączenie miejscowości do Projektu Funduszu Spójności w oparciu o aglomerację Lubicza.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 475 | 90 | 11,0 | 990 | 11 880 |
| Instytucjonalni |  | 2 | 25,0 | 50 | 600 |
| Razem |  | 92 |  | 1040 | 12540 |

## Józefowo

Józefowo to najbardziej wysunięta na wschód wieś Gminy Lubicz. Jest to strefa rekreacyjno-leśna i planuje się tam niewielki wzrost budowy nowych przyłączy wodociągowych.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 140 | 20 | 10 | 200 | 2 400 |
| Instytucjonalni |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem |  | 20 |  | 200 | 2 400 |

Wieś nie jest skanalizowana. Przewiduje się ją do włączenia w program lokalnych oczyszczalni przyzagrodowych

## Mierzynek

Mierzynek to miejscowość granicząca z Gminą Obrowo. Na dzień dzisiejszy zakłada się niewielki wzrost rozbudowy. Planowana jest tez rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w oparciu o lokalne przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 270 | 62 | 12,5 | 775 | 9 300 |
| Instytucjonalni |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem |  | 62 |  | 775 | 9 300 |

Wieś nie jest skanalizowana.

## Rogowo

To miejscowość na północnym zachodzie Gminy. Jest to strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 335 | 70 | 13,5 | 945 | 11340 |
| Instytucjonalni |  | 1 | 10 | 10 | 120 |
| Razem |  | 71 |  | 955 | 11460 |

Wieś na dzień dzisiejszy nie jest skanalizowana jednakże przewiduje się wybudowanie sieci kanalizacyjnej w oparciu o współpracę z Toruniem (Projekt Grębocin; Rogowo; Gronowo)

## Rogówko

Rogówko to podobnie jak Rogowo strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zużycie wody w 2006 roku wygląda następująco:

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 620 | 131 | 10 | 1310 | 15 720 |
| Razem |  | 131 |  | 1310 | 15 720 |

Wieś nie jest skanalizowana.

## Gronówko

To najbardziej wysunięta na północ wieś Gminy Lubicz. Jest to strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zużycie wody w 2006 roku wygląda następująco:

| W O D A – 2006 rok |
| --- |
|  | Liczba mieszkańców/ przedsiębiorstw | Liczba przyłączy | Miesięczny pobór wody na 1 przyłącze (m3) | Zużycie wody w 2006r. |
|  |  |  |  | miesięczne (m3) | roczne (m3) |
| Indywidualni | 150 | 33 | 11,43 | 380 | 4 564 |
| Instytucjonalni |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem |  | 33 |  | 380 | 4 564 |

Ponieważ nie jest to wieś, w której zakłada się, że w najbliższych latach nie będzie się intensywnie rozwijało budownictwo oraz przemysł, w prognozie na lata kolejne przyjęto przyłączanie do sieci wodociągowej znikomej liczby odbiorców.

# 3. Ogólne założenia do przeprowadzenia analizy WPI

Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę spółka elwik zobowiązana jest do przedstawienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie rozbudowy sieci i urządzeń wod-kan.

W związku z możliwościami finansowymi spółki na podstawie doświadczeń z lat poprzednich (środki własne) przedstawimy poniżej ogólne założenia dla realizacji WPI w oparciu o dwutorowe podejście do problemu rozwoju infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Lubicz.

# 3.1. Założenia do planu podstawowego

Założenie to związane jest z aktualnymi możliwościami spółki elwik opartymi na zweryfikowanej i obowiązującej taryfie.

Na dzień dzisiejszy zakłada się;

- Utrzymania inflacji na przestrzeni 10 lat na poziomie ok. 2 do 3 %

- Rocznym zwiększeniem kosztów energii i pozostałych kosztach eksploatacji o poziom zrównoważony z inflacja tj. od 2 do 5 %

- Koniecznością rozbudowy systemu zaopatrzenia wody w oparciu o podwojenie zasilania na kierunku Południowo Wschodnim w oparciu o wybudowanie nowego zasilenia poprzez bezpośrednia pompę zasilającą układ i zlokalizowaną na terenie ujęcia wody w Jedwabnie.

- Znaczny wzrost kosztu zakupu wody od Wodociągów Toruńskich  (konieczność wprowadzenia nowej Taryfy  po zmodernizowaniu stacji uzdatniania) do 50 %.

- Stały dopływ mieszkańców

- Możliwość wykorzystania dopłaty gminy do cen taryfowych do 2012 r.

- Inwestycjami na poziomie 200 – 500 tys. PLN rocznie oraz niezbędnymi modernizacjami.

- Bieżącą modernizację systemu

# 3.2. Założenia do planu rozszerzonego

W związku ograniczonymi możliwościami finansowymi spółki elwik oraz wzrastającymi możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych (unijnych) rysuje się poważna koncepcja rozwoju infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy  przy wykorzystaniu dotacji i pożyczek o charakterze preferencyjnym.

Dla wykorzystania powyższych środków powstała koncepcja realizacji rozwoju przy wykorzystaniu środków z Funduszu Spójności oferujących możliwość uzyskania dotacji nawet na poziomie do 85 % kwalifikowanych kosztów realizacji inwestycji.

Na dzień dzisiejszy Gmina Lubicz oraz spółka elwik aplikują lub przygotowują aplikacje dwóch obszarów aglomeracyjnych.

### Obszar Pierwszy – Aglomeracja Lubicka

Obszar obejmuje swym zasięgiem  miejscowości zlokalizowane wzdłuż doliny Drwęcy, a jego zasięg pokazany jest w załączniku nr 1.

Jest to obszar ciążący do zlewni oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym i obejmujący (idąc od północy) miejscowości:

- Młyniec Pierwszy

- Młyniec Drugi

- Mierzynek

- Jedwabno

- Krobia

- Lubicz Górny

- Lubicz Dolny

- Nowa Wieś

- Złotoria

- Kopanino

- Grabowiec

Ewentualnie można rozpatrzyć docelowo przy projektowaniu rozbudowy oczyszczalni włączenie do aglomeracji sąsiadującej wsi Brzozówka (Gmina Obrowo)

Powyższy układ powstał w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjna oraz wykorzystanie już istniejących projektów i koncepcji rozbudowy infrastruktury:

- Koncepcja zwodociągowania oraz poprawy zasilania w wodę Lubicz Górnego i Krobii oraz Nowej Wsi

- Projekt Budowlany  Kanalizacji sanitarnej deszczowej Złotorii

- Projekt Kanalizacji Sanitarnej w Lubiczu Dolnym;

- Projekt Kanalizacji sanitarnej w ul mostowej i Dworcowej – Lubicz Dolny

- Realizowane projekty kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Widokowej

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotorii rejon ulicy Akacjowej i Dębowej

- Będący w opracowaniu (na podstawie koncepcji z pkt.1)plan rozbudowy wraz zasileniem  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Krobii i Nowej Wsi.

Poniżej zestawiono szacunkowe koszty inwestycji w oparciu o dane wskaźnikowe oraz wartości kosztorysowe:

- Zadanie objęte jednym pozwoleniem na budowę pod nazwą  „Rozbudowa sieci gminnej w Złotorii” obejmuje pod warunkiem otrzymania dotacji możliwe do realizacji 2008 -2012:

| L.P | NAZWA | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacja sanitarna w m. Złotoria II etap | 19.788.449,38 |
| 2 | Sieć wodociągowa kolidująca z proj. kanałem sanitarnym w m. Złotoria | 722.281,38 |
| 3 | Kanalizacja deszczowa w m. Złotoria | 4.967.283,13 |
| 4 | Sieć wodociągowa kolidująca z proj. kanałem (ul. Pomorska, Sportowa, Wodniacka) w m. Złotoria | 93.822,45 |
|  | RAZEM | 25.571.836,34 |

- Zadanie objęte jednym pozwoleniem na budowę pod nazwą  „Rozbudowa sieci gminnej w Lubiczu Dolnym  ul Różana, Magnoliowa, Konwaliowa ” obejmuje pod warunkiem zatwierdzenia budżetu zadanie możliwe do realizacji 2008 -2012:

| L.P | NAZWA | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacja sanitarna |  |
| 2 | Kanalizacja sanitarna Tłoczna |  |
| 3 | Przepompownia ścieków ul Magnoliowa |  |
| 4 | Sieć wodociągowa |  |
|  | RAZEM | 1.720.000,00 |

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w m. Krobia  - szacunkowy koszt 25.000.000,00 PLN realizacja 2006-2012 (w chwili obecnej trwa proces projektowy). Przewidywane jest wykorzystanie koncepcji opartej na zasileniu w wodę nowym rurociągiem tłocznym bezpośrednio z przepompowni wody na Ujęciu w jedwabnie (załącznik graficzny 3)

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym na potrzeby Toruń Pacific – szacunkowy koszt 1 500 000 PLN przygotowanie i realizacja uzależniona od decyzji o rozbudowie zakładu Pacyfik zakłada się zlecenie projektu w 2006 oraz realizację etapową od 2007 do 2010

- Projekt kanalizacji Lubicza Dolnego – szacunkowy koszt 150 000 PLN  przygotowanie 2006-2007 realizacja 2008-2012

Jak widać nakłady inwestycyjne ograniczają możliwości finansowe spółki jak i samej gminy . W związku z powyższym należy szukać rozwiązań wykorzystujących współfinansowanie inwestycji przez środki Unijne.

Inwestycje przedstawione powyżej zostaną po zaakceptowaniu przez organizacje decydujące o podziale środków podzielone na lata 2008-2015 a ich intensywność i kolejność na podstawie opracowywanego właśnie Wniosku. W związku z na dzień dzisiejszy możliwe jest jedynie wskazanie kierunku rozwoju w podanym przedziale czasowym jednakże bez  precyzyjnego wskazania terminu realizacji. Takowe będzie miało miejsce po przyznaniu środków i aktualizacji niniejszego WPI

### Obszar Drugi – Aglomeracja Grębocińska

Obszar obejmuje swym zasięgiem  miejscowości zlokalizowane w północno zachodniej części Gminy, a jego zasięg pokazany jest w załączniku nr 2.

W związku z powyższym że jest to obszar ciążący naturalnie ciążący do zlewni oczyszczalni ścieków w Toruniu i obejmujący (idąc od północy) miejscowości:

- Gronowo

- Rogówko

- Grebocin

Powyższe miejscowości zostały włączone do aplikacji składanej wspólnie z Toruniem do Funduszu Spójności.

Wstępnie zaakceptowany wniosek ma szanse realizacji w latach 2008 -2012.

### Obszar Trzeci

Obszar to mniejsze miejscowości i w zasadzie oddalone od głównych linii przesyłowych. Powyższe to licząc do północy:

- Gronówko

- Brzeźno

- Brzezinko

- Rogowo

- Józefowo

Jest to obszar uwzględniany przy realizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Wykorzystać tu można dotacje i pożyczki oferowane m.in. z  NFOŚ i WFOŚ i będące w gestii mieszkańców lub Gminy Lubicz

# 4. WPI - wariant podstawowy

Uporządkowanie systemu przesyłu wiąże się przede wszystkim z jego rozbudową i modernizacją.

W pierwszym etapie należy zastanowić się nad wybudowaniem dodatkowego zasilenia prawobrzeżnej części Gminy poprzez zaprojektowanie i zrealizowanie przejścia pod rzeką Drwęcą w rejonie przepompowni ścieków w ul Lipnowskiej w Lubiczu Górnym. Powyższe prace wykonane zostaną przy okazji projektu budowy rurociągu tłocznego ścieków z rejonu TTBS i wykonanie jeszcze w 2006r. Szacunkowy koszt 200 tys.PLN

Kolejny rok i następne to oprócz uporządkowania systemu dystrybucji wody i kierunkowy rozwój.

Ponieważ środki finansowe determinowane są uchwaleniem taryfy oraz ceną wody i ścieków dla mieszkańców. Elwik w swojej podstawowej działalności zajmować się będzie modernizacją i eksploatacją istniejącej sieci oraz drobnymi inwestycjami głównie w sieć wodociągową.

Wielkość inwestycji uzależniona zostanie od możliwości finansowych spółki w oparciu o realizowaną i zatwierdzoną rok rocznie taryfą

Pozostałe inwestycje zostaną włączone do zbiorczych programów skierowanych do Funduszy Unijnych, a ich realizacja została przewidziana na lata 2008-2015.

W załączniku nr 3 przedstawiona zostanie projekcja wyniku w latach  2006 – 2015 przy następujących założeniach:

- Rok 2006 w oparciu o taryfę –kwoty brutto

- Następne lata zakładają umorzenia pożyczki z PBG

- Prognoza wzrostu sprzedaży wody i ścieków w załącznikach 1 i2

- Cena wody i ścieków na poziomie 2006

- Koszty constans

- Cena zakupu wody na poziomie 2006 r

- Strata na przesyle wody 21%

Załącznik 1 –Planowany zbiorczy pobór wody w m3 w latach 2006-2015

| Zużycie wody (m3) WPI PODSTAWOWY |
| --- |
| Miejscowość | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Brzezinko | 8 064 | 8 306 | 8 555 | 8 812 | 9 076 | 9 348 | 9 629 | 9 918 | 10 215 | 10 522 |
| Brzeźno | 12 600 | 12 978 | 13 367 | 13 768 | 14 181 | 14 607 | 15 045 | 15 496 | 15 961 | 16 440 |
| Grabowiec | 1200 | 1 236 | 1 273 | 1 311 | 1 351 | 1 391 | 1 433 | 1 476 | 1 520 | 1 566 |
| Grębocin | 80 700 | 83 121 | 85 615 | 88 183 | 90 829 | 93 553 | 96 360 | 99 251 | 102 228 | 105 295 |
| Gronowo | 34 200 | 35 226 | 36 283 | 37 371 | 38 492 | 39 647 | 40 837 | 42 062 | 43 324 | 44 623 |
| Gronówko | 4 500 | 4 635 | 4 774 | 4 917 | 5 065 | 5 217 | 5 373 | 5 534 | 5 700 | 5 871 |
| Jedwabno | 11 520 | 11 866 | 12 222 | 12 588 | 12 966 | 13 355 | 13 755 | 14 168 | 14 593 | 15 031 |
| Józefowo | 2 400 | 2 472 | 2 546 | 2 623 | 2 701 | 2 782 | 2 866 | 2 952 | 3 040 | 3 131 |
| Kopanino | 7 200 | 7 416 | 7 638 | 7 868 | 8 104 | 8 347 | 8 597 | 8 855 | 9 121 | 9 394 |
| Krobia | 38 220 | 39 367 | 40 548 | 41 764 | 43 017 | 44 307 | 45 637 | 47 006 | 48 416 | 49 868 |
| Lubicz Dolny | 123 240 | 126 937 | 145 000 | 149 350 | 153 831 | 158 445 | 163 199 | 168 095 | 173 138 | 178 332 |
| Lubicz Górny | 133 200 | 137 196 | 141 312 | 145 551 | 149 918 | 154 415 | 159 048 | 163 819 | 168 734 | 173 796 |
| Mierzynek | 9 300 | 9 579 | 9 866 | 10 162 | 10 467 | 10 781 | 11 105 | 11 438 | 11 781 | 12 134 |
| Młyniec Drugi | 12 540 | 12 916 | 13 304 | 13 703 | 14 114 | 14 537 | 14 973 | 15 423 | 15 885 | 16 362 |
| Młyniec Pierwszy | 14 480 | 14 914 | 15 362 | 15 823 | 16 297 | 16 786 | 17 290 | 17 809 | 18 343 | 18 893 |
| Nowa Wieś | 8 100 | 8 343 | 8 593 | 8 851 | 9 117 | 9 390 | 9 672 | 9 962 | 10 261 | 10 569 |
| Rogowo | 11 460 | 11 804 | 12 158 | 12 523 | 12 898 | 13 285 | 13 684 | 14 094 | 14 517 | 14 953 |
| Rogówko | 15 720 | 16 192 | 16 677 | 17 178 | 17 693 | 18 224 | 18 771 | 19 334 | 19 914 | 20 511 |
| Złotoria | 67 260 | 69 278 | 71 356 | 73 497 | 75 702 | 77 973 | 80 312 | 82 721 | 85 203 | 87 759 |
| Razem (m3) | 595 904 | 613 781 | 646 449 | 665 843 | 685 818 | 706 393 | 727 584 | 749 412 | 771 894 | 795 051 |
| Zakładany uśredniony wzrost zużycia o 3% rocznie; W 2008 Rozbudowa Pacyfiku |  |  |  |

Załącznik 2 –Planowany zbiorczy przerób ścieków w m3 w latach 2006-2015

| Przerób ścieków (m3) WPI PODSTAWOWY |
| --- |
| Miejscowość | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Lubicz Dolny | 49 240 | 54 500 | 69 000 | 70 380 | 71 788 | 73 223 | 74 688 | 76 182 | 77 705 | 79 259 |
| Lubicz Górny | 85 500 | 87 210 | 88 954 | 90 733 | 92 548 | 94 399 | 96 287 | 98 213 | 100 177 | 102 180 |
| Nowa Wieś | 4 200 | 4 284 | 4 370 | 4 457 | 4 546 | 4 637 | 4 730 | 4 824 | 4 921 | 5 019 |
| Złotoria | 21 240 | 21 665 | 22 098 | 22 540 | 22 991 | 23 451 | 23 920 | 24 398 | 24 886 | 25 384 |
| Razem (m3) | 160 180 | 167 659 | 184 422 | 188 110 | 191 873 | 195 710 | 199 624 | 203 617 | 207 689 | 211 843 |
| Zakładany uśredniony wzrost o 2% rocznie |  |  |  |  |  |  |
| W 2007 TTBS Będzie zrzucał już ścieki |  |  |  |  |  |  |  |
| W 2008 Rozbudowa Pacyfik |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK 3    WPI Wariant Podstawowy

| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| ILOŚC WODY ZAKUPIONEJ [m3] | 721 044 | 742 675 | 782 204 | 805 670 | 829 840 | 854 735 | 880 377 | 906 788 | 933 992 | 962 012 |
| ILOŚĆ WODY SPRZEDANEJ [m3] | 595 904 | 613 781 | 646 449 | 665 843 | 685 818 | 706 393 | 727 584 | 749 412 | 771 894 | 795 051 |
| ILOŚĆ ŚCIEKÓW [m3] | 160 180 | 167 659 | 184 422 | 188 110 | 191 873 | 195 710 | 199 624 | 203 617 | 207 689 | 211 843 |
| KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez dzierżawy i amortyzacji razem | 4 033 232 | 4 096 991 | 4 215 583 | 4 278 711 | 4 328 439 | 4 374 872 | 3 415 248 | 3 896 594 | 3 419 258 | 3 529 636 |
| Razem | 5 023 232 | 5 061 391 | 5 155 407 | 5 194 942 | 5 222 021 | 5 246 710 | 4 266 213 | 4 727 521 | 4 230 948 | 4 322 858 |
| KOSZTY STAŁE | 2 505 390 | 2 507 102 | 2 532 434 | 2 538 470 | 2 546 337 | 2 556 027 | 2 567 529 | 2 580 837 | 2 595 948 | 2 612 858 |
| Koszty ogólnego zarządu | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 | 475 000 |
| Monitoring systemu i informatyka | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Eksploatacja sieci wodociągowej | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Eksploatacja sieci kanalizacyjnej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Podatek od nieruchomości - wodociągi | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Podatek od nieruchomości - kanalizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortyzacja | 640 000 | 614 400 | 589 824 | 566 231 | 543 582 | 521 839 | 500 965 | 480 926 | 461 689 | 443 222 |
| Dzierżawa | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Zakup wody | 910 390 | 937 702 | 987 610 | 1 017 239 | 1 047 756 | 1 079 188 | 1 111 564 | 1 144 911 | 1 179 258 | 1 214 636 |
| ubezpieczenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| KOSZTY ZMIENNE | 578 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Awarie wod | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Awarie kan | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Biegły Rewident | 18 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Działalność usługowa | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Inne /nakazy,gwarancje/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| INWESTYCJE | 665 000 | 881 000 | 472 000 | 493 000 | 653 000 | 1 343 000 | 616 000 | 1 064 000 | 1 065 000 | 1 140 000 |
| Inwestycje planowane wodociągi | 240 000 | 501 000 | 272 000 | 188 000 | 188 000 | 208 000 | 296 000 | 384 000 | 440 000 | 360 000 |
| Inwestycje planowane kanalizacja | 325 000 | 220 000 | 180 000 | 275 000 | 435 000 | 1 035 000 | 170 000 | 630 000 | 525 000 | 630 000 |
| Projekty | 100 000 | 160 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| KREDYTY POZYCZKI (kapitał) | 1 149 842 | 978 289 | 1 515 973 | 1 528 473 | 1 437 684 | 762 684 | 512 684 | 512 684 | 0 | 0 |
| NFOŚ ZŁOTORIA ETAP 1 | 413 000 | 612 500 | 687 500 | 700 000 | 925 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WFOŚ ZŁOTORIA ETAP 1 | 500 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBG 1 | 236 842 | 315 789 | 315 789 | 315 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inne /nakazy,gwarancje;HBW/ | 0 |  | 512 684 | 512 684 | 512 684 | 512 684 | 512 684 | 512 684 | 0 | 0 |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| KOSZTY FINANSOWE | 65 000 | 65 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFOŚ ZŁOTORIA ETAP 1 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |
| WFOŚ ZŁOTORIA ETAP 1 | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PBG 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| Inne /nakazy,gwarancje/ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| PRZYCHODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wodociągi | 1 275 235 | 1 313 492 | 1 383 401 | 1 424 903 | 1 467 651 | 1 511 680 | 1 557 030 | 1 603 741 | 1 651 854 | 1 701 409 |
| kanalizacja | 514 178 | 538 185 | 591 995 | 603 834 | 615 911 | 628 229 | 640 794 | 653 610 | 666 682 | 680 016 |
| przyłącza wodociągowe | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Przyłącza kanalizacyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| dopłaty gminy | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| Zwroty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| usługi-inne | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Razem | 4 039 412 | 4 101 676 | 4 225 396 | 4 278 738 | 4 333 562 | 4 389 909 | 3 847 824 | 3 907 351 | 3 468 536 | 3 531 425 |
| Narastająco | 4 039 412 | 8 141 089 | 12 366 485 | 16 645 222 | 20 978 784 | 25 368 693 | 29 216 518 | 33 123 869 | 36 592 405 | 40 123 829 |
| Lata | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Wynik | -983 820 | -959 714 | -930 011 | -916 204 | -888 459 | -856 801 | -418 388 | -820 170 | -762 412 | -791 433 |
| Wynik Narastająco | -983 820 | -1 919 429 | -1 860 022 | -1 832 409 | -1 776 919 | -1 713 602 | -836 776 | -1 640 339 | -1 524 824 | -1 582 866 |
| Wynik bez dzierż i amortyzacji | 6 180 | 4 686 | 9 813 | 27 | 5 122 | 15 037 | 432 577 | 10 757 | 49 277 | 1 789 |
| Wynik narastająco bez dzierż i amort | 6 180 | 9 371 | 19 626 | 54 | 10 245 | 30 075 | 865 154 | 21 513 | 98 555 | 3 578 |

| 2006 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2006 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny | Widokowa | Modernizacja wodociągu | 300 | 15 000,00 |
| 2. | Lubicz Górny | Rejon ulicy Polnej i Osiedle | Modernizacja wodociągu; Modernizacja zasilania przebudowa węzłów przepompownia wody | 1000 | 100 000,00 |
| 3 | Młyniec I | ul. Bierzgalska | Modernizacja | 50 | 4 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 350,00 | 119 000,00 |
| 2006 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Złotoria | Złotoria | Rozbudowa | 1000 | 80 000,00 |
| 2 | Młyniec | Młyniec | Rozbudowa | 1000 | 50 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś | Nowa Wieś | Rozbudowa | 1000 | 80 000,00 |
| 4 | Lubicz | Lubicz Górny Dolny | Rozbudowa | 500 | 50 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 3 500,00 | 260 000,00 |
| 2006 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz | Widokowa | Kanalizacja sanitarna | 250 | 125 000,00 |
| 2 | Nowa Wieś | Nowa Wieś | Kanalizacja i modernizacja | 100 | 50 000,00 |
| 3 | Lubicz | okolice TBS | rozbudowa współfinansowana z TBS | 300 | 150 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 650,00 | 325 000,00 |
| 2006 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  | Nowa Wieś |  | 30 000,00 |
| 2 | Złotoria |  | Złotoria |  | 30 000,00 |
| 3 | Projekt Krobia- Wodociągi | Krobia |  | 30 000,00 |
| 4 | Projekt Lubicz Dolny | Rejon ulic Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Brzozowa, Kolejowa | 60 000,00 |
| 5 | Projekt Wilczy Młyn | Spięcie Wilczy Młyn z Małgorzatowo |  | 10 000,00 |
| 6 | Projekt kanalizacji osiedli w rej. Ul.Dworcowej | rejon ulicy Dworcowej, Spokojna, Ceramiczna, Cicha, Ogrodowa | 30 000,00 |
| 7 | Lubicz Górny | projekt modernizacji sieci |  | 20 000,00 |
| 8 | Lubicz Górny | Projekt kanalizacji ul. Zdrojowa, Bocza, |  | 10 000,00 |
|  | SUMA |  | 160 000,00 |
| RAZEM | 864 000,00 |

| 2007 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2007 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny | Rejon ulicy Polnej i Osiedle | Modernizacja wodociągu; | 250 | 50 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny | Rejon ulicy Dworcowej | Modernizacja wodociągu; | 250 | 50 000,00 |
| 3 | Krobia | Doliny Drwęcy | Modernizacja wodociągu; | 100 | 10 000,00 |
| 4 | Nowa Wieś | Nowa Wieś | Przebudowy wodociągu | 200 | 25 000,00 |
| 5 | Grębocin |  | Modernizacja wodociągu; | 100 | 10 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 900,00 | 145 000,00 |
| 2007 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 2 | Krobia |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 500 | 40 000,00 |
| 8 | Młyniec |  |  | 500 | 40 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 500 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 2 700,00 | 216 000,00 |
| 2007 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 50 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 50 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  |  | 200 | 60 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 150 | 60 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 550,00 | 220 000,00 |
| 2007 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 | GMINA LUBICZ |  |  |  | 0,00 |
|  | SUMA |  | 100 000,00 |
| RAZEM | 681 000,00 |
| 2008 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| 2008 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 2 | Krobia |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 500 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 300,00 | 104 000,00 |
| 2008 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 400 | 32 000,00 |
| 2 | Krobia |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 8 | Młyniec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 500 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 2 100,00 | 168 000,00 |
| 2008 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  |  | 50 | 25 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny | Magnoliowa Różana | Rozbudowa | 250 | 100 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  |  | 50 | 15 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 450,00 | 180 000,00 |
| 2008 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 | GMINA LUBICZ |  |  |  | 20 000,00 |
|  | SUMA |  | 20 000,00 |
| RAZEM | 472 000,00 |

| 2009 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2009 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 50 | 4 000,00 |
| 2 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Górny |  |  | 150 | 12 000,00 |
| 4 | Lubicz Dolny |  |  | 150 | 12 000,00 |
| 5 | Pozostałe |  |  | 200 | 16 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 650,00 | 52 000,00 |
| 2009 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 8 | Młyniec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 500 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 700,00 | 136 000,00 |
| 2009 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Rozbudowa | 50 | 25 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny | Magnoliowa Różana | Rozbudowa | 500 | 250 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 550,00 | 275 000,00 |
| 2009 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 | Gmina Lubicz |  |  |  | 30 000,00 |
|  | SUMA |  | 30 000,00 |
| RAZEM | 493 000,00 |

| 2010 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2010 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 50 | 4 000,00 |
| 2 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Górny |  |  | 150 | 12 000,00 |
| 4 | Lubicz Dolny |  |  | 150 | 12 000,00 |
| 5 | Pozostałe |  |  | 200 | 16 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 650,00 | 52 000,00 |
| 2010 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 8 | Młyniec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 500 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 700,00 | 136 000,00 |
| 2010 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Modernizacja | 50 | 25 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  | Modernizacja | 50 | 25 000,00 |
|  | Lubicz Dolny | Oczyszczalnia | rozbudowa |  | 350 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  | Modernizacja | 50 | 15 000,00 |
| 4 | Złotoria |  | Modernizacja | 50 | 20 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 200,00 | 435 000,00 |
| 2010 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 |  |  |  |  | 30 000,00 |
|  | SUMA |  | 30 000,00 |
| RAZEM | 653 000,00 |

| 2011 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2011 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 2 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 4 | Pozostałe |  |  | 200 | 16 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 500,00 | 40 000,00 |
| 2011 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 8 | Młyniec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 1000 | 80 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 2 100,00 | 168 000,00 |
| 2011 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Modernizacja | 100 | 50 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  | Modernizacja | 100 | 50 000,00 |
|  | Lubicz Dolny |  | Rozbudowa |  | 900 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  | Modernizacja | 50 | 15 000,00 |
| 4 | Złotoria |  | Modernizacja | 50 | 20 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 300,00 | 1 035 000,00 |
| 2011 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 | Gmina Lubicz |  |  |  | 100 000,00 |
|  | SUMA |  | 100 000,00 |
| RAZEM | 1 343 000,0 |

| 2012 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2012 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 2 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 4 | Pozostałe |  |  | 1000 | 80 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 300,00 | 104 000,00 |
| 2012 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 8 | Młyniec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 9 | Pozostałe |  |  | 1000 | 80 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 2 400,00 | 192 000,00 |
| 2012 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Modernizacja | 100 | 50 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  | Modernizacja | 100 | 50 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  | Modernizacja | 100 | 30 000,00 |
| 4 | Złotoria |  | Modernizacja | 100 | 40 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 400,00 | 170 000,00 |
| 2012 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 |  |  |  |  | 150 000,00 |
|  | SUMA |  | 150 000,00 |
| RAZEM | 616 000,00 |

| 2013 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2013 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 2 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 4 | Pozostałe |  |  | 200 | 16 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 500,00 | 192 000,00 |
| 2013 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Nowa Wieś |  |  | 400 | 32 000,00 |
| 2 | Krobia |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 3 | Grębocin |  |  | 300 | 24 000,00 |
| 4 | Złotoria |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 5 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 6 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 7 | Kopanino Grabowiec |  |  | 200 | 16 000,00 |
| 8 | Pozostałe |  |  | 1000 | 80 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 2 400,00 | 192 000,00 |
| 2013 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Modernizacja i rozbudowa | 200 | 100 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  | Modernizacja i rozbudowa | 200 | 100 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  | Modernizacja i rozbudowa | 500 | 150 000,00 |
| 4 | Złotoria |  | Modernizacja i rozbudowa | 200 | 80 000,00 |
| 5 | Krobia |  | Modernizacja i rozbudowa | 500 | 200 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 600,00 | 630 000,00 |
| 2013 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 | Gmina Lubicz |  |  |  | 50 000,00 |
|  | SUMA |  | 50 000,00 |
| RAZEM | 1 064 000,0 |

| 2014 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2014 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 2 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 4 | Pozostałe |  |  | 200 | 16 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 500,00 | 40 000,00 |
| 2014 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Gmina Lubicz |  |  | 5000 | 400 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 5 000,00 | 400 000,00 |
| 2014 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Modernizacja i rozbudowa | 250 | 125 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  | Modernizacja i rozbudowa | 250 | 125 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  | Modernizacja i rozbudowa | 250 | 75 000,00 |
| 4 | Złotoria |  | Modernizacja i rozbudowa | 250 | 100 000,00 |
| 5 | Krobia |  | Modernizacja i rozbudowa | 250 | 100 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 250,00 | 525 000,00 |
| 2014 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 |  |  |  |  | 100 000,00 |
|  | SUMA |  | 100 000,00 |
| RAZEM | 1 065 000,0 |

| 2015 Harmonogram realizacji WPI - Wariant podstawowy |
| --- |
| 2015 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - MODERNIZACJA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Grębocin |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 2 | Lubicz Górny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 3 | Lubicz Dolny |  |  | 100 | 8 000,00 |
| 4 | Pozostałe |  |  | 200 | 16 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 500,00 | 40 000,00 |
| 2015 r. PLANOWANE WODOCIĄGI - ROZBUDOWA |
| L.P. |  |  |  |  | KOSZT |
| 1 | Gmina Lubicz |  |  | 4000 | 320 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 4 000,00 | 320 000,00 |
| 2015 r. PLANOWANA KANALIZACJA - MODERNIZACJA i ROZBUDOWA |
| L.P. | SOŁECTWO | LOKALIZACJA | OPIS | DŁUGOŚĆ [m] | KOSZT |
| 1 | Lubicz Górny |  | Modernizacja i rozbudowa | 300 | 150 000,00 |
| 2 | Lubicz Dolny |  | Modernizacja i rozbudowa | 300 | 150 000,00 |
| 3 | Nowa Wieś |  | Modernizacja i rozbudowa | 300 | 90 000,00 |
| 4 | Złotoria |  | Modernizacja i rozbudowa | 300 | 120 000,00 |
| 5 | Krobia |  | Modernizacja i rozbudowa | 300 | 120 000,00 |
|  | SUMA |  |  | 1 500,00 | 630 000,00 |
| 2015 r. PROJEKTY |
|  |  | UWAGI |  | KOSZT |
| 1 |  |  |  |  | 150 000,00 |
|  | SUMA |  | 150 000,00 |
| RAZEM | 1 140 000,0 |

# 5. Wnioski dla WPI - wariant podstawowy

Jak widać konsekwencją podjęcia inwestycji w tym roku wraz z częściowym przerzuceniem płatności skutkuje tym, że w zasadzie większe nakłady inwestycyjne spółka może poczynić dopiero w okolicy roku 2011.

Jest to oczywiście założenie przy lekkim wzroście zużycia wody i stałym poziomie cen (wariacji na temat zmian ceny jest wiele dlatego ekonomiści zakładają stały poziom cen dla zrównoważenia prognozy)

Dodatkowo mówimy również o wyniku posiadania gotówki jedynie w przypadku nie uwzględniania kosztów pozornych tj amortyzacji i dzierżawy, które to dwa składniki są znacząco cenotwórcze, natomiast nie mają wpływu na dopływ bądź nie gotówki.

Należałoby się również zastanowić w powyższym przypadku czy w związku z powyższym nie należałoby zmniejszać dopłaty gminy i przerzucenie ciężaru inwestycyjnego na fundusze unijne. Dodać należy również że po zakończeniu okresu przejściowego nie będzie możliwa forma dopłat do ceny ścieków i należy się spodziewać, że zniknie dopłata.

Z powyższej prostej symulacji wynika, że docelowo będzie możliwe zrezygnowanie z dopłaty, utrzymanie stałej ceny ścieków i wody oraz po przejęciu w eksploatację sieci wykonanych w ramach funduszy  sprawne funkcjonowanie.

# 6. Podsumowanie

Na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości jak utrzymanie w spółce czystej eksploatacji oraz  wykonywania modernizacji i rozbudowy sieci na poziomie przedstawionym w załącznikach tabelarycznych, natomiast inwestycje polegające na budowie nowych sieci przeprowadzić przy współudziale funduszy unijnych co umożliwi harmonijny rozwój w latach 2008 -2015 po zaakceptowaniu wniosków składanych  w celu uzyskania dotacji.