Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,

  - Lubicz   woj. kujawsko-pomorskie, Polska

(056) 67- 82 - 709

NIP 879-24-26-522

nr telefonu: (056) 678 - 27 -  09

nr faxu: : (056) 678 - 27 -  09

adres internetowy: www.lubicz.pl

adres poczty elektronicznej: zarzadlubicz@wp.pl

nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZD.271.721.2.5.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONEGO W TRYBIE  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm).

NA WYKONANIE:

- Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych tj: mechanicznego wzruszenia nawierzchni, zrycie kłami równiarki,  mechanicznego profilowania, mechanicznego równania równiarkami samobieżnymi  , zagęszczenie walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

- mieszanki kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0 ton i piasku sortowanego  w ilości 1500 ton

- żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie
i ilościach wymienionych w p-cie 1a. Zamawiający do zmieszania i wbudowania przekazuje wykonawcy 1500 ton przesortowanego piasku drogowego.

Zakres remontu dróg gruntowych w 2011 r. obejmuje 89,74 km dróg gminnych o pow. 312.701m2 na terenie miejscowości gminy Lubicz.

- Zakup i dostawa na place magazynowe  kruszyw drogowych w asortymencie i ilościach:

- kruszywo kamienia  łamanego  wapiennego fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton

- żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.

- Przesortowanie mechaniczne 2000 ton piasku drogowego znajdującego się na placu magazynowym w Złotorii.

Kompletna SIWZ składa się z następujących części:

- Część I – SIWZ wraz z wzorami załączników do oferty,

- Część II - Wzór umowy / Ogólne warunki umowy / Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Część III – Opis przedmiotu zamówienia.

# 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,

# 2. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na 	podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

# 3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg:

- Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych tj: mechanicznego wzruszenia nawierzchni, zrycie kłami równiarki,  mechanicznego profilowania, mechanicznego równania równiarkami samobieżnymi  , zagęszczenie walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

a. mieszanki kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0  ton i piasku

sortowanego  w ilości 1500 ton

b. żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie           i ilościach wymienionych w p-cie 1a. Zamawiający do zmieszania i wbudowania przekazuje wykonawcy 1500 ton przesortowanego piasku drogowego.

Zakres remontu dróg gruntowych w 2011 r. obejmuje 89,74 km dróg gminnych o powierzchni

312 701,0 m2 na terenie miejscowości   gminy Lubicz.

- Zakup i dostawa na place magazynowe  kruszyw drogowych w asortymencie i ilościach:

- kruszywo kamienia łamanego  wapiennego  fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton

- żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.

Kod CPV - 14.21.20.00 – 0       kruszywo naturalne łamane wapienne

Kod CPV - 27.19.00.00 – 3      żużel paleniskowy

Kod CPV - 60.12.21.30 - 9       transport pojazdami do przewozu towarów luzem

- Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5K  należy dostarczyć na   place magazynowy:

- na terenie  miejscowości  Lubicz Dolny w ilości 500 t

- na terenie  miejscowości  Rogowo w ilości 500 t

Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5   powinno spełniać wymagania ST D.04.02 „Podbudowa                      z  kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie” i  PN-S-06102r. – „Podbudowy z kruszyw  stabilizowanych mechanicznie” dla podbudowy pomocniczej.

- Żużel paleniskowy  należy dostarczyć na plac magazynowy w  miejscowości:

- Rogowo w ilości 500 t

- Lubicz  dolny w ilości 500 t

- Przesortowanie mechaniczne 2000 ton piasku drogowego znajdującego się na placu magazynowym w Złotorii.

Kod CPV- 14.21.00.00-6    piasek

Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z załączonymi ogólnymi specyfikacjami technicznymi OST-D-05.01.00, D-05.01.01, D-05.01.02 z użyciem sprzętu technologicznego tj: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min.10ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu

wody o poj. 10,0m3 w celu zraszania nawierzchni podczas równania. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika 
z technologii robót. Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr  1 do umowy. Wykaz miejscowości wraz w wyszczególnieniem asortymentu i ilości  kruszywa drogowego przewidzianego do wzmocnienia konstrukcji jezdni jest przedstawiony w zał. Nr 2 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony  w Części III niniejszej SIWZ.

# 4. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie tego samego rodzaju zamówień uzupełniających

(art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych)

# 6. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# 7. Termin wykonania zamówienia.

- 7.1. Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych

      - rozpoczęcie  robót  od 6 kwietnia 2011r.

      - zakończenie  robót 	30 czerwca 2011r.

- 7.2. Dostawa kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5

- Zamawiający wymaga dostarczenia 1000 t. kruszywa kamienia łamanego  wapiennego fr.0–31,5

w terminie do dnia 25 kwietnia 2011 r. na plac magazynowy określony w p-cie2.1.

- 7.3. Dostawa żużla paleniskowego.

- Zamawiający wymaga dostarczenia 1000 t. żużla paleniskowego  do dnia 25 kwietnia 2011r. na plac magazynowy określony w p-cie 2.2.

- 7.4. Przesortowanie mieszanki piasku znajdującej się na placu magazynowym w Złotorii

- Zamawiający wymaga przesortowania 2000 ton mieszanki piasku do dnia 10 kwietnia 2011r.

# 8. opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  tych warunków.

8.1.	Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – ze zmianami) i nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie 	zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej	ustawy.

8.2.	Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, 		że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych  warunków Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

8.1. 	Oświadczenia wyszczególnione w załączniku Nr 1

8.1.1.Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem Zamówienia,

8.1.2.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne i  społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

8.1.3.Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia  w zakresie prowadzonej

działalności objętej przedmiotem zamówienia ,

8.1.4.Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

prawidłowe wykonanie zamówienia,

8.1.5.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ustawy Pzp,

8.2. Dokumenty:

8.2.1.Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS – 	załącznik nr 2,

8.2.2.Wykaz posiadanego potencjału technicznego, jakim wykonawca  dysponuje celem

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dla sprawnego przeprowadzenia remontu dróg.

Zamawiający wymaga  dysponowania przez Wykonawcę n/w sprzętem  w określonych ilościach:

  - równiarki samojezdne  szt.2

  - walce statyczne samojezdne ogumione min10t  szt.2

  - walce metalowe samojezdne wibracyjne min 10t  szt.2

  - samochody samowyładowcze w ilości zapewniającej  wykonanie zmówienia

  - ładowarki kołowe

  - beczkowozy ( o pojemności zbiornika min 10m3 )

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego - załącznik nr 3

8.2.4.Wykaz robót o podobnym charakterze zrealizowanych w okresie   ostatnich trzech lat

– załącznik Nr 4,

8.2.5.Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

– załącznik Nr 5,

8.2.6.Uprawnienia budowlane w zakresie budownictwa drogowego wraz z aktualnym

zaświadczeniem właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa – załącznik Nr 6.

8.3. 	Wszystkie kserokopie dokumentów, wymienionych w pkt. 8.2. muszą być potwierdzone za

zgodność z oryginałem.

8.4.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 	formuły:

„spełnia – nie spełnia”.

# 9. informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
      oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie

# osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami.

9.1.W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

9.2.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zdzisław

Jasiński, tel./fax. (056) 67-82-709,

# 10.   wymagania  dotyczące  wadium.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

# 11.   Termin  związania  ofertą.

11.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni

przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego	terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30dni.

# 12.   Opis  sposobu  przygotowania  oferty.

## 12.1.Wymagania podstawowe.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania 	oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać 	wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też 	przygotowane    przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

    - Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicę 	przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. 	o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 	1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone  klauzulą "nie udostępniać –	tajemnica przedsiębiorstwa".

    - Zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących 	tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 	konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
	i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.
	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
	z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność 
	z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 
	w imieniu wykonawcy.

      - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących 	załączniki do 	niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty 	mogą być dokonane 	komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

12.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na 	podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 	powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 	zdekompletowanie.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki 	lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie 
	w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 	muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do składania 	oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane 
	w formie oryginałów lub poświadczonych, za zgodność z oryginałem 	kopii, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń 	woli w imieniu wykonawcy.

  - Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

    - Wypełniony Formularz Oferty.

    - Wypełniony kosztorys ofertowy

    - Dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ

# 13.   Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, t.j. Zarząd Dróg, 	Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu,  Lubicz Dolny  
	ul. Toruńska 36 A, 	pokój  Nr 3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
	25 marca 2011 r. do godz. 1000.

13.2.Ofertę należy złożyć w kopercie nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem.
  		    Kopertę należy opisać następująco:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu OFERTA na remont dróg gruntowych, dostawę kruszyw i sortowanie piasku Nie otwierać przed dniem: 25.03.2011 r. godzina 1015. Nazwa i adres Wykonawcy

13.3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu ich składania  tj.

25 marca 2011r o godz. 1015 , pokój Nr 1.

13.4.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne

otwarcie źle oznakowanej koperty zawierającej ofertę.

# 14.Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
14.2.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 nieniejszej SIWZ.

14.3.Ceną oferty jest cena brutto określona w formularzu oferty.

# 15.opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena.

Ocenie będzie podlegać suma cen za wykonanie remontu dróg gruntowych określonych w p-cie 1,

zakupu kruszyw drogowych z ich dostawą określonych w p-cie 2 oraz przesortowanie piasku określonego w p-cie 3 formularza oferty.

W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena", |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa suma cen spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, |
| Ci | Suma cen oferty "i", |
| Max (C) | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". |

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie

remontu dróg gruntowych z wbudowaniem 4500 ton kruszyw drogowych, i za zakup 2000 ton kruszyw drogowych oraz za przesortowanie i wymieszanie 2000 ton mieszanki piasku w Złotorii.

# 16.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w myśl przepisów 	ustawy Pzp ze szczególnym uwaględnieniem SIWZ, ogólnych warunków umownych 	określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

# 17.wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez wybranego wykonawcę zabezpieczenia 	należytego wykonania umowy.

# 18. umowa.

Umawa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik 	Nr 1 do SIWZ.

# 19.   Środki ochrony prawnej.

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 	Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w art. 179-198.

Lubicz dnia  10 marca 2011r.

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska 36 A  87-162 Lubicz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem  niniejszego zamówienia jest:

- Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych tj: mechanicznego wzruszenia nawierzchni, zrycie kłami równiarki,  mechanicznego profilowania, mechanicznego równania równiarkami samobieżnymi  , zagęszczenie walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

- mieszanki kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5K w ilości 2000,0  ton

i piasku sortowanego  w ilości 1500 ton

- żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie
i ilościach wymienionych w p-cie 1a. Zamawiający do zmieszania i wbudowania przekazuje wykonawcy 1500 ton przesortowanego piasku drogowego.

Zakres remontu dróg gruntowych w 2011 r. obejmuje 89,74 km dróg gminnych o pow.312 701,0m2 na terenie miejscowości gminy Lubicz.

- Zakup i dostawa na place magazynowe  kruszyw drogowych w asortymencie

i ilościach:

- kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton

- żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.

- Przesortowanie mechaniczne i zmieszanie 2000, ton piasku drogowego znajdującego się na placu magazynowym w Złotorii.

## WYKONAWCA:

...................................................................................................................

(nazwa, firma i adres )

....................................................................................................................

Nr faksu …………………………..

1.Cena oferty za wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych tj: mechanicznego wzruszenia nawierzchni, zrycie kłami równiarki,  mechanicznego profilowania, mechanicznego równania równiarkami samobieżnymi  , zagęszczenie walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

- mieszanki kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0  ton

i piasku sortowanego  w ilości 1500 ton

- żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Cena brutto	 ………………………. zł

W cenie za remont dróg gruntowych uwzględniono

- Cenę brutto…………………zł za 2000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego  wapiennego fr.0–31,5

- Cenę brutto…………………zł za transport 2000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego  wapiennego fr.0–31,5

- Cenę  brutto…………………zł  za 2000 ton materiału żużla paleniskowego

- Cenę brutto………………….zł  za transport 2000 ton żużla paleniskowego

- Cena zakupu  materiału  i kosztu dostaw na place magazynowe Zamawiającego kruszyw   drogowych  w asortymencie i ilościach:

- kruszywo łamane kamienia  wapiennego  fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton

- żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.

Cena brutto	 ………………………. zł

W cenie zakupu materiałów i transportu kruszyw  uwzględniono

- Cenę brutto…………………zł za 1000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego  wapiennego fr.0–31,5

- Cenę brutto…………………zł za transport 1000 ton kruszywa kamienia łamanego  wapiennego fr.0–31,5

- Cenę  brutto…………………zł  za 1000 ton materiału żużla paleniskowego

- Cenę brutto…………………zł za transport  1000 ton żużla paleniskowego

- Cena za mechaniczne przesortowanie 2000 ton piasku drogowego znajdującego się na placu magazynowym w Złotorii i  zmieszanie z dostarczonym kruszywem wapiennym.

Cena brutto	 ………………………. zł

SUMA CEN Z PUNKTÓW  1+2+3 = CENA BRUTTO…………………zł

Składając powyższa ofertę równocześnie oświadczamy, że:

- przedmiot zamówienia wykonamy w wymaganym terminie tj. od dnia podpisania umowy  do dnia 30  czerwca 2011roku.

- zapoznaliśmy się z wymogami określonymi w  SIWZ  i nie wnosimy do nich    zastrzeżeń.

- spełniamy  warunki określone w art.22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

- Uważamy się związani  z niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ tj. 30 dni od   daty otwarcia

ofert.

- akceptujemy bez zastrzeżeń Wzór umowy  w sprawie zamówienia publicznego    przedstawiony

w Części II SIWZ,

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązujemy  się  zawrzeć

w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez  zamawiającego.

- informujemy, że informacje zawarte na stronach ……………., stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji  i  jako takie nie

mogą być ogólnie dostępne.

- za wykonany  przedmiot zamówienia udzielamy 12 miesięcy gwarancji od   dnia odbioru

ostatecznego przedmiotu zamówienia.

- Podwykonawcą robot będzie……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

- oferta wraz z załącznikami zawiera ……..kolejno ponumerowanych stron.

Integralna częścią niniejszej oferty są  następujące załączniki:

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

.................................................

data i podpis

osoby upoważnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych tj: mechanicznego wzruszenia nawierzchni, zrycie kłami równiarki,  mechanicznego profilowania, mechanicznego równania równiarkami samobieżnymi  , zagęszczenie walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

- mieszanki kruszywa łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0  ton i piasku sortowanego  w ilości 1500 ton

- żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

| Nr | Opis robót | JM | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. REMONT DRÓG GRUNTOWYCH Z WBUDOWANIEM 4500t KRUSZYW DROGOWYCH |
|  | 1.ZAKUP I DOSTAWA 2000ton ŻUŻLA PALENISKOWEGO |  |  |  |  |
|  | 2.ZAKUP I DOSTAWA 2000 ton KRUSZYWA ŁAMANEGO WAPIENNEGO fr 0-31,5mm |  |  |  |  |
|  | 3.WBUDOWANIE 1500ton PIASKU SORTOWANEGO PRZEKAZANEGO WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |  |  |
|  | 4.PRZED WBUDOWANIEM NALEŻY MECHANICZNE WYMIESZAĆ KRUSZYWA Z POZ. 2 i 3 |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych | m2 | 312701,0 |  |  |
| 2 | Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych | m2 | 254033,0 |  |  |
| 3 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni żużlem paleniskowym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 7cm - z wbudowaniem 2000,0ton żużla | m2 | 29256,0 |  |  |
| 4 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanka kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr. 0-31,5K w ilości 2000ton i piasku sortowanego w ilości 1500 ton o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 7cm - z wbudowaniem łącznie 3500,0ton kruszywa ( piasek sortowany 1500 ton dostarcza Zamawiający) | m2 | 29412,0 |  |  |
| 5 | Transport wody beczkowozem o pojemności 2500dm3 na odległość do 10km napełnianego pompą mechaniczną | m3 | 7,39,94 |  |  |
|  | 2. ŚCINANIE POBOCZY NA DŁUGOŚCI 4,0km DROGI |
| 6 | Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie - o grubości 30cm z załadowaniem i odwiezieniem ścinki na odległość do 5km | m2 | 8000,0 |  |  |
|  | POWIERZCHNIA POBOCZY P= (8000,0*1,0)= 8000m2 |  |  |  |  |
|  | 3. MECHANICZNE SEGREGOWANIE PIASKU NA PLACU MAGAZYNOWYM W ZŁOTORII |
| 7 | Mechaniczne przesortowanie 2000 ton piasku na placu składowym w Złotorii w ilości 1500ton do wbudowania przez wykonawcę po zmieszaniu z kruszywem kamienia łamanego wapiennego oraz pozostawieniem 500 ton na składzie. | ton | 2000,0 |  |  |
|  | Razem kosztorys |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |

Podpisy

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY  W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

#### UMOWA

#### ZD.272.721.2.5.2011

Zawarta w dniu ……………..r. w Lubiczu pomiędzy Gminą Lubicz -

Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 a,  87-162 Lubicz  reprezentowanym przez Andrzeja Krzyżanowskiego - Kierownika Zarządu  działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Lubicz (Decyzja Nr ORG .0154-2/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.) zwanym dalej części  umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

………………………………………………………………………………reprezentowanym/ną przez …………………………………….. zwanym w dalszej części  umowy WYKONAWCĄ.

§ 1

Wykonawca, wybrany w trybie przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm) – zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac :

- Remontu dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych tj: mechanicznego wzruszenia nawierzchni, zrycie kłami równiarki,  mechanicznego profilowania, mechanicznego równania równiarkami samobieżnymi  , zagęszczenie walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi min.10 ton i walcami samojezdnymi metalowymi wibracyjnymi  min. 10 ton wraz 
z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

- mieszanki kruszywa łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0  ton i piasku sortowanego  w ilości 1500 ton

- żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.

Wykonawca przed wbudowaniem wykona mechanicznego zmieszania kruszyw w asortymencie

i ilościach wymienionych w p-cie 1a. Zamawiający do zmieszania i wbudowania przekazuje wykonawcy 1500 ton przesortowanego piasku drogowego.

Zakres remontu dróg gruntowych w 2011 r. obejmuje 89,74km dróg gminnych o pow. 312 701,00 m2 na terenie miejscowości   gminy Lubicz.

- Zakup i dostawa na place magazynowe  kruszyw drogowych w asortymencie

i ilościach:

- kruszywo łamane kamienia wapiennego  fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton

- żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.

- Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5  należy dostarczyć na   place magazynowy:

- na terenie  miejscowości  Lubicz Dolny w ilości 500 t

- na terenie  miejscowości  Rogowo w ilości 500 t

Kruszywo łamane wapienne fr.0-31,5   powinno spełniać wymagania ST D.04.02 „Podbudowa 
z  kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie” i  PN-S-06102r. – „Podbudowy z kruszyw  stabilizowanych mechanicznie” dla podbudowy pomocniczej.

- Żużel paleniskowy  należy dostarczyć na plac magazynowy w  miejscowości:

- Rogowo w ilości 500 t

- Lubicz  dolny w ilości 500 t

- Przesortowanie mechaniczne 2000 ton piasku drogowego znajdującego się na placu   magazynowym w Złotorii.

Na  kruszywa wyszczególnione w p-tach 2.a i 2.b dostawca dostarczy aprobaty techniczne lub certyfikaty.

Roboty remontowe jezdni gruntowych winny być wykonywane zgodnie z załączonymi ogólnymi specyfikacjami technicznymi OST-D-05.01.00, D-05.01.01, D-05.01.02 z użyciem sprzętu technologicznego tj: równiarek 100KM, walców statycznych samojezdnych ogumionych min.10ton, walców statycznych samojezdnych metalowych wibracyjnych min. 10 ton, beczkowozu do transportu wody o poj. 10,0m3 w celu zraszania nawierzchni podczas równania. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wody niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, co wynika                    z technologii robót.

Wykaz i zakres dróg gminnych przeznaczonych do remontu określa załącznik nr  1 do umowy. Wykaz miejscowości wraz w wyszczególnieniem asortymentu i ilości  kruszywa drogowego przewidzianego do wzmocnienia konstrukcji jezdni jest przedstawiony w zał. Nr 2 do umowy. Załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 2

# Termin wykonania zamówienia.

- 1. Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych ulepszonych

      - rozpoczęcie  robót  od 6 kwietnia 2011r.

      - zakończenie  robót 	30 czerwca 2011 r.

- 2. Dostawa kruszywa łamanego wapiennego fr.0–31,5

- Zamawiający wymaga dostarczenia 1000 t. kruszywa łamanego  kamienia wapiennego fr.0–31,5

w terminie do dnia 25 kwietnia 2011 r. na place magazynowe określone  w § 1 p-kt 2.1.

- 3. Dostawa żużla paleniskowego.

- Zamawiający wymaga dostarczenia 1000 t. żużla paleniskowego  do dnia 25 kwietnia 2011r. na place magazynowe określone w § 1 p-kt 2.2.

- 7.4. Przesortowanie mieszanki piasku znajdującej się na placu magazynowym w Złotorii

- Zamawiający wymaga przesortowania 2000 ton mieszanki piasku do dnia 10 kwietnia 2011r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu jezdni w zakresie zgodnym  ze złożonym kosztorysem ofertowym, przy użyciu  własnego sprzętu, materiałów  i  robocizny .w oparciu

o technologię  robót określoną w ogólnej specyfikacji technicznej OST-D-05.01.00, D-05.01.01, D-05.01.02. Miejscowości oraz asortyment  i ilość kruszyw do wbudowania  o łącznej masie  5500 ton  jest określony  w załączniku nr 2.

- Podczas wykonywania robót remontowych wykonawca zobowiązany jest do  oznakowania   miejsca robót   znakami pionowymi A-12, A-14 i B-33 w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczestnikom ruchu drogowego oraz zorganizowania robót remontowych tak, aby nie   wywoływać uciążliwości dla użytkowników dróg gminnych.

- W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją  umowy   wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje  ewentualne koszty

z nią związane.

- Każda dostawa kruszyw do wbudowania w remontowane jezdnie  i dostarczona na place magazynowe  musi być udokumentowana dokumentem wagowym.

- Z wbudowania ilości kruszyw w poszczególnych miejscowościach, zostanie sporządzony protokół

z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy reprezentowanego przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca dostarczy atesty lub certyfikat jakości dla każdego wbudowanego i dostarczonego asortymentu kruszyw

§ 4

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy:

  - Za wykonanie remontu określonego w §1 ust.1 zgodnie ze złożoną ofertą przetargową:

Cena brutto	…………zł (słownie: ………………………………………………………..złotych

…./100 zł w której uwzględniono  23% podatek VAT

W fakturze za remont dróg gruntowych Wykonawca wyszczególni:

- Cenę brutto ……….zł za 2000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5

- Cenę brutto ……….zł za transport 2000 ton kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 na place magazynowe

- Cenę  brutto …………..zł  za 2000 ton materiału żużla paleniskowego

- Cenę brutto…………..zł za transport 2000 ton żużla paleniskowego na place  magazynowe

- Za dostawę  materiałów  określonych w §1 ust.2 zgodnie ze złożoną ofertą przetargową:

Cena brutto ………….zł (słownie: …………………………………………………….złotych

…./100 zł w której uwzględniono  23% podatek VAT

W fakturze za zakup materiałów i transport kruszyw  wykonawca wyszczególni:

- Cenę brutto ………zł za 1000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5

- Cenę brutto………..zł za transport 1000 ton materiału kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5

- Cenę  brutto ………..zł  za 1000 ton materiału żużla paleniskowego

- Cenę brutto ………...zł za transport 1000 ton żużla paleniskowego

- Za mechaniczne przesortowanie 2000, ton piasku drogowego znajdującego się na placu magazynowym w Złotorii.

Cena brutto ………….zł (słownie: …………………………………………………….złotych

…./100 zł w której uwzględniono  23% podatek VAT

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie  jednorazowo za wykonany przez  Wykonawcę  zakres

prac  określony w § 1 ust.1 i ust.3 umowy, odebrany bez zastrzeżeń  przez zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia za dostawę materiałów  wyszczególnionych w §1 ust.2 na place magazynowe następować będzie częściowo, po potwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie dowodów WZ  dostarczenia wymaganych ilości i poszczególnego asortymentu kruszyw drogowych.

2. Płatność za  roboty odbywać się będzie przelewem na rachunek Wykonawcy po wystawieniu   przez

niego faktury VAT i przekazaniu jej Zamawiającemu .

3. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury

po końcowych terminach  określonym w §2 umowy.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy  na okres  jednego roku i zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych  w tym okresie w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.

§ 7

Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca usunie bez wezwania i bez względu na wysokość związanych z tym kosztów własnych, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia  przez Zamawiającego o ujawnionych wadach.

§ 8

Strony ustalają kary umowne :

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 i 2 umowy  w wysokości

0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust 1 i 2  umowy za każdy dzień

zwłoki,

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych, bądź w okresie rękojmi,

c) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które nie ponosi 
odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust.1 i 2 umowy.

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych.

3.Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

Ujawnione w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca musi usunąć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisów ustawy Pzp.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA																					ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do umowy ZD.272.721.2.5.2011

ZAŁĄCZNIK DO USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT DRÓG GRUNTOWYCH ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH - GRUNTOWYCH UTWARDZONYCH DO REMONTU W 2011r. L.p Nr drogi publiczn. "C" Nr.dz. drogi wewn Nazwa drogi-opis lokalizacji Długość drogi km REMONT Długość drogi do remontu Szer. mb Powierzchnia do remontu m2 1 2 3 4 5 6 7 8 GRĘBOCIN 1 100701 ul. Kolejowa 1,150 0,900 4,0 3 600,0 2 100702 ul.Kasztanowa 0,360 0,360 3,0 1 080,0 4 100703 ul. Okrężna 2,050 2,000 3,5 7 000,0 5 100706 ul. Spółdzielcza 0,925 0,600 3,0 1 800,0 6 100707 ul. Toruńska 0,450 0,450 4,0 1 800,0 9 100712 Przydatki (od dr. woj..Nr 552 do Rogówka 3,610 3,610 3,5 12 635,0 10 527/1, 527/3, 5 ul.Zacisze -od drogi Przydatki przy dr. woj. Nr 552 do dr.pow.Nr 2035 1,215 0,400 3,0 1 200,0 11 507/2,512 Od drogi Przydatki Nr 100712C do jw. Do P.Wiśniewskiego - do drogi pow.nr 2035 1,330 0,600 3,0 1 800,0 12 100713 ul. Rogowska 1,800 1,800 4,0 7 200,0 16 100717 ul.Lamkowskiego 0,300 0,150 3,5 525,0 18 100719 ul.Parkowa 0,200 0,100 3,5 350,0 19 100720 ul. Słoneczna 0,320 0,320 3,5 1 120,0 20 100721 ul. Księżycowa 0,170 0,170 3,5 595,0 21 100722 ul. Morelowa 0,120 0,120 3,5 420,0 22 100223 ul.Poranna 0,240 0,120 3,5 420,0 24 100727 ul. Mostowa 0,430 0,430 4,0 1 720,0 25 100730 ul. Osiedlowa 0,300 0,300 4,0 1 200,0 26 100731 Rogowo - Kolonia Papowska 3,250 2,150 3,5 7 525,0 27 100710 ul.Krótka 0,225 0,150 3,5 450,0 28 333/1, 331/19 ul.Zorzy 0,115 0,080 3,5 240,0 29 613/9 ul.Jesienna 0,160 0,160 3,0 480,0 30 358/1 ul.Widokowa 0,270 0,270 3,0 810,0 31 470 Od ul.Kowalewskiej do wys.posesji 0,650 0,290 3,0 870,0 32 100726C ul.Ogrodowa 0,150 0,080 3,0 240,0 Razem 19,790 15,610 55080,00 ROGOWO 33 100732 Rogowo - Droga nr 15 2,050 1,200 4,5 5 400,0 34 100733 Rogowo - Droga Powiatowa nr 2010 x2 do dr.Nr 100732C 2,040 1,400 5,0 7 000,0 35 100734 Rogowo - Lipniczki 0,870 0,400 4,5 1 800,0 Razem 4,960 3,000 14 200,0 BRZEŹNO 36 100735 Brzeźno - Doga Wojew. Nr 648 2,100 1,100 3,0 3 300,0 37 100736 Brzeźno - wieś 0,700 0,400 3,0 1 200,0 38 26, 27 Od drogi 100736 -rownolegle do dr.woj.Nr 646 do grninic sołectwa 1,465 0,500 3,0 1 500,0 39 100737 Brzeźno - wieś 1,000 0,800 3,0 2 400,0 40 53, 84/14 ul.Sosnowa 0,425 0,220 3,0 660,0 41 37, 38, 18 od dr. woj.nr 646 do granic sołectwa (pomiędzy drogami nr 100736C i 100737C 1,074 0,400 3,0 1 200,0 Razem 5,265 2,800 8400,00 GRONOWO 42 100738 Gronowo - Gronówko ul. Lipowa 1,250 0,800 4,0 3 200,0 43 100740 Gronowo - Młyniec Pierwszy-Gronowska 2,250 1,500 3,0 4 500,0 44 100742 Gronowo kol.od dr.asfaltowej - Brzezinko 3,250 1,200 3,5 4 200,0 45 100743 Gronówko - majątek 1,200 0,700 3,5 2 450,0 46 100894 Od dr.pow.nr 2030 do dr.krajowej Nr 15 2,650 0,530 3,5 1 855,0 47 100747 Szkoła Gronowo 0,420 0,320 3,0 960,0 48 59/5 od dr.krajowej Nr 15 0,710 0,450 3,0 1 350,0 49 49 od dr.powiatowej nr 2030 0,513 0,513 3,0 1 539,0 50 354 od ul.Lipowej - trakt leśny do Kamionek 1,740 0,200 3,0 600,0 51 249, 248, 223 (326,0m) od dr. Nr 100743 w kierunku torów i dr. Pow.2030 0,740 0,330 3,0 990,0 52 223, 9 od dr. Nr 100743 do zabudowań 0,856 0,750 3,0 2 250,0 53 156, 141 od skrzyżowania dr. 100742C w kierunku Pruskiej Łąki i Brzezinka 0,700 0,350 4,0 1 400,0 Razem 16,279 7,643 25294,00 BRZEZINKO 54 100744 Brzezinko - wieś 0,850 0,400 3,0 1 200,0 55 100745 Brzezinko - wieś CPN 1,750 1,200 3,0 3 600,0 56 100746 Brzezinko - Gronowo 1,450 0,450 3,5 1 575,0 Razem 4,050 2,050 6 375,0 MŁYNIEC PIERWSZY 57 100748 Młyniec Pierwszy - Młyn ul. Bierzgalska 1,550 1,000 3,00 3 000,0 58 100749 Młyniec Pierwszy - Rogówko ul. Rogówska 3,500 2,500 3,50 8 750,0 59 100752 GOLUBSKA Młyniec Pierwszy - Leśnictwo Kepa dr.pow.Nr 2009 1,550 0,500 4,00 2 000,0 60 28/3 ul.Rzemieślnicza 0,230 0,230 3,50 805,0 61 ul.Polna od dr. pow. 2009 0,320 0,320 3,00 960,0 62 27/15 ul.Jesionowa 0,085 0,085 3,00 255,0 Razem 7,235 4,635 15 770,0 ROGÓWKO 63 100750 Rogówko - wieś 0,290 0,200 3,5 700,0 64 100751 Rogówko - wieś 0,565 0,339 3,5 1 186,5 65 100897 Rogówko - dz. Nr 50 -Górażdże dr.Nr 15 1,900 0,950 3,0 2 850,0 66 146 od dr. Pow. Nr 2010 do ogr.dziakowych 1,080 0,440 3,5 1 540,0 67 147 przy ogr.dziakowych do dr. Nr 100870C 0,375 0,100 3,5 350,0 Razem 4,210 2,029 6626,50 MŁYNIEC DRUGI 68 100754 dz.141/2 Młyniec Drugi - Józefowo ul.Dolina Drwęcy 1,385 1,200 4,0 4 800,0 69 100755 Młyniec Drugi - Lelitowo-ul.Żwirowa 2,600 2,300 4,0 9 200,0 70 100756 Młyniec Drugi - ul.Kasztanowa 0,300 0,300 4,0 1 200,0 71 100760 Młyniec Drugi dr pow. Nr 2009 - do drogi powiatowej 2036 1,500 1,400 3,0 4 200,0 72 351 ul.Piaskowa 0,420 0,420 3,0 1 260,0 73 351, 348/6 ul.Wierzbowa 0,280 0,280 3,0 840,0 74 139/6 ul.Brzozowa 0,070 0,070 3,0 210,0 75 96/48 ul. Jesionowa 0,098 0,098 3,0 294,0 76 96/58, 96/72 ul.Lipowa 0,105 0,105 3,0 315,0 77 273/3 od drogi powiatowej Nr 2036-droga przy figurce 0,402 0,230 3,0 690,0 78 11/2 Od drogi powiatowej Nr 2036-droga przy papierni 0,350 0,200 3,0 600,0 79 75/2 Od drogi powiatowej Nr 2036 na Mierzynek do drogi Nr 100758C (skrót) 0,430 0,430 3,0 1 290,0 80 328/14, 323/2, 325/4, 325/6, 334/8 ul Topolowa droga 13KD-D od drogi powiatowej nr 2036 0,290 0,290 3,0 870,0 81 413/2,414/4, 412 od drogi nr 100755C w kierunku Józefowa 1,375 0,688 3,0 2 062,5 Razem 9,605 8,011 27831,50 JEDWABNO 82 60/24 Od drogi powiatowej nr 2010 0,167 0,167 3,0 501,0 83 42 od dr. pow. nr 2010 do dz.40/1 1,365 0,800 3,0 2 400,0 84 40/1 Od dr.pow.nr 2035 1,060 0,700 3,0 2 100,0 85 37 Od drogi pow. Nr 2035 do dr. na dz.40/1 0,330 0,330 3,0 990,0 86 5 Od drogi pow. Nr 2035 w kier.autostrady 0,175 0,175 3,0 525,0 87 15 od dr. pow. nr 2010 0,910 0,100 3,0 300,0 88 112 od dr. pow. nr 2010 w kier ujęcia wody 1,285 0,100 3,0 300,0 89 101 Od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I 0,480 0,100 3,0 300,0 90 104 Od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I 0,320 0,100 3,0 300,0 91 32 Od drogi pow. Nr 2035 o do Młyńca I 0,370 0,100 3,0 300,0 Razem 6,462 2,672 8016,000 JÓZEFOWO 94 100754 dz 16 Młyniec Drugi - Józefowo ul.Dolina Drwęcy 1,846 0,800 3,5 2 800,0 95 dz 9 Od drogi Nr 100754C 0,234 0,100 3,0 300,0 96 dz. 338/2, 29/3, 30/2, 31/3 Od drogi Nr 100754C 0,700 0,300 3,0 900,0 97 dz 5 Od drogi Nr 100754C 0,116 0,050 3,0 150,0 98 dz 22 Od drogi Nr 100754C w kier. Mierzynka 0,467 0,200 3,0 600,0 99 dz 41 Od drogi Nr 100754C w kier. Mierzynka 1,117 0,600 3,0 1 800,0 100 dz 50 Od drogi Nr 100754C w kier. Mierzynka 0,334 0,100 3,0 300,0 Razem 4,814 2,150 6850,00 MIERZYNEK 101 100759 od dr. pow.2036 -- Kolankowo 1,510 1,000 3,0 3 000,0 102 100762 od dr. pow.2036 -ul. Farmerska 1,450 0,700 3,5 2 450,0 103 93, 115 Od dr nr 100758C w kier.dr nr 100759C 0,946 0,800 3,5 2 800,0 104 120 równoległa do dr. 100758C 0,298 0,298 3,5 1 043,0 105 115 równoległa do dr. 100758C 0,254 0,254 3,5 889,0 106 244, 248, 252, 255, 256 ul.Gotycka 0,370 0,185 3,5 647,5 Razem 4,828 3,237 10829,50 KROBIA 107 100763 ul. Wiejska 1,100 0,800 3,5 2 800,0 108 100764 ul. Osiedlowa 1,100 0,450 3,5 1 575,0 109 100765 ul.Długa 0,820 0,137 4,0 548,0 110 100766 ul. Spokojna 0,300 0,300 3,5 1 050,0 111 100767 ul. Poprzeczna 0,200 0,200 3,50 700,0 112 100768 ul. Krótka 0,100 0,100 4,00 400,0 113 100771 ul. H. Orszta 0,550 0,550 4,00 2 200,0 114 100772 ul. Piękna 0,150 0,150 4,00 600,0 115 100773 ul. Cicha 0,190 0,190 4,00 760,0 116 100774 ul.Zacisze 0,130 0,065 3,00 195,0 117 100883 ul.Graniczna 0,680 0,500 3,50 1 750,0 118 100889 ul.Makowa 0,110 0,110 3,50 385,0 119 100888 ul.Miła, ul.Cytrynowa 0,280 0,280 3,50 980,0 120 100885 ul.Okrągła, ul.Olimpijska 0,490 0,490 3,50 1 715,0 121 100886 ul.Olszynowa, ul.Jaśminowa 1,070 1,070 3,50 3 745,0 122 100887 ul.Oliwkowa, ul.Orzechowa 0,400 0,400 3,50 1 400,0 123 100884 ul.Pod Dębami, ul.Sportowa 0,550 0,550 3,50 1 925,0 124 100899 ul.Radosna 0,140 0,140 3,50 490,0 125 100890 ul.Leśna, ul. Sosnowa, ul.Słoneczna 0,500 0,200 3,50 700,0 126 ul.Malinowa 0,080 0,080 3,50 280,0 127 100898 ul.Familijna 0,140 0,140 3,50 490,0 Razem 8,860 6,682 23218,00 LUBICZ DOLNY 128 100775 ul. Wilczy Młyn przy autostradzie A-1 0,920 0,640 3,5 2 240,0 129 100775 ul. Wilczy Młyn -od wiaduktu i ul.Małgorzatowo 0,700 0,500 3,5 1 750,0 130 100776 ul.Kasztanowa 0,300 0,105 3,5 367,5 131 100777 ul.Klonowa 0,230 0,050 3,5 175,0 132 100782 ul.Brzozowa 0,170 0,170 3,5 595,0 133 100783 ul.Akacjowa 0,100 0,100 3,5 350,0 134 100784 ul.Topolowa 0,180 0,180 3,5 630,0 135 100786 ul.Liliowa 0,100 0,100 3,5 350,0 136 100787 ul.Różana 0,470 0,470 3,5 1 645,0 137 100790 ul. Ogrodowa 0,500 0,200 4,0 800,0 138 100794 ul.Ciemna 0,128 0,080 3,0 240,0 139 100796 ul. Małgorzatowo 1,600 0,230 3,5 805,0 140 100797 ul. Lampusz 3,200 2,700 3,0 8 100,0 141 100798 ul. Mostowa 0,640 0,320 4,0 1 280,0 142 100800 ul. Spokojna 0,150 0,150 3,5 525,0 143 100801 ul. Ceramiczna 0,150 0,150 3,5 525,0 144 100802 ul. Rekreacyjna 0,100 0,100 3,5 350,0 145 100803 ul. Żródlana 0,250 0,100 3,5 350,0 146 100804 ul.Motocyklowa 0,120 0,120 3,5 420,0 147 100805 ul.Konwaliowa 0,250 0,080 4,5 360,0 148 100806 ul.Magnoliowa 0,400 0,200 3,5 700,0 149 100891 ul.Szmaragdowa 0,300 0,300 3,5 1 050,0 150 316/13, 318/4, 185/12 ul.Narcyzowa 0,170 0,170 3,5 595,0 151 28/7, 33/69 ul.Tenisowa 0,300 0,050 3,5 175,0 Razem 11,428 7,265 24377,50 LUBICZ GÓRNY 152 100807 ul.Boczna 0,263 0,050 3,5 175,0 153 100808 ul. Zdrojowa 0,750 0,750 3,5 2 625,0 154 100810 ul. Widokowa 0,370 0,370 4,0 1 480,0 155 100817 ul.Przy Skarpie 0,200 0,200 4,0 800,0 156 100820 ul. Przy Lesie 0,200 0,200 4,0 800,0 157 100821 ul. Rzemieślnicza 0,590 0,130 5,0 650,0 158 100822 ul. Trzaskalskiego 0,480 0,480 4,0 1 920,0 159 100823 ul. Bażantowa 0,240 0,240 3,5 840,0 160 100824 ul. Gajowa 0,250 0,250 3,5 875,0 161 100825 ul. Nad Strugą 0,230 0,130 3,5 455,0 162 100826 ul. Komunalna 0,140 0,140 3,0 420,0 163 100827 ul. Nowowiejska 0,200 0,200 3,5 700,0 164 ul.Niteckiego 0,130 0,130 4,0 520,0 ul.Lipnowska za ekranami 0,160 0,160 4,0 640,0 Razem 4,203 3,270 12 260,0 NOWA WIEŚ 165 100828 Droga woj.-gminne wys.śmieci 0,650 0,300 3,0 900,0 166 100895 ul.Myśliwska 0,200 0,200 3,0 600,0 167 100900 ul.Orla 0,400 0,250 3,0 750,0 168 ul.Sokola 0,210 0,150 3,0 450,0 169 ul.Widokowa 0,320 0,150 3,0 450,0 Razem 1,780 1,050 3150,00 ZŁOTORIA 170 100831 ul. Szkolna 0,250 0,100 3,5 350,0 171 100832 ul. Ciechocińska 0,350 0,100 3,0 300,0 172 100834 ul. Piaskowa 0,400 0,400 4,0 1 600,0 173 100835 ul. Nowa 0,400 0,150 4,0 600,0 174 100836 ul. Sosnowa 0,330 0,130 4,0 520,0 175 100837 ul. Piastów 0,400 0,250 4,0 1 000,0 176 100838 ul. Jagiellonów 0,350 0,350 4,0 1 400,0 177 100839 ul. K. Wielkiego 0,570 0,300 4,0 1 200,0 178 100840 ul. K.. Jadwigi 0,200 0,200 3,5 700,0 179 100841 ul. Łokietka 0,200 0,100 3,5 350,0 180 100842 ul.Liliowa 0,250 0,250 3,5 875,0 181 100843 ul.Konwaliowa 0,310 0,310 3,5 1 085,0 182 100844 ul.Storczykowa 0,380 0,380 3,5 1 330,0 183 100845 ul.Różana 0,100 0,100 3,5 350,0 184 100846 ul.Brzozowa 0,160 0,000 3,5 - 185 100847 ul.Akacjowa 0,430 0,020 3,5 70,0 186 100850 ul.Świerkowa 0,170 0,100 4,0 400,0 187 100851 ul. Sportowa 0,460 0,400 4,0 1 600,0 188 100852 ul. Relaksowa 0,220 0,220 4,0 880,0 189 100853 ul. Wiśniowa 0,470 0,310 3,5 1 085,0 190 100854 ul. Pocztowa 0,100 0,100 3,0 300,0 191 100855 ul. Flisacka 0,100 0,100 3,0 300,0 192 100856 ul. Wodnicka 0,100 0,100 3,0 300,0 193 100857 ul. Nieszawska 0,100 0,100 3,0 300,0 194 100858 ul. Sokola 0,250 0,250 4,0 1 000,0 195 ul.Kalinowa 0,060 0,060 3,0 180,0 196 100862 Złotoria ul. Lipowa - Kolonia - Smolnik 0,680 0,680 4,0 2 720,0 197 100863 Złotoria - Krusz - Grabowiec ul. Leśna 2,150 1,500 3,5 5 250,0 198 ul.Nostalgiczna - przedłużenie z Grabowca 1,900 0,800 3,5 2 800,0 Razem 11,840 7,860 28845,00 KOPANINO 199 100859 ul.Aleja Debów 0,830 0,760 3,5 2 660,0 200 100860 ul. Brzozowa 0,800 0,800 3,5 2 800,0 201 100861 ul. Wierzbowa 0,230 0,100 4,0 400,0 202 100862 ul.Przy Lesie 1,860 0,700 3,5 2 450,0 203 100882 188/2 ul.Wiklinowa 0,630 0,300 3,5 1 050,0 204 100881 165, 164, 186/1, 88/1, 186/2 ul.Morwowa 1,040 0,800 3,5 2 800,0 205 176, 144/4 ul.Słoneczna -od ul.Al.Dębów 0,526 0,460 3,5 1 610,0 206 175 ul.Księżycowa od ul.Słonecznej 0,258 0,258 3,0 774,0 207 20/19 ul.Ustronna 0,156 0,156 3,0 468,0 208 114/6, 126/15 ul.Wrzosowa 0,225 0,225 4,0 900,0 209 174, 126/17 ul.Jałowcowa 0,130 0,130 3,0 390,0 210 133/6 ul.Zakątek Leśny 0,359 0,359 4,0 1 436,0 Razem 7,044 5,048 17738,00 GRABOWIEC 201 100864 ul. Świerkowa 0,600 0,600 4,0 2 400,0 202 100865 ul. Dębowa 0,400 0,400 4,0 1 600,0 203 100868 ul. Radosna 0,200 0,200 3,5 700,0 204 ul.Bajkowa 0,290 0,290 3,5 1 015,0 205 ul.Kubusia Puchatka 0,170 0,170 3,5 595,0 206 ul.Nostalgiczna 1,700 0,800 4,0 3 200,0 207 ul.Obi Wana Kenobiego 0,340 0,200 3,5 700,0 208 ul.Poziomkowa 0,090 0,090 4,0 360,0 209 ul.Tygryska 0,080 0,080 4,0 320,0 210 ul.Zacisze 0,740 0,500 3,5 1 750,0 211 dz.75 Od ul.Słonecznej do pani Bykowskiej 0,480 0,200 3,0 600,0 212 dz.156/2; 108; 83 Od traktu leśnego do zabudowań 1,340 0,500 4,0 2 000,0 213 od ul.Słonecznwej (ul.Fantazyjna) -trakt leśny 0,990 0,500 4,0 2 000,0 214 dz.Nr 248/1 i 257 Od drogi woj.Nr 654 do stadniny koni n.Wisłą 1,000 0,200 3,0 600,0 Razem 8,420 4,730 17840,00 RAZEM 141,07 89,74 312 701,00

Załącznik nr 2

do umowy ZD.272.721.2.5.2011

| ZESTAWIENIE ASORTYMENTU I ILOŚCI WBUDOWANYCH KRUSZYW W REMONTOWANE DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY LUBICZ W 2011r. |
| --- |
| Lp. | NAZWA MIEJSCOWOŚCI | Jedn | NAZWA I ILOŚCI WBUDOWANYCH KRUSZYW | Razem wbudowane kruszywa |
|  |  |  | Kruszywo kamienia łamanego wapiennego fr.0-31,5K | żużel paleniskowy | Piasek sortowany przekazany przez Zamawiającego |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ILOŚC KRUSZYW PRZEZNACZONA DO WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI JEZDNI | ton | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 5500,0 |
| 1 | GRĘBOCIN | ton | 160 | 100 | 110 | 370,0 |
| 2 | ROGOWO | Ton | 100 |  | 70 | 170,0 |
| 3 | BRZEŹNO | Ton | 100 |  | 100 | 200,0 |
| 4 | GRONOWO | ton | 400 | 140 | 200 | 740,0 |
| 5 | BRZEZINKO | ton | 320 |  | 70 | 390,0 |
| 6 | MŁYNIEC PIERWSZY | ton | 100 | 170 | 140 | 410,0 |
| 7 | MŁYNIEC DRUGI | Ton | 50 | 100 | 100 | 250,0 |
| 8 | MIERZYNEK | Ton | 160 | 220 |  | 380,0 |
| 8 | ROGÓWKO | Ton | 100 | 200 | 50 | 350,0 |
| 9 | KROBIA | ton | 100 | 100 | 140 | 340,0 |
| 10 | LUBICZ DOLNY | ton | 50 | 60 | 100 | 210,0 |
| 11 | LUBICZ GÓRNY | ton | 80 |  | 100 | 180,0 |
| 12 | NOWA WIEŚ | ton |  | 160 | 140 | 300,0 |
| 13 | ZŁOTORIA | ton | 140 | 150 | 80 | 370,0 |
| 14 | KOPANINO | ton | 80 | 200 | 60 | 340,0 |
| 15 | GRABOWIEC | ton | 60 | 400 | 40 | 500,0 |

Podpisy

……………………………….

Załącznik Nr 1

do oferty na remont dróg gruntowych

……………………………….

pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że nie zalegam (firma nie zalega)* z uiszczaniem należnych składek

na ubezpieczenie społeczne oraz, że nie zalegam z uiszczaniem należnych podatków.

2. Oświadczam, że posiadam (firma posiada*)  niezbędną wiedzę i doświadczenie

w prowadzeniu działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Oświadczam, że znajduję się (firma znajduje się *) w sytuacji ekonomicznej i finansowej,   
    która zapewnia realizację zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

4. Oświadczam, że – po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych – nie podlegam ( firma nie podlega *) wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami SIWZ, z którejkolwiek

z przyczyn wymienionych w tym przepisie, mogącej mieć ewentualne zastosowanie do

mnie (firmy) *ze względu na prawną formę prowadzonej działalności gospodarczej.

................................................................

data i podpis

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3

do oferty na remont

dróg gruntowych

Wykaz posiadanego potencjału technicznego przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Rodzaj sprzętu (maszyn narzędzi) | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

................................................................

data i podpis

Załącznik Nr 4

do oferty na remont

dróg gruntowych

### WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy)/wykonuję (wykonujemy)

następujące roboty budowlane/usługi/dostawy:

| L.p. | Nazwa zamówienia | Wartość w PLN | Data wykonania/wykonywania | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych   w powyżej tabeli zamówień.

PODPIS(Y):

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.01.00  NAWIERZCHNIE  GRUNTOWE WYMAGANIA  OGÓLNE

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowych i obejmują:

- D-05.01.01 Nawierzchnia gruntowa naturalna

Nawierzchnie gruntowe mogą być wykonywane w przypadkach, gdy konieczne jest połączenie komunikacyjne, a względy ekonomiczne lub inne (np. ochrona środowiska) nie pozwalają na budowę drogi o nawierzchni twardej.

Nawierzchnie gruntowe mogą być traktowane jako pierwszy etap budowy drogi, która będzie ulepszana w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - określenie w rozumieniu niniejszej SST jest równoznaczne z pojęciem „nawierzchnia gruntowa profilowana” według niżej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Grunt

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych.

Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1].

Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu.

Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych określonych w normie PN-B-04452 [2]; badania uziarnienia według normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości

|  |  | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | Grunty niewysadzinowe | Grunty wątpliwe | Grunty wysadzi nowe |
| 1 | Wskaźnik nośności według BN-70/8931-05 [17], %, (Wnoś) | Wnoś ( 10 | Wnoś od 5 do 10 | Wnoś < 5 |
| 2 | Wskaźnik piaskowy (WP) według BN-64/8931-01 [13] | WP ( 35 | WP od 25 do 35 | WP < 25 |
| 3 | Zawartość cząstek poniżej 0,063 mm według PN-B-06714-15 [5], % | poniżej 20 | od 20 do 30 | powyżej 30 |
| 4 | Zawartość cząstek poniżej 0,02 mm według PN-B-04481 [3], % | poniżej 3 | od 3 do 10 | powyżej 10 |
| 5 | Kapilarność bierna według PN-B-04493 [4], m | Hkb < 1,0 | Hkb od 1,0 do 1,3 | Hkb > 1,3 |

Badaniami powinny być objęte próbki gruntów pobrane co najmniej na głębokość strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od  poziomu terenu).

# 3. sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania nawierzchni gruntowych należy stosować sprzęt określony w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”

# 4. transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże.

## 5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielęgnacji podano w SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6, a pozostałe zasady w OST D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej pkt 6.

## 6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [16].

Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy.

Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niż ( 0,5 % od spadków projektowanych.

6.2.3. Rzędne wysokościowe

Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż + 1 cm i -3 cm.

6.2.4. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

6.2.5. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.

## 6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Równość podłużna | co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 2 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 3 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 4 | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 5 | Ukształtowanie osi w planie *) | co 100 m |
| 6 | Szerokość nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. |

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST:

D-05.01.01 dla nawierzchni gruntowej naturalnej, pkt 9;

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04452 | Grunty budowlane. Badania polowe |
| 3. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| 4. | PN-B-04493 | Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej |
| 5. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| 6. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| 7. | PN-B-06731 | Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne |
| 8. | PN-B-19701 | Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 9. | PN-B-30020 | Wapno |
| 10. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 11. | PN-S-96011 | Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem |
| 12. | PN-S-96035 | Drogi samochodowe. Popioły lotne |
| 13. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego |
| 14. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 15. | BN-75/8931-03 | Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych |
| 16. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| 17. | BN-70/8931-05 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych |
| 18. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| 19. | BN-71/8933-10 | Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi |

## 10.2. Inne materiały

- J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977.

- J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 1978.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.01.01 NAWIERZCHNIA  GRUNTOWA  NATURALNA

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej i gruntowej ulepszonej.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalnej.

## 1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w p. 1.4. SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

Nawierzchnie gruntowe naturalne mogą być wykonywane z gruntów zalegających w podłożu.

Rozpoznanie i klasyfikację gruntu należy przeprowadzać według zasad podanych w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 2.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni gruntowej

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- zrywarek lub pługów, kultywatorów do ewentualnego spulchnienia gruntów,

- zgarniarek lub spycharek, jeśli wymagane jest wstępne wyrównanie profilu podłużnego,

- równiarek lub koparek wyposażonych w łyżki o profilu trapezowym do wykonania rowów odwadniających,

- równiarek lub szablonów do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

- walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

- przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania wody.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport gruntu

Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

Wymagania dotyczące przygotowania podłoża podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.3. Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić przy użyciu zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora).

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidują inaczej, czynności profilowania mogą być wykonywane łącznie z robotami ziemnymi.

Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od wykopania rowów        (o przekroju trójkątnym przy użyciu równiarki lub trapezowym przy użyciu koparki z odpowiednim osprzętem) z jednoczesnym przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia rowów, na koronę drogi.

Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym przy użyciu równiarki.

Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych należy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy użyciu szablonu.

Zaleca się wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy użyciu dwóch równiarek, z których:

- jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,

- druga rozściela i wyrównuje przesunięty grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej równiarkami zaleca się, aby długość jednorazowo profilowanego odcinka wynosiła co najmniej 250 m i była tak dobrana, aby:

- profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego,

- na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić. Liczbę przejść sprzętu zagęszczającego potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie, np. na odcinku próbnym.

Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności optymalnej.

Jeżeli wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi.

Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego.

## 5.4. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych.

Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje usuwa się najlepiej przy użyciu włoka, szablonu lub równiarki. Włokuje się nawierzchnię po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo ścina wybrzuszenia i wyrównuje wgłębienia.

Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy usunąć je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont polega na wypełnieniu wybojów lub kolein świeżym gruntem o właściwościach zbliżonych do gruntu w nawierzchni, wyprofilowaniu za pomocą równiarek i zagęszczeniu.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania i pomiary

Wykonawca powinien sprawdzać wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 6.2 SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”, z częstotliwością podaną w tablicy 2.

Zagęszczenie profilowanej drogi gruntowej należy sprawdzać wykonując oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzić na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać niżej podanych wartości dopuszczalnych:

- głębokość rowów			( 5 cm,

- szerokość dna rowów trapezowych	( 5 cm,

- pochylenie skarp	( 10 %     wartości     pochylenia    wyrażonego tangensem kąta.

Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ( 0,1 %.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe spadki dna rowów, które powinny być zgodne z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.

## 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujące większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt 6.2 powinny być poprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagęszczenie, w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

Wszystkie elementy odwodnienia wykazujące większe odchylenia od określonych w pkt 6.2 powinny być poprawione do wymaganych wymiarów i pochyleń.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena na koszt Wykonawcy.

# 7. obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 7.

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 8.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

Przepisy związane podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 10.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.

WYMAGANIA OGÓLNE.

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, które obejmują OST:

1. D-05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa,

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas.

1.4.2. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

## 2.3. Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągów, bez specjalnych wymagań.

# 3. sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych należy stosować sprzęt określony        w SST D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów kamiennych

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera.

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek.

## 5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz w SST D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”

## 6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [24].

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [24].

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nawierzchni brukowcowej.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 0,5%.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość nawierzchni | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie *) | co 100 m |
| 7 | Grubość nawierzchni | Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego |

6.2.4. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.5. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

6.2.6. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 nawierzchni podano w SST                  D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa”.  pkt 9.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04101 | Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą |
| 3. | PN-B-04110 | Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) |
| 6. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| 7. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| 8. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn |
| 9. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| 10. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| 11. | PN-B-06714-20 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji |
| 12. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| 13. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
| 14. | PN-B-11104 | Materiały kamienne. Brukowiec |
| 15. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych |
| 16. | PN-B-11113 | Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 17. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 18. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 19. | PN-S-06101 | Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne |
| 20. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego |
| 21. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 22. | BN-64/8931-01 | Oznaczanie wskaźnika piaskowego |
| 23. | BN-64/8931-02 | Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 24. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |

## 10.2. Inne dokumenty

Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.02.01 NAWIERZCHNIA  TŁUCZNIOWA

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni tłuczniowej.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

- bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym,

- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiołami lotnymi względnie na warstwie odcinającej - w przypadku podłoża nieprzepuszczalnego.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia                  w granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami            i definicjami podanymi w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są:

- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],

- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

## 2.3. Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna                z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].

Dla dróg obciążonych ruchem:

- średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 [15]

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  |  | klasa II | klasa III |
| 1 | Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: w tłuczniu w klińcu po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: | 35 40 30 | 50 50 35 |
| 2 | Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż: dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych dla kruszyw ze skał osadowych | 2,0 3,0 | 3,0 5,0 |
| 3 | Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie więcej niż: dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych dla kruszyw ze skał osadowych | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| 4 | Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie więcej niż: w klińcu, w tłuczniu | 30 nie bada się | nie bada się |

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15]

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż: zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: | 3 4 75 15 15 |
| 2 | Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: | 0,2 |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu | 40 nie bada się |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |

Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

|  |  | Wymagania dla |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | miału | mieszanki drobnej granulowanej |
| 1 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni | 20 20 | 65 40 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa | wzorcowa |
| 4 | Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie więcej niż: | 20 | 15 |
| 5 | Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż: | nie bada się | 15 |

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,

- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.

# 4. transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 4.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej,

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.

## 5.3. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na      3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy,

- określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

## 5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni           o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni               o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4.

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia

| Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, z której wykonano tłuczeń | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokości tylnych kół walca |
| --- | --- |
| Miękka, od 30 do 60 MPa Średniotwarda, od 60 do 100 MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo twarda, ponad 200 MPa | od 55 do 70 od 65 do 80 od 75 do 100 od 90 do 120 |

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach           i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą     i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał.

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi           o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni,   w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości:

- uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2,

- ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

## 6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać     ( 10%.

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w p. 6.2 SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

## 6.5. Pomiar nośności nawierzchni

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej

| Kategoria ruchu | Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, MPa |
| --- | --- |
|  | pierwotny | wtórny |
| Ruch bardzo lekki i lekki Ruch lekkośredni i średni | 100 100 | 140 170 |

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ().

## 6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

# 8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. Przepisy związane

Przepisy związane podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10.