PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCZY – UPROSZCZONY

NAZWA

OBIEKTU: Przebudowa dróg gminnych  publicznych przez ułożenie nawierzchni

jezdni  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej  w ul. Kamiennej

dr. Nr 100814C  na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 275 i  w ul. Sportowej

dr. Nr 100815C na odc. od km. 0 + 005 do km 0 + 210

wraz z odnowieniem organizacji  ruchu  w miejscowość Lubicz Górny

gmina  Lubicz.

LOKALIZACJA: Obręb Lubicz Górny  - ul. Kamienna  dr. Nr 100814C

na działce nr  39/60; 39/40, 38/41

ul. Sportowa  dr. Nr 100815C

na działkach nr 39/40; 38/7;  37/4

Gmina Lubicz

BRANŻA: drogowa

INWESTOR: Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36

87-162 Lubicz

NAZWY I KODY CPV: 45 23 32 20-7   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

Autor projektu: Zdzisław Świechowicz

Specjalność: projektowanie w zakresie obiektów  wym. w § 3 ust.2 pkt 3

zarządzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964roku

upr bud. Nr 91/66 z dnia 19 września 1966

KUP/BD/3708/02 Członek  Kuj.-Pom. Izby Inż. Bud.

Zawartość projektu:

1.Opist techniczny

2.Sytuacja przebiegu trasy drogi

3.Przekrój A-A poprzeczny konstrukcji drogi

Data sporządzenia: Toruń, maj  2008r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego , uproszczonego branży drogowej

przebudowy dróg gminnych  publicznych przez ułożenie nawierzchni jezdni

z mieszanki  mineralno - bitumicznej grysowej  wraz z odnowieniem organizacji  ruchu:

ul. Kamienna  droga Nr 100814C  na działce nr  39/60; 39/40; 38/41 na odc.

od km 0 + 000  do km  0 + 275

ul. ul. Sportowa  droga   Nr 100815C  na działkach nr 39/40; 38/7;  37/4 na odc.

od km 0 + 005  do km 0 + 210   miejscowość Lubicz Górny,  gmina Lubicz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Zlecenie Inwestora robót  Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej

i Komunalnej w Lubiczu na opracowanie niniejszej  dokumentacji

technicznej.

  - Mapa sytuacyjno - wysokościowa drogi gminnej objętej opracowaniem

wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartografii Starostwa   Powiatowego w Toruniu

1.3.Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora

niniejszego  opracowania.

1.4.Ustalenia wstępne zainteresowanych stron, z udziałem przedstawicieli

Inwestora i Projektanta, dotyczące zakresu i szczegółów rozwiązania

projektowego przyjętego w niniejszej dokumentacji technicznej.

1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r./Dz. U. Nr 43, póz. 430 - załącznik nr 2/ w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie.

1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca     
       1999 r./Dz. U. Nr 58, póz. 622/ w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

1.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca

1999r./Dz. U. Nr 66, póz. 748/ w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania  ruchem drogowym.

2. STAN ISTNIEJĄCY.

Drogi gminne ul. Kamienna  dr Nr 100814C na dz. nr 39/60, 39/40, 38/41 na odc. od km 0 + 000  do km 0 + 275 i ul. Sportowa dr Nr 100815C na dz. nr 139/40, 38/7, 37/4 na odc. od km.0 + 005 do km 0 + 210 w miejscowość Lubicz Górny,  gmina Lubicz objęta niniejszym opracowaniem w granicach strefy projektowej - posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem i pospółką drogową o znacznym stopniu zniszczenia jej powierzchni oraz nieregularnych spadkach poprzecznych  i zmiennej niwelecie podłużnej.

Nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym, w wielu miejscach drogi

uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie został również wybity i przemieszczony materiał drogowy, zniekształcając konstrukcję jezdni, ukazując ubytki  i  nierówności.

Jest rozwiązany  problem odprowadzenia wód deszczowych z drogi w sposób

dostateczny – drogi  są uzbrojone w kanalizacją deszczową.

Tereny przyległe do drogi - to posesje  prywatne. Powyższe tworzy linie rozgraniczające niniejszej inwestycji i zgodne jest z ustaleniami dokonanymi                 w przedmiotowej sprawie z  Zarządem  Dróg Gospodarki Mieszkaniowej

i Komunalnej w  Lubiczu.

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna nie wchodząca jednak w kolizję z projektowaną inwestycją w sposób zmuszający do wykonania jej przebudowy lecz do regulacji wysokości skrzynek ulicznych ,włazów żeliwnych do studni rewizyjnych :

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji

- sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymii

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

Na połączeniu z drogami  publicznymi  ul. Polną droga  Nr 100811, ul. Bankową droga  Nr  100816C  i  ul. Piaskową  droga   Nr  100821C stanowiące dojazdy  do strefy  zwartej zabudowy w miejscowości Lubicz Górny - istnieje nawierzchnia ulepszona asfaltowa z krawężnikami i chodnikami.

Projektuje się dowiązać poziomy przebudowy projektowanej niwelety, początek ul. Kamiennej  w  km 0 + 000 do nawierzchni drogi asfaltowej  w miejscu zakończenia zjazdu z ul. Piaskowej. Niweleta początku przebudowy ul. Sportowej       w km 0 + 005 nawiązuje do istniejącego zjazdu z ul. Bankowej natomiast  koniec przebudowy  w km 0+210 przy zjeździe  z ul. Polnej w Lubiczu Górnym.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy nawierzchni dróg  gminnych ul. Kamiennej  dr Nr 100814C na dz. nr 39/60, 39/40, 38/41 na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 275 i ul. Sportowej dr Nr 100815C na dz. nr 139/40, 38/7, 37/4 na odc. od km 0 + 005 do km 0 + 210 w miejscowość Lubicz Górny, gmina Lubicz, wraz z robotami ziemnym i drogowymi (korytowanie), organizacją ruchu oraz robotami uzupełniającymi - na trasie dotychczasowego przebiegu dróg,  wg. następującego rozwiązania projektowego:

- dla odcinków dróg gminnych  o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej utwardzonej  wykonanie nawierzchni jednowarstwowej warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej  grysowej o grubości 5cm  na jednowarstwowej  warstwie górnej podbudowy z tłucznia kamiennego fr.16-31,5mm o  grubości 5cm ułożonej na warstwie dolnej podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 18cm,   po uprzednim wykonaniu korytowania  o grubości 30cm pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A).

Sposób wykonania nawierzchni drogi publicznej ujęty w niniejszej dokumentacji

technicznej w odniesieniu do wytycznych realizacyjnych - uwidoczniono w przekroju

konstrukcyjnym jw.

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla ulic zamiejskich tzn. przekrój drogowy bez zjazdów drogowych na tereny prywatnych gospodarstw  usytuowanych przy drodze.

Rozwiązanie powyższe uwzględnia odwodnienie korpusu drogowego

z wyprowadzeniem wód z części jezdni na pobocza wzdłuż przebudowywanych dróg oraz część jezdni  odwodniona do istniejących wpustów deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej  jak również odnowienie oznakowania pionowego organizującego ruch kołowy na przebudowywanych drogach.

Stała organizacja ruchu jest objęta oddzielnym opracowaniem projektowym.

Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem oraz wymogami norm technicznych, a projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza  istniejące linie rozgraniczające stan posiadania (pas drogowy). Przebudowa nie powoduje zmian   w środowisku naturalnym.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Droga gminna  publiczna ul. Kamienna  dr Nr 100814C na dz. nr 39/60, 39/40, 38/41 na odc. od km 0 + 000  do km 0 + 275 o szerokości 5,0m i ul. Sportowa dr Nr 100815C na dz. nr 139/40, 38/7, 37/4 na odc. od km.     0 + 005    do km 0 + 210  o szerokości  4,0m w miejscowość Lubicz Górny,  gmina Lubicz

Dla mieszkańców tego rejonu miejscowości j.w. - drogi stanowią również główny dojazd do drogi publicznej gminnej ul. Piaskowej, ul. Polnej, ul. Bankowej          i dalej do drogi krajowej  Nr 10  kierunek Toruń - Lubicz - Warszawa.

Projektowane do przebudowy odcinki dróg gminnych  wpisane są komunikacyjnie  w istniejący w jego rejonie układ publicznych ciągów drogowych.

Przebieg projektowanych  tras komunikacyjnych  w powiązaniu z istniejącym    w jej sąsiedztwie układem drogowym i przyjętym rozwiązaniem podano na planie sytuacyjno-wysokościowym niniejszego projektu jak również na mapie orientacyjnej.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje problem komunikacji kołowej w tej części miejscowości Lubicz Górny  - wyznaczając jednocześnie jego bezpieczne i zgodne     z obowiązującymi przepisami warunki.

5. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE.

Dla odcinków  dróg objętych  projektem nie wykonano badań geotechnicznych podłoża gruntowego strefy robót ziemnych, toteż syntetyczny przekrój terenowy określono na  podstawie wykonanych odkrywek.

Wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót ziemnych tworzą

gruntowe nasypy z tłucznia kamiennego i pospółki drogowej , o zmiennej miąższości zalegania od 15-20cm.

Poniżej występują grunty gliniasto - piaszczyste z wkładkami bądź przewarstwieniami glin i piasków średnich.

Poziomu wody gruntowej w trakcie badań nie ustalono, stabilizował się on        w  czasie obserwacji poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

6. TRASA, NIWELETA. PRZEKRÓJ POPRZECZNY.

Objęte opracowaniem odcinki dróg gminnych zaprojektowano po trasie ich  dotychczasowego przebiegu, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem oraz  uwarunkowaniami terenowymi  o długości odcinka jezdnego ul. Kamiennej ~ 275,0 m i ul. Sportowej ~ 205,0m  wyznaczonego profilem podłużnym, wpisując jednocześnie modernizację w istniejący pas drogowy.

Trasę poprowadzono w odcinkach prostych i łukach poziomych                           o promieniach  R=10m.

Niweletę podłużną drogi nawiązano do poziomów dróg przyległych oraz terenu istniejącego i wysokości wjazdów do gospodarstw prywatnych, dążąc do stworzenia właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczającego.

Dla zmniejszenia ilości robót ziemnych do wykonania - projektowaną niweletę

podniesiono lokalnie w stosunku do istniejącej.

W projekcie uwzględniono ponadto dostosowanie niwelety podłużnej drogi do

istniejących wysokości urządzeń uzbrojenia terenu - znajdujących się w pobliżu drogi                            i  strefy robót.

W niektórych przypadkach może wystąpić jednak konieczność wykonania

stosownej regulacji wysokościowej tychże urządzeń przed realizacją ostatecznych robót nawierzchniowych, wynikającą z potrzeby zapewnienia należytego odwodnienia drogi i wykonania niwelety podłużnej w spadkach normatywnych,

o wartości podanej również  w  profilu podłużnym.

W miejscach skrzyżowań sieci i przyłączy wodociągowych oraz kabla

telefonicznego z trasą modernizowanej drogi - w/w przewody należy zabezpieczyć rurami  ochronnymi.

Przekrój poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych      i ustaleń roboczych z Inwestorem, projektując jego szerokość na trasie przebiegu        o wartości  4,0m dla ulicy Sportowej  i 5,0m dla ulicy Kamiennej z obustronnymi istniejącymi poboczami o szerokości 0,50 m każde.

Spadek poprzeczny nawierzchni w ciągu drogi zaprojektowano jako daszkowy                           o  wartości 2 5% - na łukach poziomych przyjęto spadek jednostronny o wartości         2,5%  co w  sposób zdecydowany poprawi walory jezdne drogi na projektowanym odcinku.

Spadki poprzeczne poboczy przyjęto o wartości 1 %.

Całość omawianego rozwiązania projektowego uwidoczniono w części graficznej

opracowania.

7. NAWIERZCHNIA

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogi – dokonanymi           z udziałem zainteresowanych stron - na obiekcie zaprojektowano:

7.1. Całość robót należy poprzedzić wykonaniem robót ziemnych korytowania

drogowego- zdjęcie warstwy tłucznia kamiennego z pospółka drogową

o grubości 30cm,

7.2. Ułożenie jednowarstwowej  podbudowy warstwy dolnej z gruzu

betonowego ( bez  zanieczyszczeń chemicznych i organicznych), warstwa

dolna  podbudowy  o grubości 18cm po zagęszczeniu.

7.3. Ułożenie jednowarstwowej  podbudowy warstwy górnej z tłucznia

kamiennego, warstwa  górna podbudowy gr. 5  cm z kamienia łamany

o granulacji 16-31,5 mm

7.4.Skropinie podbudowy z tłucznia asfaltem drogowym w ilości 0,51kg/m2

7.5.Wykonanie jednowarstwowej  nawierzchni  jezdni drogi z mieszanki

mineralno-bitumicznej grysowej w następujący sposób:

- warstwa górna (ścieralna) grubości 5cm w ilości  127,5kg/m2 masy

mineralno - asfaltowej o strukturze zamkniętej wg PN-74/S-96022,

7.6.Istniejąca warstwa dolna podbudowy grub. 15 -20cm z kamienia

łamanego  o granulacji 31,5-63mm.

7.7.Całość nawierzchni ułożona na istniejącej warstwie odsączającej z piasku

grub. 15  cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych i zdjęciu warstwy

jezdnej z tłucznia kamiennego łamanego naturalnego gr.5cm,

- tworzących obecnie nawierzchnię odcinka drogi objętej  opracowaniem

(patrz przekrój konstrukcyjny A-A).

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana została w zaprojektowany

przekrój poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wód powierzchniowych do istniejących wpustów ulicznych  i w pobocza.

8. ZJAZDY DROGOWE.

Zjazdy drogowe na posesje prywatne rozwiązano  w sposób następujący:

8.1. zjazdy o konstrukcji istniejącej z tłucznia kamiennego i pospółki drogowej zostaną

niweletą nawiązane do projektowanej nawierzchni jezdni z masy mineralno -

bitumicznej.

9. POBOCZA.

Pobocza drogowe istniejące gruntowe utwardzone  tłuczniem kamiennym         i pospółką drogową.- zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (przekrój A-A).

Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy należy poprzedzić      wykonaniem  ich oczyszczenia, ścięcia miejsc zawyżonych i zasypania zagłębień,       z wyrównaniem (plantowaniem) powierzchni pobocza do wymaganego spadku poprzecznego i rozplantowaniem kruszywa z korytowania.

10. ODWODNIENIE.

Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni  wyprowadzone zostaną z powierzchni jezdni do istniejących  wpustów ulicznych        w  części jezdni w pobocza:

-  w rejon terenów zieleni przyległych do drogi, niżej położonych;

11. ROBOTY ZIEMNE.

Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie sporządzonego analitycznego

obliczenia objętości robót ziemnych.

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryt drogowych pod projektowane  nawierzchnie - na całej powierzchni utwardzeń jezdni drogowej tj.        o szerokości 4,0m dla ul. Sportowej  o szerokości 5,0mdla ul. Kamiennej.

Projektuje się wykonać mechanicznie (spycharki, równiarki) zasadnicze roboty

ziemne, z zastosowaniem samochodów do przewozu gruntu przemieszczonego         w granicach objętych zakresem projektowym. Nadmiar ziemi  w korytowania zostanie odwieziony  na drogi gminne gruntowe  odległość do 1,0km.

W strefie uzbrojenia terenu znajdującego  się w pobliżu rejonu prac - roboty

ziemne należy bezwzględnie  wykonywać ręcznie.

Bilans mas ziemnych:

Korytowanie drogowe:

- jezdnia korytowanie ul. Sportowej          752,0 m2x 0,30=    225,60 m3

- jezdnia korytowanie ul. Kamiennej       1769,0 m2x 0,30=   530,70 m3

Razem                                                                                      756,30 m3

Kruszywa z korytowania wbudowane  w pobocza

- pobocza jezdni ul. Sportowej                  205,0 m2x 0,10=     20,50 m3

- jezdnia korytowanie ul. Kamiennej         275,0 m2x 0,10=     27,50 m3

Razem                                                                                        47,70 m3

Bilans końcowy

korytowanie                                                                                     756,30 m3

kruszywa wbudowane w pobocza                                             -   47,70 m3

NADMIAR ZIEMI DO WYWIEZIENIA na  odległość 1,0km             708,60 m3

Nadmiar gruntu mieszanki z tłucznia kamiennego i pospółki drogowej projektuje się odwieść na odległość do 1,0km na drogi gruntowe w m. Lubicz Górny.

12. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy   i pieszy.

Ruch samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów dostawczych, osobowych i ciężarowych o ograniczonym tonażu do 8,0t oraz ciągników i maszyn rolniczych.

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem zaprojektowano nawierzchnię drogi.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

13.1.Założenia projektowe

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowienie oznakowania ruchu na modernizowanym odcinku drogi gminnej.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje problem organizacji ruchu w zakresie

komunikacji kołowej w tej części miejscowości Złotoria - wyznaczając

jednocześnie jej bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki.

Projekt przebudowy odcinka drogi przewiduje wykonanie pasa jezdnego           z  przeznaczeniem dla obsługi ruchu kołowego o charakterze lokalnym.

Odnowienie organizacji ruchu przyjęte w niniejszym opracowaniu jest więc spełnieniem  przyjętych powyżej ustaleń projektowych.

13.2.  Odnowienie  oznakowania drogi - znaki pionowe

Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem funkcjonować będzie jako droga  podporządkowana komunikacyjnie drodze publicznej obecnie o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem i pospółka drogową, docelowo o nawierzchni  asfaltowej, do której włącza się modernizowany projektowo odcinek drogi objętej opracowaniem.

Na modernizowanym odcinku drogi będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h oznaczone znakiem zakazu B - 33.

13. STAN TERENOWO PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa

drogowego stanowiącego granice sąsiednich posesji - nie powodując tym samym

potrzeby zajmowania terenów nie będących własnością Inwestora i dokonywania ich  wykupu.

Roboty budowlane drogowe - przebudowy drogi realizowane będą w całości na działkach ul. Kamienna na dz. nr 39/40, 39/41, 39/60 i ul. Sportowej  na dz. nr 37/4, 38/7, 39/40   w miejscowość Lubicz Górny,  gmina Lubicz.

Powyższe informacje zawarte są w dowodzie stwierdzającym prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

15. KOSZTORYS.

Integralną częścią niniejszego projektu budowlanego są kosztorysy inwestorskie

nakładcze - sporządzone w sposób ustalony z Inwestorem - stanowiące odrębne

egzemplarze opracowania.

16. NAWIĄZANIE ROBÓT.

W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni drogi jak            i robót  ziemnych - przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką

geodezyjną, która poda wysokość repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać  projektowane poziomy.

Projektowane wysokości należy powiązać z istniejącymi - niwelacyjnie.

17. UWAGI KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano - montażowych", obowiązującymi normami PN-81/B-03020 i  PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia drogowego przed zniszczeniem jak  również w celu właściwego wykonania robót drogowych.

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić

wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia                 w terenie.

Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio

korygować w porozumieniu z projektantem, a przed zasypaniem robót - zgłosić do

właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach

projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji

technicznej. Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić                      z projektantem  i nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przebiegający w pasie drogi wodociąg    i  kabel telefoniczny, które należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź

uszkodzeniem - prowadząc roboty budowlane w strefie tegoż uzbrojenia                       z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów - zakładając w miejscach skrzyżowań przewodów sieci i przyłączy wodociągowych oraz kabla telefonicznego   z drogą - rury ochronne, stalowe - w sposób podany w uzgodnieniu branżowym i na planie drogowym.

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji

właściwych robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych,                   w  porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania:

•  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. j.t. nr 106 z 2000 r.

póz. 1126);

•  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 z 1998 r. póz. 906);

•  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 póz.  690);

•  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. póz. 838 z póżn. zm.);

•  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. póz 430);

•  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 58 z 1999 r. póz. 622);

•  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym (Dz.U. Nr 66 z 1999 r. poz. 748)