Egzemplarz nr 4

ZAŁĄCZNIK  DO  ZGŁOSZENIA

BUDOWY  MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU WRAZ Z PARKINGIEM

# INWESTOR :		GMINA LUBICZ

# Ul. Toruńska 21

# 87-162  LUBICZ

OBIEKTY:		miejsca rekreacji i wypoczynku  - 307,20 m2

parking				     - 918,50 m2

ciąg pieszy				     - 189,30 m2

ADRES:		działki nr 170/34, 170/31, 610/15

Lubicz Dolny, Gm. Lubicz

BRANŻA:		budowlana

STADIUM:		projekt techniczny – załącznik do zgłoszenia

budowy miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z parkingiem

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |
| --- |
| PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PROJEKTANT | PODPIS |
|  | SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA inż. Eugeniusz Schulz Nr: UAN-KZ-7210/128/87 i 1544/58 | SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA inż. Andrzej Dylewski Nr: 776/75/Bg i WBPP-NB-7210/2/83 |  |
| 16.04.2012r. |

Tuchola, 16.04. 2012 r.

SPIS   ZAWARTOŚCI

- Opis do projektu budowy miejsca rekreacji i wypoczynku.

- Kopia mapy ewidencyjnej 1:1000.

- Lokalizacja miejsca rekreacji i wypoczynku – rys. nr 1

- Zagospodarowanie działki – rys. nr 2

- Charakterystyka wyposażenia miejsca rekreacji i wypoczynku.

  - Kserokopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego.

  - Oświadczenie projektanta.

# Opis do projektu

# budowy MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU

#### PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie działki o nr ewid. 170/34, położonej w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz.

#### PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa ewidencyjna w skali 1:1000,

- uzgodnienie z inwestorem,

- wizja lokalna.

#### ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na części przedmiotowych działek o nr ewid. 170/31 i 160/15 zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej i budynek gospodarczy. Na pozostałej części tych działek znajduje się parking częściowo utwardzony. Działka 170/34 jest wolna od wszelkiej zabudowy, nie posiada ogrodzenia od strony drogi. Na przedmiotowej działce 170/34  projektuje się urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Ponadto na działkach 170/34, 170/31 i 160/15 projektuje się parking wraz z ciągami pieszymi.

Wjazd na działkę odbywa się z drogi gminnej.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W części przewidzianej pod budowę miejsca rekreacji i wypoczynku zachodzi konieczność wykonania wyrównania terenu. Ponadto projektuje się  wygrodzenie miejsca rekreacji i wypoczynku siatką na słupkach metalowych z cokołem z krawężników drogowych 15x30x100 cm od strony zachodniej i południowej.

Na tak przygotowanym placu zamontowane zostaną urządzenia wypoczynku, jak:

-  5 ławek z bali z oparciem,

-  2 kosze na śmieci z półwałków,

-  2 altany biesiadne z zadaszeniem.

Centralnie oraz przy końcach ciągów pieszych, na terenie projektowanego placu rekreacji i wypoczynku, przewiduje się skalniaki z głazów oraz obsadzenie ich roślinnością średnią lub niską.

Oddzielenie placu rekreacji i wypoczynku od parkingu projektuje się z krawężników drogowych 15x30x100 cm. To samo dotyczy odgrodzenia miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej.

Zaprojektowano remont parkingu, który polega na wykonaniu nowej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej.

Nawierzchnię wykonać w kolorystyce w  uzgodnieniu z inwestorem, oraz oddzielić od terenów zieleni za pomocą betonowych prefabrykowanych krawężników ulicznych 12/15x30x100, które należy układać na betonowych ławach z oporem z betonu C12/15. W razie potrzeby należy stosować krawężniki przejezdne ( na podjeździe z miejsc parkingowych dla inwalidów do ciągu pieszego). Przecięcie krawędzi nawierzchni (wjazdu) wykonać z wyokrągleniem łukiem kołowym o promieniu 2 m. Stosować odwodnienie powierzchniowe nawierzchni. Wjazd na parking oznakować znakiem informacyjnym D-18 lub D-18a jeżeli przewiduje się zastrzeżenie miejsc.

Poszczególne warstwy nawierzchni parkingu (ciągu pieszego):

- betonowa kostka brukowa, grubość 8 cm (6 cm),

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 5 cm,

- podbudowa betonowa C12/15, grubość 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, grubość ok. 10 cm.

#### DANE INFORMACYJNE

Przedmiotowe działki, na których projektuje się budowę miejsca rekreacji i wypoczynku nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

W związku z budową oraz eksploatacją miejsca rekreacji i wypoczynku oraz parkingu nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

Nie przewiduje się istotnych zmian w ukształtowaniu terenu w stosunku do stanu istniejącego, nie ulegną zmianie charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu wokół inwestycji.

Na działce nie występuje zadrzewienie w postaci lasu.

CHARAKTERYSTYKA  WYPOSAŻENIA

miejsc wypoczynku i rekreacji