| OFERTA |
| --- |
| Budowa chodnika wzdłuż drogi ul. Lipnowskiej od dr. kraj. nr 10 - Lubicz Górny gmina Lubicz - od km. 0 +000 do km. 0 +117,43 pas drogi nr 100809C 79 obręb Lubicz Górny na terenie gminy Lubicz |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość X krotność | Cena | Wartość |  |
|  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,12 |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0818/08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0703/03 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | KNR AT-03 0101/02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 118 |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0315/05 | Wypełnienie (jednostronne) masą zalewową szczelin o głębokości 14cm i szerokości 2cm między jezdnia a krawężnikiem drogowym | M | 118 x 0,5 |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 0215/07 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii IV | m3 | 183 |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0101/05 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II- proj. zjazdy gr.47cm | m2 | 133 x 2,35 |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0101/05 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II- proj. chodnik 20cm | m2 | 137 |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0213/03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności chwytaka 0,40m3, grunt kategorii I-III | m3 | 183 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV | m3 | 183 x 8 |  |  |  |
|  |  | 2. WZMOCNIENIE ROWÓW |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0103/02 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 128 |  |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0105/05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm- proj.10 cm | m2 | 128 x 3,33 |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0516/04 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 12 |  |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0516/04 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 43x29x8cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 116 |  |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0510/01 | Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm | m2 | 96 |  |  |  |
|  |  | 3. ELEMENTY DRÓG, ULIC |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 142 |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0403/03 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 43 |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki z B-20 | m3 | 12,025 |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0407/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 94 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki B-15 | m3 | 3,008 |  |  |  |
|  |  | 4. URZĄDZENIA ODWADNIAJACE |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0605/06 | Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami | m | 16,6 |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0605/01 | Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami | m3 | 2,075 |  |  |  |
| 23 | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 27,5 |  |  |  |
|  |  | 5. WPUST ULICZNY |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR AT-03 0101/02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm | m | 3 |  |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0803/03 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 1 |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0803/04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni | m2 | 1 |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,2 |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0,2 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0317/02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV | m3 | 7,3 |  |  |  |
| 30 | KNR 2-18w 0408/03 | Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm | m | 4 |  |  |  |
| 31 | KNR 2-18 0625/02 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 1 |  |  |  |
| 32 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III | m3 | 0,833 |  |  |  |
| 33 | KNR 2-01 0320/02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 6,467 |  |  |  |
| 34 | KNR 2-01 0236/01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 0,8 |  |  |  |
| 35 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - materiał z rozbórki | m2 | 0,8 |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0311/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 0,8 |  |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0311/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 0,8 |  |  |  |
| 38 | KNR 2-18 0504/04 | Podłoża betonowe o grubości 20cm z betonu B-25 jako podbudowa pod wzmocnienie skarp brukiem | m2 | 5 |  |  |  |
| 39 | KNR 2-01 0512/01 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów bez podsypki wtopione w podłoże betonowe jw. | m2 | 5 |  |  |  |
|  |  | 6. POBOCZA |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocze grubości 15cm | m2 | 102 x 1,88 |  |  |  |
|  |  | 7. PODBUDOWY I WARSTWY MROZOOCHRONNE - ZJAZDY + CHODNIKI |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-02s 0616/01 | Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym-zjazdy | m2 | 133 |  |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm- zjazdy | m2 | 133 |  |  |  |
| 43 | KNR 2-31 0109/01 | Podbudowy betonowe, beton B-20 z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm-projektowana 20cm-zjazdy | m2 | 133 x 1,67 |  |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0118/01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem-zjazdy | m2 | 133 |  |  |  |
| 45 | KNR 2-31 0109/03 | Podbudowy betonowe pod chodnik z B-10 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm z betonu wałowanego kl.B-10 | m2 | 133*0,84 |  |  |  |
|  |  | 8. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKI |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 2-31 0511/03 | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej w kolorze bordo o grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej gr.4cm | m2 | 133 |  |  |  |
| 47 | KNR 2-31 0511/02 | Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej gr.4cm | m2 | 137 |  |  |  |
|  |  | 9. MUR OPOROWY Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 6,16 x 2 |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0109/03 | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 5,04 |  |  |  |
| 50 | KNR 2-31 0118/01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 5,04 |  |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0105/05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 5 x 1,33 |  |  |  |
| 52 | KNR 2-02 1914/02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubości 20cm | M3 | 4,536 |  |  |  |
| 53 | KNR 2-02s 1925/05 | Montaż elementów prefabrykowanych kanałów technologicznych z elementów o masie do 2,0t -"L" 130x60 | szt | 6 |  |  |  |
| 54 | KNR 2-02s 1925/05 | Montaż elementów prefabrykowanych kanałów technologicznych z elementów o masie do 2,0t - prefabrykaty w kształcie "L" o wym.130x49cm | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 10. URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - ORGANIZACJA DOCELOWA |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 7 |  |  |  |
| 56 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 9 |  |  |  |
| 57 | KNR 2-31 0706/01 | Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie | m2 | 55 |  |  |  |
|  |  | 11. URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Organizacja ruchu na czas budowy |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. Etap I |  |  |  |  |  |
| 58 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 5 |  |  |  |
| 59 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 11 |  |  |  |
| 60 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20 | m | 32 |  |  |  |
| 61 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3 | m | 1,2 |  |  |  |
| 62 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.2. Etap II |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 1 |  |  |  |
| 64 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -przestawienie | szt | 1 |  |  |  |
| 65 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie | szt | 11 |  |  |  |
| 66 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20-przestawienie | m | 29,2 |  |  |  |
| 67 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3-przestawienie | m | 1,2 |  |  |  |
| 68 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych-przestawienie | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.3. Etap III |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -przestawienie | szt | 6 |  |  |  |
| 70 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie | szt | 11 |  |  |  |
| 71 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20-przestawienie | m | 32 |  |  |  |
| 72 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3-przestawienie | m | 1,2 |  |  |  |
| 73 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych-przestawienie | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.4. Etap IV |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -przestawienie | szt | 6 |  |  |  |
| 75 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie | szt | 11 |  |  |  |
| 76 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20-przestawienie | m | 29,2 |  |  |  |
| 77 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3-przestawienie | m | 1,2 |  |  |  |
| 78 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych-przestawienie | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.5. Etap V |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -przestawienie | szt | 6 |  |  |  |
| 80 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie | szt | 11 |  |  |  |
| 81 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20-przestawienie | m | 29,2 |  |  |  |
| 82 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3-przestawienie | m | 1,2 |  |  |  |
| 83 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych-przestawienie | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.6. Etap VI |  |  |  |  |  |
| 84 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -przestawienie | szt | 6 |  |  |  |
| 85 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie | szt | 11 |  |  |  |
| 86 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20-przestawienie | m | 34,3 |  |  |  |
| 87 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20 | m | 5 |  |  |  |
| 88 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3-przestawienie | m | 1,2 |  |  |  |
| 89 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych-przestawienie | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 11.5. Etap VII |  |  |  |  |  |
| 90 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm -przestawienie | szt | 6 |  |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2-przestawienie | szt | 11 |  |  |  |
| 92 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie zapór drogowych U-20-przestawienie | m | 23,4 |  |  |  |
| 93 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie tablic prowadzących U-3-przestawienie | m | 1,2 |  |  |  |
| 94 | Kalkulacja indyw. | Ustawienie świateł ostrzegawczych-przestawienie | szt | 2 |  |  |  |
|  |  | 12. OBSŁUGA GEODEZYJNA |  |  |  |  |  |
| 95 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej-dostarczenie Zamawiającemu 4 kpl. map z inwentaryzacji | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | 13. ROZBIÓRKI |  |  |  |  |  |
| 96 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie istniejących koniecznych do rozbiórki elementów drogowych nawierzchni betonowych i nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 220m2 (materiał z rozbiórki przewieść na odl. do 1km na plac składowy Zamawiającego) | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem kosztorys |  |  |  |  |  |