SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLIZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dla zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), pn.

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa; Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”

Lubicz, dnia 11.08.2017r							Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego

- Informacje ogólne:

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy.

  - Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej części SIWZ lub specyfikacją.

- Nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej Zamawiającego:

Gmina Lubicz

ul. Toruńska  21

87 - 162  Lubicz

woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 8792617506

w imieniu której działa:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska  36 A

87 - 162  Lubicz

woj. kujawsko-pomorskie

tel. 56 678 27 09

www.bip.lubicz.pl

e-mail: drogi@lubicz.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00 – 15:00,

wtorek 7:00 – 16:00,

piątek 7:00 – 14:00

znak postępowania: ZDG.271.522.13.2017

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych pn: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa; Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska”

CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

CPV 45.23.31.40-2 Roboty drogowe

CPV 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

  - Zamawiający wprowadza podział zamówienia na części.

  - Część nr 1- przebudowa drogi gminnej w m. Młyniec Drugi

4.3.1. Przebudowę drogi gminnej droga nr 100760C ul. Świerkowa w Młyńcu Drugim na odcinku od drogi powiatowej nr 2036C do wysokości posesji nr 34 na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi 27 szt. o powierzchni 143,2m2 i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+871,00, szerokość 3,0m o powierzchni 2548 + 103 m2 z poboczami szerokość 0,75m o powierzchni 1007,00m2 , w następującym zakresie:

    - Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe)

    - Korytowanie jezdni i zjazdów indywidualnych o głębokości 20cm z zagęszczeniem mechanicznym podłoża  i odwiezieniem  ziemi na odległość do 1km

    - Profilowanie i zagęszczanie podłoża

    - Wykonanie warstwy odsączającej w korycie i poszerzeniach gr. 10cm

    - Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm w km 0+000 – 0+030

    - Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm w km 0+000 – 0+030

    - Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm w km 0+030 – 0+871

    - Wykonanie górnej warstwy podbudowy z destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 8cm w km 0+030 – 0+871

    - Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia + zjazdy)

    - Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia + zjazdy)

    - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia magmowego o grubości po zagęszczeniu 8cm (pobocza)

    - Wykonanie oznakowania pionowego 15szt.

    - Przepust z rur betonowych o średnicy 40cm pod zjazdem długości 9,0m na ławie fundamentowej żwirowej gr. 30cm, ścianki czołowe brukowanie kamieniem polnym

  - Część nr 2 – przebudowa drogi gminnej w m. Krobia

Przebudowę drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz   infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+893,00, na odc. 0+000 – 0+650,29 szerokość jezdni 4,0m, szerokość poboczy 0,75m; na odc. 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m o powierzchni jezdni 3594,30m2 i zjazdami o powierzchni 393,2m2 w następującym zakresie:

    - Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe)

    - Profilowanie i zagęszczanie pobocza

    - Korytowanie na głębokość 35cm wraz z zagęszczaniem podłoża w km 0+170,00 – 0+310,00

    - Wykonanie podbudowy pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów indywidualnych o głębokości 8cm z kruszywa kamienia łamanego twardego frakcja 2/31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub zamiennie z kruszywa recyklingowego (destrukt bitumiczny) gr. 8 cm

    - Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm w km 0+170,00 – 0+310,00

    - Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z AC 11 S gr. 5 cm (jezdnia + zjazdy)

    - Wykonanie przepustu z rur PHED śr. 600mm wraz ze ściankami prefabrykowanymi długości 8m

    - Przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej – przebudowa słupa teletechnicznego kolidującego z nawierzchnią jezdni i pobocza

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionego w punkcie 4 SWIZ stanowią załączniki:

Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiar robót

  - Wymagania stawiane wykonawcy:

4.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami 	technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Do wykonania 	przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z 	obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.

4.5.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadnianie przez Zamawiającego 	z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i 	numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego terminowego wykonania 	zamówienia.

4.5.3. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji 	koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełna 	odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4.5.4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną. Koszty obsługi 	geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty.

4.5.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do ich naprawy na własny koszt (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych, drzew lub spowodowanie awarii istniejącego uzbrojenia technicznego)

4.5.6. Wykonawca na własny koszt sporządzi projekt czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z   niezbędnymi uzgodnieniami według przyjętej technologii wykonywania robót. Koszty sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego należy uwzględnić w cenie oferty.

4.5.7. Przedmiary dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, że bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

4.5.8. Materiały  z  rozbiórki (jeśli występują) nadające  się  do  przekruszenia  i  ponownego  wbudowania  (destrukt  z nawierzchni  jezdni,  beton  cementowy,  krawężniki  betonowe,  kostka  betonowa, płytki betonowe) oraz materiały typu znaki drogowe, słupki do znaków, wpusty deszczowe, stanowią  własność  Zamawiającego i  Wykonawca  przetransportuje  je  oraz  złoży  w magazynie  depozytowym  wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 5km od placu budowy.

4.5.9. Pozostałe  materiały  z  rozbiórki  muszą  być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

4.5.10. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć materiały i części, o których mowa w ust. 4.5 pkt 4.5.8. wszelkie koszty poniesione na załadunek, wyładunek i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.

4.5.11. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czy tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp.

4.5.12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót i obsługą maszyn, o których mowa w pkt. 4.5.11 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.)

4.5.13. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana dla poszczególnych części tj.

5.1. Część nr 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.

5.2. Część nr 2 w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 	warunków

6.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają 	wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 	ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej: o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- zdolności technicznej lub zawodowej: Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

  - posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg, lub chodników, lub ciągów pieszo – rowerowych, lub placów, lub parkingów o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda z robót; (dot. każdej z części- wykonawca składający ofertę na więcej niż 1 część może wykazać spełnianie warunku za pomocą tych samych robót).

  - dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie wykonywała zamówienie lub zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (kierownik budowy), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

6.3.Zamawiający nie przewiduje wykluczeń na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

7.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ETAP SKŁADANIA OFERT

7.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy zgodnie z  Załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.  Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 7.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.5. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach ……….... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7.6. Ponadto Wykonawca w ofercie składa:

- formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,

- dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium,

ETAP PO OTWARCIU OFERT

7.7. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ETAP PO DOKONANIU BADANIA I OCENY OFERT:

7.8. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 ustawy Pzp.

7.9. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

- W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty i korzysta z nich, o ile są one aktualne.

7.10. Jeżeli jakiekolwiek wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7.11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie  konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla  zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie ust. 7.11.

7.13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.14. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający żąda od Wykonawcy w załączeniu do Załącznika nr 8 i Załącznika nr 9 do SIWZ, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13–23

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów w załączeniu do Załącznika nr 8 i Załącznika nr 9 do SIWZ, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

  - czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa w ust. 7.14 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 6.1.

7.15.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.16.Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.17.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

8.1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

8.3. W przypadku okoliczności określonej w ust. 8.1. Wykonawca składa oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopię pełnomocnictwa poświadczona notarialnie.

8.4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 8.3. musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

8.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Podwykonawcy

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

9.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w ofercie wskazania, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, iż cały zakres prac określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi to wykazać w druku oferty. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia go od odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, co oznacza, że Wykonawca za wykonanie całości zamówienia, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność.

9.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Forma i zakres składanych wykazów, dokumentów i oświadczeń:

10.1. Dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu lub przez osobę na podstawie udzielonego i załączonego do oferty pełnomocnictwa. Załączone do oferty dokumenty muszą potwierdzać uprawnienia tych osób do reprezentacji Wykonawcy.

10.2. Zakres i forma wymienionych wyżej dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku poz. 1126), co oznacza, że oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Natomiast dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.3. Za oryginał uważa się oświadczenie (lub dokument) złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem

10.4. Uzupełniane dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem lub mailem muszą zostać dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

10.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

10.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

10.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o  których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

10.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

11.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska  36 A

87 - 162  Lubicz

- drogą elektroniczną na adres: drogi@lubicz.pl przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

11.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest  Agnieszka 	Gruszczyńska tel. 56 678 27 09

11.3. SIWZ została opublikowana na stronie: Urzędu Gminy Lubicz www.bip.lubicz.pl oraz można ją 	także odebrać w siedzibie Zamawiającego Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, 	ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz w godzinach urzędowania Zamawiającego.

11.4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 	oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszę być 	sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 	tłumaczeniem.

11.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

11.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed  upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.7. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono SIWZ, oraz 	zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubiczu  www.bip.lubicz.pl , bez 	ujawnienia źródła zapytania.

11.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa 	w ust. 11.6.

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 	treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 	udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

11.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 	zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 	ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 	przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 	internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

11.11. Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ.

- Wymagania dotyczące wadium

12.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla:

12.1.1. Część nr 1 w kwocie 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

12.1.2. Część nr 2 w kwocie 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

12.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 	następujących formach, wg uznania Wykonawcy:

  - w pieniądzu.

  - w poręczeniach bankowych,

  - w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - w gwarancjach bankowych,

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zmianami).

12.2. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Bank BS Grębocin

Nr rachunku 95 9491 0003 0000 0000 1212 0003

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu ZDG.271.522.13.2017 na przebudowę dróg gminnych”

12.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12.4. SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.

12.4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

12.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

12.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

12.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art.46 i art. 148 ustawy Pzp.

- Termin związania z ofertą

13.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

13.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia  się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Opis   sposobu   przygotowania   oferty

14.1.Wymagania podstawowe.

14.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

14.1.3. Oferta, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

14.1.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

14.1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

14.1.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać  wypełnione przez 14.1.7. Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

14.1.8. Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji /Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami/ muszą być oznaczone  klauzulą "nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa". W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.1.9. Zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

14.1.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

## 14.2.Forma oferty.

14.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

14.2.2. Na etapie składania ofert Wykonawca do formularza oferty Załącznik nr 4 do SIWZ załącza oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 7.1. – 7.6.

14.2.3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

14.2.4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

14.2.5. Oferta powinna być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

14.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do   składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

14.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych, za zgodność z oryginałem kopii, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

14.2.8. Oświadczenia, o  których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

14.2.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14.2.7., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14.2.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

14.2.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

14.2.12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność zaadresowanej na adres:

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska  36 A

87 - 162  Lubicz

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) GMINA LUBICZ Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej OFERTA przebudowa dróg gminnych ZDG.272.522.13.2017 Nie otwierać przed dniem: 28.08.2017r. godzina 1215

14.2.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

14.2.14. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania ofert

15.1. Zamkniętą kopertę zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2017r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska  36 A, 87 - 162  Lubicz - biuro podawcze.

15.2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.

15.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.

15.4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

15.5. Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz pok. nr 1 dnia 28.08.2017r o godz.12:15

- Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN].

16.2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), uwzględniając podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

16.3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja techniczna. Załączone przedmiary robót służą tylko pomocniczo do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić wykonawca na podstawie dokumentacji technicznej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

16.4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie zobowiązującymi przepisami.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

17.1.Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się n/w kryteriami oceny ofert:

- Cena – waga kryterium 60 %  - maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena: otrzyma oferta z najniższą ceną

- Okres gwarancji – waga kryterium 40 % - maksymalną liczbę punktów w kryterium „okres gwarancji” otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 4 lata, a maksymalny na 6 lat.

- W przypadku gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 6 lat do punktacji przyjmuje się, że termin został określony na poziomie maksymalnym – 6lat, ale do umowy zostanie wpisany termin wynikający z formularza ofertowego.

- Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji zamówienia poniżej ustalonego minimum, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Specyfikacji art.89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.

17.2.Liczba uzyskanych punktów będzie obliczona według poniższego wzoru:

Liczba punktów badanej oferty = ((Cmin / Cbad ) x 60% + (Tbad / Tmax) x 40%, przy czym 1% odpowiada 1 	pkt, gdzie:

Cmin – najniższa cena (cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia) spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej oferty ( cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia),

Tmax – najdłuższy termin gwarancji spośród badanych ofert;

Tbad – termin gwarancji oferty badanej.

- Informacje o formalnościach  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.1.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu.

18.2.Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego.

18.3.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.183 ustawy Pzp.

18.4.W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

18.5.Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

  - kosztorysy ofertowe dla każdej z ulic wymienionej w danej części zamówienia

  - opracowany harmonogram rzeczowo – finansowy

  - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wymaganych uprawnień osoby do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub innych uprawnień umożliwiających wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności wraz z potwierdzeniem członkowstwa tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

19.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości brutto umowy w następujących  formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych.

19.2. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Bank BS Grębocin

Nr rachunku 95 9491 0003 0000 0000 1212 0003

z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZDG.271.522.13.2017 na budowę dróg gminnych”

19.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

19.5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w terminie przed podpisaniem umowy.

19.6. Nie wniesienie zabezpieczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty i wyborem kolejnego wykonawcy.

19.5. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

19.8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy Pzp.

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

- Wymagania umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Postanowienia końcowe

24.1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24.2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ut. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

24.3.Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich [PLN].

24.4.Zamawiający nie przewiduje:

  - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

  - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

  - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

24.5.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.

Lubicz, dnia 11.08.2017 r.

Załącznik Nr 1

do SIWZ  Projekt umowy

UMOWA Nr ZDG.272.522.13.2017

Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy :

Gminą Lubicz , Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, NIP: 8792617506

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz reprezentowany przez kierownika Zarządu Grażynę Buczeń na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ……………………………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem…………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ"

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164- ze zmianami) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa (*); Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.(*)”

która dotyczy wykonania:

a) Część nr 1 – przebudowa dróg gminnych w m. M (*)

Zakres robót obejmuje:

Przebudowę drogi gminnej droga nr 100760C ul. Świerkowa w Młyńcu Drugim na odcinku od drogi powiatowej nr 2036C do wysokości posesji nr 34 na terenie Gminy Lubicz wraz ze zjazdami indywidualnymi 27 szt. o powierzchni 143,2m2 i infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+871,00, szerokość 3,0m o powierzchni 2548 + 103 m2 z poboczami szerokość 0,75m o powierzchni 1007,00m2

b) Część nr 2 – przebudowa drogi gminnej w m. Krobia (*)

Zakres robót obejmuje:

Przebudowę drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska w Krobi na terenie Gminy Lubicz na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz   infrastrukturą towarzyszącą od km 0+000,00 do km 0+893,00, na odc. 0+000 – 0+650,29 szerokość jezdni 4,0m, szerokość poboczy 0,75m; na odc. 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 0,5m 
o powierzchni jezdni 3594,30m2 i zjazdami o powierzchni 393,2m2

2. Szczegółowy zakres robót wyszczególniony został w dokumentacji technicznej, harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji opracowanym na podstawie przedmiaru robót i oferty Wykonawcy.

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości (*) lub w części nr .... (*) wraz z wytyczeniem geodezyjnym, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi.

4. Przedmiotem odbioru (zwanego „odbiorem końcowym”) jest cały przedmiot umowy (cała część umowy nr.....)* w rozumieniu art. 647 KC. Od daty dokonania odbioru końcowego rozpoczyna bieg termin gwarancji i rękojmi dla całego przedmiotu umowy (części umowy nr.....)*.

§ 2

Wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

…………………………….posiadający uprawnienia budowlane nr………………………….

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie………………………………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr…………………….

3. Zakres  nadzoru  inwestorskiego  oraz  obowiązki  kierownika  budowy  określa  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t. j.  Dz. U.  z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

§ 3

Materiały rozbiórkowe

1.  Materiały  z  rozbiórki(jeśli występują) nadające  się  do  przekruszenia  i  ponownego  wbudowania  (destrukt  z nawierzchni  jezdni,  beton  cementowy,  krawężniki  betonowe,  kostka  betonowa, płytki betonowe) oraz materiały typu znaki drogowe, słupki do znaków, wpusty deszczowe, stanowią  własność  Zamawiającego i  Wykonawca  przetransportuje  je  oraz  złoży  w magazynie  depozytowym  wskazanym przez Zamawiającego.  Pozostałe  materiały  z  rozbiórki  muszą  być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.);

2. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć materiały i części, o których mowa w ust. 1, wszelkie koszty poniesione na załadunek, wyładunek i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.

§ 4

Obowiązki zamawiającego

1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  protokolarnego  przekazania  terenu  budowy w  terminie  5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2.  Przekazanie terenu  budowy odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz inspektora nadzoru.

3.  Po  protokolarnym  przejęciu  od  Zamawiającego  terenu  budowy  Wykonawca  ponosi  aż  do chwili wykonania  przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy i wszelkie urządzenia znajdujące się na tym terenie w chwili jego przekazania Wykonawcy bądź, które znajdą się na tym terenie w trakcie wykonywania Umowy.

4. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  konieczne  doświadczenie  i  profesjonalne  kwalifikacje niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  Umowy  i  zobowiązuje  się  do wykonania przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu  należytej  staranności  określonej  w  art.  355  §  2 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) dokumentacja techniczną

2) obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i dotyczącymi wymagań technicznych,

3) pozwoleniem na budowę/zaświadczeniem(*) wydanym przez Starostę Toruńskiego,

4) ze złożoną ofertą,

5) zasadami sztuki budowlanej

6) harmonogramem rzeczowo – finansowym

3. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

1)  Polskim Normom,

2)  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.  Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego poprzez  wpis  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  robót  ulegających  zanikowi  lub zakryciu, przed ich zanikiem lub zakryciem.(*)

6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) wykonania wszelkich  robót  przygotowawczych,  w  tym  robót  porządkowych,  organizacji   i  utrzymania  placu  budowy,  dostawy  dla  potrzeb  realizacji  przedmiotu  umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

2)  poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

3)  poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót,

4)  poniesienia  kosztów  wywozu  nadmiaru  ziemi  w  miejsce  wyznaczone  przez Zamawiającego,

5)  w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

6)  pokrycia  kosztów  ewentualnych  odszkodowań  za  wejście  na  grunty  i  zniszczenie plonów,

7)  pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

8)  pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg,

9)  wykonania  badań,  prób  i  itp.,  jak  również  do  dokonania  odkrywek  w  przypadku  nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

10)  zapewnienia  i  pokrycia  kosztów  obsługi  geodezyjnej  obejmującej  wytyczenie  oraz wyznaczenie  granicy  pasa  drogowego  przed  rozpoczęciem  robót,  a  także  bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

11)  dokonania  uzgodnień,  uzyskania  wszelkich  opinii  niezbędnych  do  wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

12)   zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

13)   utrzymania  terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

14)  uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót  i  przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania  się  do  pisemnych  poleceń  i  wskazówek  Zamawiającego,  w  tym  inspektora nadzoru budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy,  wszelkich  dokumentów,  materiałów  i  informacji potrzebnych  mu  do  oceny prawidłowości wykonania Umowy,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

8. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  robót, czyli  tzw.  pracowników  fizycznych  oraz  operatorów  sprzętu  budowlanego.  Wymóg  nie dotyczy  m.in.  osób  kierujących  budową,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawców materiałów budowlanych i itp.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 10 będą na czas wykonywania przez nich robót  zatrudnieni  na  podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie  za  pracę  równe  lub  przekraczające  równowartość  wysokości wynagrodzenia  minimalnego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  10  października  2002  r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 208 ze zm.).

10.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę,  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w formie oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §11 ust. 2 pkt 5. umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę,  podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać dostarczona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizowaniem przedmiotu umowy.

15. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

16. W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 15 lub wady przedmiotu umowy ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nienaprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę:

- aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył kosztami,

- na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 6

Podwykonawstwo

1. Zamawiający  dopuszcza  realizację  robót  budowlanych  składających  się  na  przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zakres i osobę podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

2. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie korzystał z usług podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy określa umowa z podwykonawcą. Uznanie przez Zamawiającego podwykonawcy następuje po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia lub w trakcie realizacji wykonawca, podał nazwę albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania osób lub podmiotów przy pomocy których realizować będzie przedmiot umowy i odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z projektem umowy.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający,  w  terminie  7 dni  od  dnia  otrzymania  projektu umowy  o  podwykonawstwo, zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane:

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

8. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.  Niezgłoszenie  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których przedmiot  został  wskazany  przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków

11. W przypadku, o którym mowa ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 3–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy.

15. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  14,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić Wykonawcy  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w ust 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  17,  w  terminie  wskazanym  przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadnej wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże  zasadność takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o  których  mowa  w  ust.  14,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wynagrodzenia  wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  14,  lub  konieczność  dokonania bezpośrednich  zapłat  na  sumę  większą  niż  5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia publicznego  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy  w  sprawie  zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

21. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczególności:

1)  umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2)  przedmiot umowy musi stanowić część zamówienia publicznego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

3) przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej  poprzez wskazanie zakresu w  dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac;

4)  termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy;

5)  termin i forma płatności;

6)  zasady rozliczeń, wynagrodzenie  dla  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  musi  być  wynagrodzeniem ryczałtowym;

7) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi być potwierdzone dokumentem potwierdzonym  przez  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego;

8)  umowa  nie  może  zawierać  zapisów  sprzecznych  z  Umową  zawartą  pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

22. Niezależnie od ust. 21 i innych warunków opisanych w art. 647 kc i następnych, umowa Wykonawcy z podwykonawcą oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami musi zawierać następujące zapisy dotyczące płatności: „podwykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu do wiadomości kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”.

§ 7

Terminy

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .............................

2. Termin zakończenia robót ustala się dla części zamówienia:

2.1. Część nr 1 w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.(*)

2.2. Część nr 2 w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.(*)

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych umową będzie możliwa w przypadku:

1)  wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

2) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem  niezinwentaryzowanych  podziemnych  sieci,  instalacji,  urządzeń  lub  obiektów  budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

3) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z  Polskimi Normami i sztuką budowlaną;

4) zmiany przepisów prawa;

5) siły wyższej.

§ 8

Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy dotyczącą części nr......w kwocie brutto ...........................zł (słownie: ..........................................................złotych) na

którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości	zł	 (słownie:	zł)

oraz kwota	zł	 (słownie:	złotych)	  stanowiąca 	23%	 podatku	VAT.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (obejmujące roboty budowlane podane przez Wykonawcę w ofercie) jest ostateczne i nie może podlegać jakimkolwiek  podwyżkom. Wartość całkowita przedmiotu Umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji Umowy.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  robót  objętych  projektem  budowlanym  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  a  także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1 niniejszego paragrafu.

§ 9

Warunki płatności

- Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać  się  będzie  fakturami przejściowymi wystawianymi za okresy miesięczne oraz fakturą końcową.

- Ustala się następujące terminy płatności faktur:

  - faktury przejściowe w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia,

  - faktura końcowa w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia.

- Przewiduje się przejściowe rozliczanie i fakturowanie nie częściej niż jedna faktura w miesiącu.

- Strony zgodnie postanawiają, iż okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesiąca.

- Podstawę  do  wystawienia  faktury  przejściowej  za  wykonane  roboty,  stanowić  będzie potwierdzenie  terminu  wykonania  elementów  obiektu  stanowiących  przedmiot  umowy, podpisane przez przedstawicieli inspektora nadzoru i kierownika budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 3 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 i 3  powyżej,  przedstawi inspektorowi nadzoru i przedstawicielowi Zamawiającego zakres  rzeczowy  i  finansowy  wykonanych robót  w  formie  Tabeli  rozliczeniowej  sporządzonej  na  podstawie  kosztorysu  ofertowego.

- Nadzór  Inwestorski i/lub przedstawiciel Zamawiającego w terminie  4  dni  od  dnia  otrzymania  dokumentów  rozliczeniowych,  o których  mowa  w  ust.  6  niniejszego  paragrafu,  dokona  ich  sprawdzenia  i  weryfikacji  i przeprowadzi czynności odbiorowe zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego.

- Protokół  odbioru  częściowego,  podpisany  przez  przedstawicieli  inspektora nadzoru  i kierownika budowy przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do dokonania płatności  z  faktury  przejściowej.  Brak  podpisanego  protokołu  z  przyczyn  leżących  po  stronie Wykonawcy, nie powoduje powstania opóźnienia płatności po stronie Zamawiającego, a termin zapłaty biegnie od dnia podpisania protokołu.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy dla całości przedmiotu umowy zatwierdzony i podpisany przez inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 10. Brak podpisanego protokołu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  nie  powoduje  powstania  opóźnienia płatności po stronie Zamawiającego, a termin zapłaty biegnie od dnia podpisania protokołu.

- Faktury, o których mowa w ust.  8 i 9 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo, o których mowa w ust.  7 i 9, zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- W  przypadku  wykonania  robót  budowlanych  przez  podwykonawców  warunkiem  zapłaty wynagrodzenia  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  8  ust.  1  umowy,  jest  dołączenie  do  każdej faktury  przedkładanej  Zamawiającemu  oświadczeń  podwykonawcy  i  odpowiednio  dalszych podwykonawców  potwierdzonych  przez  Wykonawcę  o  stanie  rozliczeń  Wykonawcy  z  podwykonawcą  (i odpowiednio  Wykonawcy,  podwykonawcy  z  dalszymi  podwykonawcami) wraz z kopią faktury, o której mowa w  §  6  ust.  23,  bądź też oświadczenia Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców.

- Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 13, stanowi  podstawę  do  wstrzymania  płatności  na  rzecz Wykonawcy  w  tej  części,  której  one  dotyczą.  Wstrzymanie  płatności  nie  powoduje  powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak  oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności.

- Faktury wystawiane przez Wykonawcę, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, winny zawierać dane identyfikacyjne stron umowy:

1) Nabywcą jest: Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz,   
   	  	NIP: 8792617506.

2) Odbiorcą faktury VAT jest: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
     	Lubicz Dolny ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz.

§ 10

Odbiory i procedura

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1)   odbiory częściowe;

2)   odbiory robót zanikających;

3)   odbiór końcowy.

2. Po  zakończeniu  robót  –  wykonaniu  całości  przedmiotu  umowy,  dokonaniu  wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu lub najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1)  dziennik budowy (*)

2) dokumentację powykonawczą,

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z warunkami zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

3)  atesty, aprobaty techniczne certyfikaty na wbudowane materiały,

4)  oświadczenie o utylizacji odpadów,

5)  uproszczony  kosztorys  powykonawczy  z  uwzględnieniem  podziału  ujętego  w  harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

6)  protokoły  badań  i  sprawdzeń  (np.  protokoły  badań  zagęszczenia  gruntu,  odbiorów technicznych, koniecznych ekspertyz i opinii itp.).

7) wszystkie  wymagane  operaty  geodezyjne  i  geodezyjną  inwentaryzację

8) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy. Wykonawca  winien  zgłaszać  gotowość  do  odbiorów,  o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika Budowy.(*)

4. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego na piśmie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady  Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, wzywając jednocześnie Wykonawcę do usunięcia tych wad w określonym terminie.

7. Z czynności odbiorowych sporządzony będzie stosowny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego robót.

8. Termin usuwania stwierdzonych w toku czynności odbiorowych wad, bądź wad stwierdzonych w okresie rękojmi ustalają każdorazowo strony, przy czym termin przystąpienia do ich usuwania przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy określonego w§ 1. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, uzasadnionym technologicznie, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

10. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie za prace i materiały użyte do usunięcia wad.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostanie istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

14. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin gwarancji.

§ 11

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa  w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin  opóźnienia  liczony  będzie  od  następnego  dnia  terminu ustalonego na zakończenie wykonania przedmiotu umowy.

2) opóźnienie  w usuwaniu stwierdzonych wad w trakcie czynności odbiorczych lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin  opóźnienia  liczony  będzie  od  następnego  dnia  terminu  ustalonego na usunięcie usterek lub wad.

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez zachowania terminu  wypowiedzenia z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości10 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 8 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 250,00 brutto zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

6) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł  brutto.

3. Żądanie kary umownej w przypadkach wykazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Ewentualne kary umowne Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Zapłacenie  kary  umownej  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  zakończenia  robót  oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z faktu zawarcia Umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania usługi w sposób i w terminie zgodnym z umową, Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy zostało wniesione do dnia podpisania umowy w formie ………………… na kwotę: …………… zł (słownie złotych: ………………….)

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Strony  ustalają,  że  wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

-  30  %  wartości  zabezpieczenia  -  Zamawiający  zwróci  nie  później  niż  w  15-tym  dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z zamówieniem wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W ciągu 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół ustalający okoliczności tych niezgodności.

6. Nie stawienie się Wykonawcy do czynności spisania protokołu oznacza uznanie wad w wykonywaniu przedmiotu umowy i usunięcie ich w ciągu 7 dni od daty spisania protokołu.

§ 13

Rękojmia i gwarancja jakości

1. Strony umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

2. Strony ustalają okres gwarancji na wykonane roboty na …….. lat od daty odbioru końcowego robót.

3. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  wszelkich  ujawnionych  wadach  i  usterkach w terminie do 5 dni od dnia ich ujawnienia. Zgłoszenia uszkodzeń Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres ...................................................... lub pisemnie

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  wad  i  usterek  niezwłocznie,  tj.  w  terminie  24  godzin  od  powiadomienia,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  5  dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia  o  ujawnionych  usterkach  lub  wadach.  W  przypadku  braku  technicznej możliwości  usunięcia  usterek  lub  wad  w  powyższym  terminie,  strony  umowy  mogą przedłużyć  termin  na  ich  usunięcie,  który  zostanie  określony  w  protokole  gwarancyjnym, podpisanym przez Strony.

5. Bieg terminu gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Jeżeli warunki gwarancji nie zostaną określone w oświadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), Zamawiający i Wykonawca będą realizować uprawnienia i obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Zamawiający  wyznacza  ostateczny  gwarancyjny  termin  kontroli  stanu  zrealizowanej inwestycji  najpóźniej  na  7  dni  przed  upływem  terminu  gwarancji  i  rękojmi,  ustalonego  w  niniejszej  umowie  oraz  ustali  termin  usunięcia  usterek  lub  wad  oraz  termin  na  protokolarne  stwierdzenie  usunięcia  usterek  lub  wad  po  upływie  okresu  gwarancji  i rękojmi. Upływ terminu rękojmi i gwarancji nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tych tytułów, co do usterek lub wad zgłoszonych przed upływem tego terminu.

8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie Cywilnym.

§ 14

Strony przewidują możliwość dokonania w umowie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności  wskazanych  w  §  7  ust.  3 pkt. 1) - 5)  umowy.  Zmiana  taka  wymaga  aneksu  do umowy.

§ 15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego zaawansowania prac, zatwierdzonego przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz z przedstawieniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonanych robót w formie tabeli rozliczeniowej sporządzonej na podstawie kosztorysu ofertowego.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy.

§ 16

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. Wszelkie,  nieoczekiwane  odkryte  na  terenie  budowy,  wykopaliska  o znaczeniu historycznym  lub  innym  czy  też  o  znacznej  wartości  zostaną  postawione  do  dyspozycji  Zamawiającego.  Wykonawca  powinien  poinformować  Zamawiającego  o  wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się  z nimi.

2. Przy  realizacji  niniejszej  Umowy  mają  zastosowanie  powszechnie  obowiązujące  przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane i  Prawo Zamówień Publicznych.

4. Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załączniki do umowy:

1)  Kosztorysy ofertowy ofertowe dla poszczególnych ulic według §1 ust.1 pkt. a) b) (*)

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy

* niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY								 WYKONAWCA

Załącznik Nr 2

do SIWZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Część nr 1 przebudowa dróg gminnych w m. Młyniec Drugi

1.1. Przebudowa drogi gminnej droga nr 100760C ul. Świerkowa na terenie Gminy Lubicz

2. Część nr 2 przebudowa drogi gminnej w m. Krobia

2.1. Przebudowa drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska w Krobi  na terenie Gminy Lubicz

Załącznik Nr 3

do SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH

1. Część nr 1 przebudowa dróg gminnych w m. Młyniec Drugi

1.1. Przebudowa drogi gminnej droga nr 100760C ul. Świerkowa na terenie Gminy Lubicz

2. Część nr 2 przebudowa drogi gminnej w m. Krobia

2.1. Przebudowa drogi gminnej droga nr 100763C ul. Wiejska w Krobi  na terenie Gminy Lubicz

Załącznik Nr 4

do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,    woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,  woj. kujawsko-pomorskie

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa;

Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”(*)

MY NIŻEJ PODPISANI

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

NIP ………………………adres @mail :…………………………, nr telefonu kontaktowego …………………………

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- DLA CZĘŚCI NR 1:(*):

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w kwocie.................................złotych

(słownie złotych:.................................................................................................................................)

- zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wody na wykonany przedmiot zamówienia na okres lat.............

- zobowiązujemy sie do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.

- wadium  w kwocie........................zł (słownie:......................................................................................)

zostało wniesione w dniu.....................w  formie................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na nr konta....................................................................................

- deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..............................

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PRZEBUDOWY CZĘŚCI 1  ...........................................................zł

- DLA CZĘŚCI NR 2:(*):

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w kwocie.................................złotych

(słownie złotych:.................................................................................................................................)

- zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wody na wykonany przedmiot zamówienia na okres lat.............

- zobowiązujemy sie do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.

- wadium  w kwocie........................zł (słownie:......................................................................................)

zostało wniesione w dniu.....................w  formie................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na nr konta....................................................................................

- deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .............................

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PRZEBUDOWY CZĘŚCI 2  ...........................................................zł

- JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

...............................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy przedmiotowego zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia

...................................................................................................................................................................

(proszę podać nazwę firmy i adres podwykonawcy/ów)

- WSZELKĄ KORESPONDENGĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy

adres:

Imię i nazwisko:	tel	fax	e-mail:

- OFERTĘ składamy na......................stronach.

- INFORMUJĘ że jestem małym/ średnim*) przedsiębiorcą (zgodnie z definicją zawartą w art. 105 i art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 roku poz.1829 z późn. zm.)

- Załączniki do niniejszej oferty:

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

.......................................................

data i podpis

osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5

do SIWZ

Oświadczenie składane w terminie do 3 (trzech) dni od daty publikacji na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

……………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczam o przynależności* / braku przynależności* do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składam wraz z oświadczeniem dokumenty 
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu.

................................................................

data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6

do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa;

Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”(*)

prowadzonego przez Gminę Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),    dnia ………….……. r.                          …………………………………………

(podpis)

(wypełnić jeśli dotyczy) 2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……….  ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…..…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.                        …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

(wypełnić jeśli dotyczy) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………r.                              ……………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

(wypełnić jeśli dotyczy) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.                           …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.                        …………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 7

do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa;

Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”(*)

prowadzonego przez Gminę Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt.6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.                                  …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

(wypełnić jeśli dotyczy) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt.6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………………………………………………………….,w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.                                    …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.                                   …………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8

do SIWZ

składany na wezwanie Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz robót budowlanych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa;

Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”(*)

oświadczamy

w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj i miejsce wykonania robót) | Okres realizacji | Wartość brutto | Podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty:

1)………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…r.                                       …………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 9

do SIWZ

składany na wezwanie zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina   Lubicz  ul. Toruńska  21,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie,

w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska  36 A,     87 - 162  Lubicz ,     woj. kujawsko-pomorskie

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Młyniec Drugi droga nr 100760C ul. Świerkowa;

Krobia droga nr 100763C ul. Wiejska.”(*)

oświadczamy

w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ, że do realizacji przedmiotowego zamówienia skieruję następujące osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Zakres czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……r.                        ………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić