PROJEKT BUDOWLANY

WYKONAWCZY – UPROSZCZONY

NAZWA

OBIEKTU: Naprawa – remont drogi gminnej  publicznej przez ułożenie podbudowy

z tłucznia kamiennego łamanego  utrwalonego dwukrotnie powierzchniowo

emulsjami asfaltowymi  z posypaniem grysami   jezdni   w ul. Piaskowej

dr. Nr 100819 na dz. 51/2; 198 odc. od km 0 + 168 do km  0 + 655  wraz z

zjazdem w ul. Przy Lesie i odnowieniem organizacji  ruchu  w  miejscowość

Lubicz Górny  gmina Lubicz.

LOKALIZACJA: Obręb Lubicz Górny  -   ul. Piaskowa dr. Nr 100819C na działkach

ewidencyjnych  nr  51/2; 198 - gmina Lubicz

BRANŻA: drogowa

INWESTOR: Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toruńska 36A

87-162 Lubicz

NAZWY I KODY CPV: 45 23 32 20-7   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

Autor projektu: Zdzisław Świechowicz

Specjalność: projektowanie w zakresie obiektów  wym. w § 3 ust.2 pkt 3

zarządzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964roku

upr bud. Nr 91/66 z dnia 19 września 1966

KUP/BD/3708/02 Członek  Kuj.-Pom. Izby Inż. Bud.

Zawartość projektu:

1.Opist techniczny

2.Plan orientacyjny

3.Sytuacja przebiegu trasy drogi

3.Przekrój A-A poprzeczny konstrukcji drogi

Data sporządzenia: Toruń, wrzesień  2008r.

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu naprawy - remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 100819C

ul. Rzemieślniczej  w miejscowości Lubicz Górny gmina Lubicz

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

1.1.	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

w skali 1:1000

1.2.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Pomiary własne w terenie

2.	ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt naprawy - remontu jezdni dotyczy ulicy gminnej:

- Ulicy Rzemieślniczej zlokalizowanej na dz. nr 51/2; 198 w miejscowości Lubicz Górny, gmina Lubicz,  powiat Toruń, województwo  kujawsko-pomorskie.

Projekt obejmuje wykonanie naprawy  nawierzchni  jezdni na w/w ulicy

od km 0 + 168 do km 0 + 655 o powierzchni  2485,0 m2   łącznie ze zjazdami publicznymi.

- długość nawierzchni jezdni do przebudowy  wynosi           487,0m

- szerokość nawierzchni jezdni do przebudowy  wynosi             5,0m

powierzchnia   wynosi      2435,0m2

- zjazd w ul. Przy Lesie o powierzchni                                           25,0m2

- zjazd w ul. Komunalna –poszerzenie o powierzchni                25,0m2

RAZEM  				     2485,0 m2

3.	LOKALIZACJA

Ulica Piaskowa w m. Lubicz Górny

Początek projektowanej naprawy nawierzchni jezdni ulicy pkt. „A” zlokalizowano      w km 0 + 168 od krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni z asfaltu, koniec  pkt. ”B” km 0 + 655 przy  ulicy Komunalnej,  w miejscowości Lubicz Górny.

4.	OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

4.1.	Dane ogólne

Trasa projektowanej ulicy  biegnie po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej ulepszonej z podbudową z tłucznia i nawierzchni z mieszanki wapienno-żwirowej fr.0-31,5. Ulica nie jest ograniczona krawężnikami  i bak jest  chodników. W  ulicy brak  jest sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Brak   rozwiązania odwodnienia  jezdni systemem wpustów ulicznych  do kanałów  deszczowych jak i sposobu odwodnienia powierzchniowego. Obecny stan nawierzchni jezdni ulicy jest   w złym stanie. Po wykonywanych remontach nawierzchnia jezdnia szybko ulega degradacji. Występują znaczne ubytki gruntu powodujące zadolenia ze stoiskami wody podczas opadów. Stan ulic wpływa więc negatywnie na jakość życia mieszkańców  i potrzeb transportu. Nawierzchnia jezdni wymaga naprawy przez powierzchniowe utrwalenia emulsją asfaltowa K1/70.

4.2. Urządzenia obce

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy występują urządzenia uzbrojenia podziemnego terenu tj.:

-    Kanalizacja sanitarna do wys. dz. Nr 46/18

- kabel telefoniczny

- kabel energetyczny

- wodociąg

Skrzynki zasuw sieci  wodociągowej oraz włazy na  studniach  rewizyjnych kanalizacji sanitarnej , należy w trakcie przebudowy wyregulować wysokościowo.

4.3.	Punkty topograficzne

W pasie drogowym nie zlokalizowano żadnych punktów topograficznych.

4.4.	Odwodnienie

Na projektowanej  ulicy brak jest kanalizacji deszczowej.

5.	ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

5.1.    Omawiana  ulica tj.:

- ulicę Piaskowa w Lubiczu Górnym zaprojektowano o parametrach  drogi  klasy      „ D ”.

5.1.1  Parametry  dla  ulicy Piaskowej od km 0+168 do km 0+655:

1. 	Prędkość  projektowa  drogi  wynosi:  30 km/h.

2. 	Szerokość  jezdni  -  5,00 m.

3.	Pochylenie  poprzeczne  jezdni daszkowe – 3,0%.

4. 	Nawierzchnia  jezdni  na podbudowie z tłucznia  kamiennego fr.16-31,5mm

z powierzchniowym utrwaleniem   emulsja kationowa K1/70 i grysami.

5. 	Pobocza  o  szerokości 2 x 0,50m.

6. 	Dostępność  do  drogi  nie  ograniczona.

7. 	Odprowadzenie  wód z jezdni  powierzchniowe.

5.2 	Wpływ  drogi  na  środowisko

Projektowana  trasa  biegnie  po  istniejącej  drodze i  obsługuje gospodarstwa

domowe  i posesje zlokalizowane  przy  tej  drodze. Charakterystycznym  dla

dróg  gruntowych  jest  duża  emisja  pyłów  podczas  eksploatacji  oraz

rozmywanie  i  deformacja  nawierzchni  przy  opadach.  Rozwiązaniem  jest

zastąpienie  drogi  gruntowej  jezdnią  o nawierzchni    wzmocnionej  podbudową

wykonaną z tłucznia kamiennego fr.16-31,5mm z powierzchniowym dwukrotnym

utrwaleniem emulsjami  kationowymi z posypaniem grysami.  Dzięki  tym

zabiegom polepszony  zostanie  komfort  jazdy. Ponieważ  projektowane  drogi

obsługują  głównie  ruch  miejscowy  nie  spowoduje  to  wzrostu  emisji

zanieczyszczeń  i  hałasu,  a  wręcz  przeciwnie - spowoduje  jego  zmniejszenie.

6.  	ROZWIĄZANIA   PROJEKTOWE

Zostanie wykonane koryto o grubości 0,10m  i szerokości 5,00m w istniejącej nawierzchnia jezdni na podbudowie z tłucznia kamiennego i nawierzchni                  z mieszanki wapienno-żwirowej.  Kruszywo z korytowania  zostanie przemieszone na odległość  do 1km na inna drogę gruntową w m. Lubicz Górny z pozostawieniem  ilości  48,7m3 na wyprofilowanie i utwardzenie poboczy o szerokości po 0,50m               i powierzchni 487,0 m2. W wykonane koryto zostanie wbudowane kruszywo łamane kamienne fr.16-31,5 jako podbudowa o grubości 0,10m na całej szerokości jezdni      i zjazdów. Miejscowo podbudowa zostanie wzmocniona kruszywem z kamienia łamanego fr.16-31,5 w ilości  65,0m3.  Podbudowa po oczyszczeniu mechanicznym zostanie bitumowane wgłębnie emulsja kationowa K1/50 w ilości 3,5kg/m2. Tak przygotowana podbudowa zostanie powierzchniowo utrwalona przez  dwukrotny sprysk emulsją kationowa K1/70 z posypaniem grysami  twardymi o odpowiedniej frakcji. Zjazd z ul. Komunalnej w ul. Rzemieślniczą  zostanie dodatkowo wzmocniony przez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie  z posypaniem grysami na pow.42,5m2. Pobocze jezdni o szerokości  2x0,50m zostanie wyprofilowane i utwardzone z wbudowaniem kruszywa pozostawionego na ten cel z korytowania. Projektuje  się  spadek  dwustronny  3,0%.

6.1.	Konstrukcja  drogi

Konstrukcja  nawierzchni  drogi:

1 - Podbudowa  z kruszywa kamiennego łamanego  fr.16-31,5mm grubości

10cm , wzmocniona miejscowo wbudowaniem 82,0m3  kruszywa jw.

2 – bitumowanie wgłębne emulsja kationowa  K1/50 w ilości 3,5kg/m2 bez

stosowania kruszywa

3 - powierzchniowe utrwalenie przez  dwukrotny sprysk emulsją kationową K1/70

z posypaniem grysami.

## 6.2.  Zjazdy do posesji

Nie przewiduje się  budowy zajazdów do posesji

## 6.3.  Zjazdy publiczne

Przewiduje  się budowę zjazdów w technologii opisanej w pcie  6.  z ulicy

Rzemieślniczej  w następujące ulice:

- w ul. ST. Niteckiego  o wym.  - długość 5,0 i szerokość 4,0m

6.4. 	Niweleta

Niweleta dróg nawiązuje  do rzędnych  wysokościowych istniejącego terenu.

6.5. 	Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  zapewniają  spadki  niwelety,  pochylenie  poprzeczne  jezdni  i  pobocza.

# 6.6.	Urządzenia  obce

Projektuje  się  wykonanie  regulacji  wysokościowej  istniejących  urządzeń  uzbrojenia  terenu  do  wysokości  nowo  ułożonej  nawierzchni.

Należy  wykonać  regulację  wysokościową  skrzynek ulicznych  zasuw wodociągowych  i   studzienek telefonicznych.

7.  UWAGI  KOŃCOWE

Zezwolenie  na  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  należy  uzyskać

od  Zarządcy  Drogi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego

i  zabezpieczenia  robót  na  Terenie Budowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru końcowego  robót.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór     i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru  oraz  przez

umieszczenie, w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru, tablic  informacyjnych,  których  treść  musi  odpowiadać  wymogom  Prawa  Budowlanego.

Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.

Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie

i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  Cenę  Przetargową.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

Podejmie  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie jego  sposobu działania.

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami  toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,

c) możliwością  powstania  pożaru.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  oraz utrzymywać  sprawny  wymagany  sprzęt  przeciwpożarowy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać, aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań.

Wykonawca  zapewni  wyznaczenie  w  terenie  oraz  inwentaryzację  powykonawcza  przez  uprawnioną  jednostkę  wykonawstwa  geodezyjnego.

Roboty  ziemne  w  obrębie  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykonywać  ręcznie.

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  właścicieli  mediów  z  14  dniowym  wyprzedzeniem.

Opracował: