LUBICZ dnia 08.07.2009 r.

# OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

  - Lubicz   woj. Kujawsko-pomorskie

ul. Toruńska 36A; 87-162 Lubicz

NIP 879-24-26-522

tel. fax.(056) 67- 82 - 709

Poczta elektroniczna: zdgmik.lubicz@wp.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.150.000 euro.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest bezpłatnie w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz oraz jest zamieszczona na stronie internetowej www.lubicz.pl

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu dróg gminnych  gruntowych  przez ułożenie nawierzchni  jezdni jednowarstwowej grubości 5cm  z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej w następujących ulicach :

- ul. Kasztanowej  dr. Nr 100776C  na dz. nr 266 i 265/9 na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 195 na powierzchni  935,75 m2  w  m. Lubicz Dolny.

- ul. Leśnej  dr. Nr 100779C na dz. nr 641/3,277/10,615/4,615/29 na odc. od km 0 + 000 do km

0 + 208  o powierzchni  955,75 m2  w  m. Lubicz Dolny.

- ul. Słonecznej  dr. Nr 100813C na dz. nr 37/11, 38/19, 39/41  na odc. od km 0 + 000 do km

0 + 217   o powierzchni  1106,50m2  w  m. Lubicz  Górnym.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA REMONTÓW  - 2998,0 m2

ZAKRES ROBOT:

- wykonanie profilowania istniejącej jezdni utwardzonej tłuczniem kamienia łamanego  z pospółką drogową ,

- wykonanie robót ziemnych, korytowania drogi- zdjęcie warstwy tłucznia kamiennego z pospółką drogową  o grubości  10cm na całej szerokości jezdni i pobocza w ul. Kasztanowej, oraz  na szerokości jezdni w ul. Leśnej  w Lubiczu Dolnym i Słonecznej w Lubiczu Górnym.

- ułożenie jednowarstwowej  podbudowy warstwy górnej o grubości  gr. 5  cm z tłucznia    kamienia  łamanego  o granulacji 16-31,5 mm

- profilowanie i wzmocnienie poboczy kruszywem z korytowania jezdni

- skropienie podbudowy z tłucznia kamiennego asfaltem drogowym w ilości 0,51kg/m2

- wykonanie jednowarstwowej  nawierzchni  jezdni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej - warstwa górna (ścieralna) grubości 5cm w ilości  127,5kg/m2 masy mineralno - asfaltowej o strukturze  zamkniętej wg PN-74/S-96022,

Roboty winny być wykonywane zgodnie z projektem budowlanym – drogowym uproszczonym opracowanym dla każdej ulicy i warunkami określonymi w § 3 SIWZ, oraz nakładami wyszczególnionymi w KNR 2-31 i KNR 2-01  będących podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego,  z użyciem sprzętu technologicznego w nich przewidzianych.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  - prace dotyczące  nawierzchni dróg objęte są kodem we Wspólnym Słowniku  Zamówień – 45233220-7

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie  z art. 67 ust.1

pkt.6 ustawy Prawa zamówień publicznych.

8. Termin wykonania zamówienia: od  07 sierpnia 2009 - 31 sierpnia 2009 r.

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego

wzoru oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze

zmianami / i nie podlegają wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych  będących przedmiotem zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez   wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność

z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie, lub kserokopii potwierdzonej za  zgodność

z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

10. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za  wykonanie  remontu dróg  gminnych istniejącej jezdni gruntowej utwardzonej w ul. Kasztanowej dr. Nr 100776C  na dz. nr 266 i 265/9 w  m. Lubicz Dolny na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 195  o łącznej powierzchni ze zjazdem  w ul. Klonową   935,75 m2  , w ul. Leśnej  dr. Nr 100779C na dz. nr 641/3,277/10,615/4,615/29 w  m. Lubicz Dolny na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 208 , o łącznej powierzchni ze zjazdami w ul. Klonowa  955,75 m2  , w ul. Słonecznej  dr. Nr 100813C na dz. nr 37/11, 38/19, 39/41  w  m. Lubicz Górny na odc. od km 0 + 000 do km 0 + 217, ( z wyłączeniem  odc.9,0m ul. Kamiennej), o łączen powierzchni ze zjazdami  publicznymi  w ul. Parkową  1106,50m2 .

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA REMONTÓW   - 2998,0 m2

W ofercie należy  podać cenę brutto wykonania remontu w poszczególnych ulicach oraz sumę tych robot   i  wartość podatku VAT.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

- Oferty należy składać do dnia 29.07.2009 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A , pokój Nr 3.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.07.2009 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

- Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana wykonawcy bez otwierania.

13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego

termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę może ją

zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

Upoważnionym do kontaktowania z oferentami jest :

Zdzisław Jasiński Specjalista ds. dróg  – Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej

i Komunalnej w Lubiczu.

14. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie  Zamówień Publicznych

w dniu 08.07.2009 pod numerem  107469 - 2009

## ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT