Pytanie

W odniesieniu do zapisów SIWZ niniejszym kieruję zapytania z prośbą o udzielenie na nie szczegółowych odpowiedzi:

1. W zapytaniu oferenta wraz z odpowiedzią z dnia 6.08.09 Zamawiający udzielił odpowiedzi "... Łączówka LSA + 50 par – 2 szt

informuję, iż wymagamy aby urządzenie posiadało gniezdniki (na 5 łączówek LSA po 10 par)+ łączówki + obudowę( typu skrzynka)".

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga 2 kompletnych obudów z gniezdnikami i łączówkami na 50 par, czy można

zastosować jedną obudowę z gniezdnikami i łączówkami łącznie na 100 par ?

2. Czy, w związku z zainstalowaniem i uruchomieniem centrali w miejscu innym niż dotychczasowe (zapisy w SIWZ 3 III punkt 2)

tj. w Urzędzie Gminy Lubicz z I piętra budynku administracyjnego na II piętro (zapisy w odpowiedzi Zamawiającego do zapytania 
oferenta wraz z odpowiedzią z dnia 7.08.09), Zamawiający zapewni w nowym miejscu przeznaczonym dla instalacji nowej centrali

sprawną i oznaczoną sieć wewnątrzzakładową Urzędu Gminy Lubicz, którą Wykonawca zakończy na łączówkach LSA, gdyż 
w SIWZ Zamawiający nie opisał potrzeby i nie wymaga rozbudowy lub modernizacji sieci wewnątrzzakładowej liniowej ?

3. Proszę o szczegółowe techniczne opisanie sposobu w jaki Zamawiający wymaga połączenia nowej centrali telefonicznej po liniach

wewnętrznych z dwiema innymi pracującymi już centralami telefonicznymi (zapisy w SIWZ 3 III punkt 3).

Odpowiedź

Dotyczy:  dostawy i montażu centrali telefonicznej  dla Urzędu Gminy Lubicz

Na podstawie art.38.1 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych                         ( Dz. U. z 2007 r. , Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) w odpowiedzi na Państwa zapytanie, informuję:

1) w odpowiedzi na punkt 1 zapytania, informuję iż można zastosować zarówno 2 kompletne obudowy z gniezdnikami i łączówkami na 50 par, można też zastosować jedną obudowę                  z gniezdnikami i łączówkami łącznie na 100 par.

2) w odpowiedzi na punkt 2 zapytania, informuję iż obecna sieć nie jest przygotowana                   do przenoszenia centrali w inne miejsce, wymaga w tym zakresie modernizacji                                   i przygotowania przez Wykonawcę ( przedłużenie sieci z I na II piętro), koszt tej modernizacji należy uwzględnić w ofercie.

Nowym miejscem lokalizacji centrali telefonicznej będzie pomieszczenie na II piętrze bezpośrednio zlokalizowane nad pomieszczeniem obecnie zlokalizowanej centrali. Zmiana lokalizacji centrali wobec tego będzie wymagać przedłużenia c.a. 6 m. okablowania                     do nowego pomieszczenia wszystkich istniejących łączy telefonicznych, łącznie z montażem listew, oraz ewentualnym wykuciem przejścia w istniejącym stropie. Szczegółowych obmiarów robót montażowych można dokonać przed złożeniem oferty w siedzibie Zamawiającego.

3) w odpowiedzi na punkt 3 zapytania, informuję iż wymagamy połączenia                                      z funkcjonującymi ( obecnie za pośrednictwem łączy telefonicznych) centralami telefonicznymi DCT 2/8 oraz centralą Progres 40. Jeśli chodzi o rozwiązanie techniczne                     to oczekujemy propozycji tego rozwiązania wraz z jego wyceną w składanej ofercie ze strony Wykonawcy.

Informuję równocześnie, że Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w Urzędzie Gminy w  Lubiczu w godzinach urzędowania, czyli 7.15 – 15.00