Lubicz, dnia 2009-08-19

PR. 341-4/09

PT OFERENCI

Dotyczy: „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku – placów zabaw na terenie Gminy Lubicz”.

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w przetargu na Budowę miejsc rekreacji i wypoczynku – placów zabaw na terenie Gminy Lubicz wpłynęły niżej zamieszczone zapytania.

Zapytania oferenta:

Dotyczy : SIWZ przetargu „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku – placów zabaw na terenie Gminy Lubicz”.

W związku z wątpliwościami wynikającymi z zapisów w SIWZ prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

- W przypadku placów zabaw w Mierzynku prosimy o podanie rodzaju płotka drewnianego (pionowy, poziomy, myśliwski, czy też inny)? Prosimy też o określenie wysokości sadzonek krzewów tui.

- Czy w zestawie zabawowym ślizg ma być wykonany z metalu (stali nierdzewnej) czy innego tańszego materiału?

- Jakie siedziska należy zastosować w huśtawkach?

- W SIWZ podano średnice karuzeli tarczowej 160 cm. Większość standardowych karuzeli tarczowych (konstrukcja metalowa, podłoga z blachy stalowej ryflowanej, metalowe poręcze, całość zawieszona na łożyskowanym słupie) występujących na rynku posiada średnicę 120 cm lub 150 cm. Średnicę 160 cm mają jedynie karuzele tarczowe pochyłe (metalowe koło bez uchwytów zamontowane  w stosunku do gruntu pod kątem ok. 30 stopni) – przeznaczone dla dzieci starszych (nastolatków. Jaki rodzaj karuzeli należy zastosować?

- 5. We wszystkich przypadkach ogrodzeń zakłada się stosowanie siatki metalowej ocynkowanej, którą następnie należy pomalować. Czy można użyć siatki metalowej ocynkowanej i powlekanej  tworzywem? Ewentualnie, czy możliwe też jest zastosowanie siatki panelowej ( o prostokątnych oczkach) ocynkowanej i malowanej proszkowo, mocowanej za pomocą prostokątnych słupków?

Odpowiedzi na zapytania:

Ad.1 Ogrodzenie płotka w miejscowości Mierzynek należy wykonać w układzie pionowym, natomiast wysokość sadzonych krzewów z wymianą podłoża pod nasadzenia winna wynosić minimum 80 cm.

Ad.2 W zestawie zabawowym ślizg należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Ad.3 W huśtawkach należy zastosować siedzisko z wytrzymałej sklejki wodoodpornej, zaimpregnowanej środkiem grzybobójczym.

Ad.4 Zamawiający będzie preferował karuzele tarczowe o średnicy 160 cm (konstrukcja metalowa, podłoga z blachy rylowanej, metalowe poręcze, całość zawieszona na

łożyskowanym słupie) wyprodukowana w układzie poziomym lecz dopuszcza się karuzele tarczową o średnicy 150 cm.

Ad.5 Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zapisem w kosztorysie ofertowym tj. z siatki metalowej ocynkowanej, którą należy następnie pomalować (SST), nie dopuszcza się zastosowanie siatki powlekanej tworzywem lub panelowej ocynkowanej malowanej proszkowo.

Wójt

(-)

Marek Olszewski