Lubicz dnia 07.09.2009 r.

ZGM-4341-7144/27/09

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania do SIWZ

w prowadzonym postępowaniu na remont świetlicy wiejskiej

w Mierzynku gm. Lubicz

Zamawiający , tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje , że w prowadzonym postępowaniu na remont świetlicy wiejskiej w Mierzynku gm. Lubicz w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r.

Nr 223 , poz. 1655 – tekst jednolity za zmianami ) zostały zgłoszone dwa zapytania o treści:

1.Czy w kosztorysie ująć pozycję montażu rynien , jeżeli tak to prosimy podać  materiał , średnicę oraz odmiar ( tj.długości )

2.Czy w kosztorysie ująć pozycję montażu rur spustowych , jeśli tak to prosimy podać

materiał , średnicę oraz odmiar ( tj. długości )

3.Prosimy o podanie rodzaju cegły do przemurowania kominów dachowych.

4.Prosimy o wyjaśnienie zapisu z przedmiaru robót w pozycji 64 odnośnie

impregnacji grzybobójczej , a dokładniej jakiego materiału dotyczy ta impregnacja.

5.Prosimy o podanie specyfikacji dachu ( jednospadowy czy dwuspadowy ) oraz z

jakiego wiązara jest wykonany.

Na podstawie rt. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 – ze zmianami ) Zamawiający tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wyjaśnia co następuje:

Ad.1. W kosztorysie należy uwzględnić montaż rynien PCV o średnicy 120 mm

- długość rynien 32,60 m.b.

Ad.2. W kosztorysie należy uwzględnić montaż rur spustowych PCV o średnicy Fi –

120 mm – 3 piony po 5 mb. każdy.

Ad.3.Do przemurowania kominów dachowych należy skalkulować cegłę pełną

klasy 150

Ad.4.Impregnację należy przeprowadzić na istniejących dźwigarach dachowych

wykonanych z desek.

Ad.5.Istniejący dach jest dachem jednospadowym , wykonany z wiązarów

drewnianych kratowych.